岳环评[2019]177号

关于岳阳峰岭菁华果业股份有限公司年出栏2万头生猪建设项目环境影响报告书的批复

岳阳峰岭菁华果业股份有限公司：

你公司《关于<岳阳峰岭菁华果业股份有限公司年出栏2万头生猪建设项目环境影响报告书>报批稿予以批复的申请报告》、岳阳市生态环境局岳阳县分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟于岳阳县筻口镇大塘村和平片建设生猪养殖项目，项目总投资3500万元，占地面积57798m2，总建筑面积20415m2，项目建成后常年基础母猪存栏量2400头，年出栏生猪20000头。项目不在场内进行饲料加工，项目采用干清粪工艺，污粪、沼液依托你公司租赁的筻口镇大塘村5600亩果树种植基地消纳，不外排。主要建设内容包括：新建后备舍、配种/妊娠舍、分娩舍、保育/育肥舍、消毒防疫室、有机肥车间以及管理用房等，配套建设公用、环保工程以及其他配套设施。项目选址不在限养区、禁养区内，不涉及生态红线范围，根据江西南风环保技术有限公司编制的《岳阳峰岭菁华果业股份有限公司年出栏2万头生猪建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书所列建设项目性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；施工废水经隔油、沉淀预处理回用、不外排。

2、加强水污染防治措施。养殖区全面实施雨污分流，严格按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设养殖场雨水及污水管网，场区污水管道不得采取明沟布设，并进行硬化防渗处理，最大限度地减少对地下水污染。养殖场废水和生活污水经处理后排入沼液贮存池贮存，用于周边果林、农田施肥，不外排。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，参照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中的要求，做好猪舍、沼气池、暂存池、有机肥车间等区域防雨、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

3、加强大气污染治理。养殖场区严格控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪及绿化等措施抑制或减少臭气的产生；粪污处理各工艺单元应设计为密闭形式，并采取除臭措施，减少恶臭对周边环境的污染，切实做好粪便暂存处及运送过程中的恶臭污染防治与防渗措施，防止二次污染。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账；严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存场所，医疗废物集中收集后，定期交有资质的单位处置；猪粪、沼渣全部作为农业肥料进行综合利用，禁止未经处理直接施肥；病死猪按照畜牧行政主管部门和卫生防疫主管部门要求，交岳阳县柏祥镇病死畜禽无害化处理厂处理；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备、猪舍、水泵等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

6、项目主要臭气源外延200m设置环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点和《畜禽养殖业污染防治技术规范》规定的禁建内容。

7、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施，加强沼气池及养殖场疫病风险防范，杜绝废水事故排放；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ297-2009）要求控制环境污染，加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局岳阳县分局、筻口镇人民政府、江西南风环保技术有限公司。

四、请岳阳市生态环境局岳阳县分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2019年12月13日

抄送: 岳阳市生态环境局岳阳县分局、筻口镇人民政府、江西南风环保技术有限公司