岳环评 [2019]186号

关于岳阳长岭设备研究所有限公司1.3万吨/年油泥浮渣干化预处理项目环境影响报告书的批复

岳阳长岭设备研究所有限公司：

你公司《关于申请<岳阳长岭设备研究所有限公司1.3万吨/年油泥浮渣干化预处理项目环境影响报告书>的批复报告》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳长岭设备研究所有限公司拟投资2794万元在中石化长岭分公司中创乙酸仲丁酯装置东侧建设1.3万吨/年油泥浮渣干化预处理项目，占地面积1500m2。项目将污水处理厂油泥、气浮浮渣通过叠螺脱水、搅拌混合、蒸汽搅拌干燥等工序后，生成油水含量小于30%的干化污泥，经包装外运交由有资质的单位进行进一步处理。主要建设内容为：新建油泥干化设施、配电间、库房，其他环保、公用和辅助工程依托厂区现有。根据湖南环腾环保工程限公司编制的《岳阳长岭设备研究所有限公司1.3万吨/年油泥浮渣干化预处理项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论、专家评审意见、岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、加强废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5中企业边界大气污染物浓度限值，硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）。生产废气经预处理后，排入长岭分公司一污恶臭治理设施处理，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2017）中表3排放标准后，通过35m排气筒排放。

2、加强水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目生产废水（含初期雨水），收集后经隔油提升送长岭分公司污水处理厂处理，再从长岭分公司污水处理场总排口排入长江。

落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区、隔油池等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备风机、脱水机、干燥机、泵及程控阀等采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、做好固体废物污染防治工作。按照“无害化、减量化和资源化”的原则，依法开展固体废物的安全暂存、处置和综合利用，并按有关规范要求建立固体废物管理台账；严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的要求管理危险废物暂存库，废润滑油、废活性炭送长岭分公司现有危险废物暂存库暂存，定期交有资质的单位处置，并做好转移联单工作，隔油池污油送长岭分公司炼油装置回炼。

5、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施。加强日常监控，组织专人负责危废存储设施安全，以杜绝安全隐患，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急措施，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南环腾环保工程有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2019年12月27日

抄送: 岳阳市生态环境局云溪分局、湖南环腾环保工程有限公司