岳环评 [2020]37号

关于湖南启润新型材料有限公司年产1000万平方米釉面西瓦及8.25万吨瓷砖胶改扩建项目环境影响报告书的批   复

湖南启润新型材料有限公司：

你公司《关于申请<年产1000万平方米釉面西瓦及8.25万吨瓷砖胶改扩建项目>环评批复的报告》、岳阳市生态环境局岳阳县分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南启润新型材料有限公司年产1000万平方米釉面西瓦及8.25万吨瓷砖胶改扩建项目位于岳阳县新墙镇长湖村大元组，湖南启润新型材料有限公司（原湖南百森陶瓷有限公司）现有厂区内。项目总投资3000万元，其中环保投资67万元。项目建设内容主要包括：（1）两条高档墙地砖生产线的改建：改变原有1#（年产高档墙地砖400万m2）以及3#（年产高档墙地砖600万m2）高档墙地砖生产线为釉面西瓦生产线，取消原2#高档墙地砖生产线（年产高档墙地砖400万m2），不再进行生产。另新增上釉车间用于配套釉料研磨生产，在干燥之后新增淋釉工序，去除抛光工序。（2）高岭土预处理：在厂区北侧新增高岭土水洗车间。（3）在现有厂区内新增8.25万吨/年瓷砖胶生产线。（4）废气依托现有废气处理设施，原验收批复中喷雾干燥产生的烟气经“旋风除尘+碱式喷淋”后通过25m高烟囱外排；窑炉产生的粉尘废气通过干燥窑底部20m高排气筒外排；验收后，公司于2016年10月进行了排气筒改造，喷雾干燥塔废气经自带的旋风除尘，水喷淋处理后和窑炉废气一起进脱硫塔碱水喷淋脱硫除尘后经脱硫塔顶端30m高烟囱外排；另外，本次拟对压制成型工艺经布袋除尘处理后无组织排放的废气新增1#排气筒改为有组织排放。其余辅助、环保工程等均依托项目现有工程。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《湖南启润新型材料有限公司年产1000万平方米釉面西瓦及8.25万吨瓷砖胶改扩建项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳县环保局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、加强施工期环境管理。优化施工布局，尽量减少施工临时占地；严守操作规程，合理选择施工时段，选用低噪声施工设备，确保施工噪声排放达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工人员生活污水依托已有污水处理设施；使用商品混凝土，施工现场及时洒水抑尘，土石密闭运输，控制扬尘污染。

2、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。项目无组织排放的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值要求；脱硫塔废气中的SO2、NOx、颗粒物经处理达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5中排放浓度限值经30m高烟囱外排；压制成型废气中的颗粒物经处理达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5中排放浓度限值经15m高排气筒外排；瓷砖胶生产过程中的筛分、烘干、搅拌粉尘以及水泥仓粉尘处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值经15m高排气筒外排。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网，确保项目区废水得到有效收集。项目生产废水经处理后回用，不外排。生活污水经厂区处理达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2直接排放限值后外排至洪山洞水库，最终流入高桥河。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、罐区等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备机泵、风机等采取隔声、消声、减振等措施，确保东侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准、其余各侧达到2类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物暂存间，项目煤焦油、酚水沉渣、废机油和煤焦油渣属于危险废物交有资质单位处置，并执行转移联单制度。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求建设一般固废暂存场，除尘设施收集的粉尘、污水处理设施污泥等收集后回用于生产，其它一般固废综合处置或利用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目污染物排放总量控制指标：COD≤0.1t/a，氨氮≤0.1t/a，SO2≤34.1t/a、NOx≤119.9t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局岳阳县分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局岳阳县分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年3月19日

抄送：岳阳市生态环境局岳阳县分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司