岳环评〔2021〕5号

关于汨罗江洪道（滨江闸~周家垅段）整治工程

环境影响报告书的批复

汨罗市水利局：

你单位《关于<汨罗江洪道（滨江闸~周家垅段）整治工程环境影响报告书>申请环评审批的报告》，岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为确保河道行洪安全，汨罗市拟实施汨罗江洪道（滨江闸~周家垅段）整治工程。工程总投资13808.06万元，环保投资94万元。工程起点位于汨罗江滨江拦河闸下游1.0km（控制桩号MLJK0+000），终点位于汨罗江周家垅（控制桩号MLJK15+330），整治河段总长15.33km，工程主要对汨罗江整治河段疏浚施工，使其达到相应防洪标准要求，工程疏挖土方总量为178.56万m3。施工采用分段施工，在枯水期进行施工，总工期为三年。施工工艺主要采用浮船疏浚，即将挖掘机械置于浮船上，利用浮船在水面上进行挖掘、清淤施工；施工顺序按照顺河流方向，自上而下，先中央后两侧的顺序施工；清淤方式选用水下清淤，采用清淤挖斗船，将河底的淤泥挖到运输船上，再运送到指定地点处置；施工机械设备有挖泥浮船2台，长臂挖掘机2台，推土机2台。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的《汨罗市水利局汨罗江洪道（滨江闸~周家垅段）整治工程环境影响报告书（报批稿）》的基本内容、结论、专家审查意见和岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，我局原则同意该项目环评报告书中的环境影响评价结论和环境保护措施。

二、工程实施应严格按《国家湿地公园管理办法》、《湖南汨罗江国家湿地公园保护管理办法》、《汨罗江国家湿地公园总体规划（2011－2020）》等要求进行，全面落实本环境影响报告书提出的各项环保措施，认真做好河道清淤、污染防治、生态恢复等各项工作，并着重注意以下问题：

（一）按照工程疏挖设计和实施方案要求，科学开展汨罗江洪道清理工作，严禁越界施工，规范实施挖掘、淤泥运输和清淤余水处理、临时占地恢复等工作，确保工程完成后，汨罗江治理河道达到行洪标准要求，没有后续遗留环境问题。

（二）优化临时施工场地、淤泥堆场等选址。科学规划淤泥运输路线，加快清障作业进度，减少作业时间，避开水生动物产卵期、越冬期以及繁殖期，避开野生动物栖息地，不得感染和破坏野生动物的栖息、活动场所，根据湿地公园内鸟类迁徙时间调整好施工时间，禁止夜间施工，避免工程施工对汨罗江湿地公园和其他敏感区域造成影响；施工结束后，做好临时施工场地生态恢复工作，确保满足环境功能和景观要求。

（三）施工期废水污染防治工作。按照报告书提出的施工期保护措施，科学实施清淤等涉水施工，合理安排水下施工时间和施工工艺，减少涉水施工对水体的扰动和对水生生态的影响，严禁进入汨罗江白塘镇饮用水源保护区范围内施工。施工废水经处理后回用于场地洒水降尘和车辆冲洗，项目不设施工营地；严禁施工废料、垃圾等进入水体；挖泥船含油废水和生活污水经船载处理装置处理达《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）后送上岸排入市政污水管网，清淤余水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，再经市政污水管网排入汨罗城市污水处理厂达标处理。按要求做好隔油池、沉淀池及淤泥堆场防渗、防漏工作,防止对地下水造成污染。

（四）施工期大气污染防治工作。严格落实报告书中提出的各项大气污染防治措施。采取施工现场设置围挡、道路洒水抑尘，避免大风等恶劣天气施工等措施，降低施工过程产生的扬尘；物料堆场加覆盖防风；采用专用车辆密闭运输并合理选择运输路线，防止物料洒漏扬尘污染；施工现场设置车辆冲洗平台，车辆经冲洗后进出场，确保施工扬尘满足施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值要求。强化淤泥堆场管理，采取及时清运等措施，确保施工期恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准。

（五）噪声污染防治工作。合理安排施工作业时间，尽量选用低噪声设备，高噪设备采取隔声、减振等措施，加强施工机械维护管理，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准要求。

（六）固体废物管理工作。做好固体废物的分类收集贮存、处置、管理工作；挖泥船产生的废机油、废柴油等属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求处置；施工过程中产生的淤泥、砂砾土及建筑垃圾转移至岸上综合利用或处置，砂砾土不得直接做为商品砂石销售；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（七）环境管理和环境风险防范工作。认真落实施工期环境监测工作，配备专职环保管理人员，加强施工现场巡查及各类设备机械维护管理，建立健全污染防治设施运行管理制度及各类管理台帐，严格落实报告书中提出的各项环境管理与环境风险防范及应急处理措施，强化生态保护措施，制定应急预案，贮备应急物资，防止环境风险事故发生，确保汨罗江及周边环境安全。

（八）鉴于工程位于汨罗江湿地公园范围内，根据《汨罗江洪道（滨江闸~周家垅段）整治工程对汨罗江国家湿地公园生态影响专题报告》，项目施工作业将对河道水体水生植物及鱼类和浮游动物栖息环境产生一定的可控的不利影响，但施工结束后对湿地自然环境、生态系统、植物、动物等影响将会消除，对自然生态不会造成较大的不可逆影响和累积影响。工程作业须严格执行湿地公园保护相关规定，认真落实《生态影响专题报告》提出的各项生态保护措施，确保工程生态环境风险在可控范围内。

三、你单位应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南天瑶环境技术有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年1月26日

抄送：岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南天瑶环境技术有限公司