岳环评 [2021]4号

关于岳阳市格瑞科技有限公司年产2万吨绝缘材料搬迁扩建项目环境影响报告书的批复

岳阳市格瑞科技有限公司：

你公司《关于申请对<岳阳市格瑞科技有限公司年产2万吨绝缘材料搬迁扩建项目环境影响报告书>进行批复的报告》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市格瑞科技有限公司位于岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园（开源路），现有年产3000吨绝缘树脂漆的能力。根据《岳阳市云溪区贯彻落实中央生态环境保护督查“回头看”反馈意见整改方案》、《关于落实中央生态环境保护督查“回头看”反馈意见整改情况的说明》、《关于湖南岳阳绿色化工产业园（云溪片区）环境影响跟踪评价工作意见的函》等相关规划文件要求，格瑞公司现有厂址位于胜利小区400m范围内不符合园区环评批复要求企业，需要进行搬迁。基于以上情况，岳阳市格瑞科技有限公司拟投资6231.69万元在湖南省岳阳绿色化工产业园（原岳阳汉臣石化有限公司场地内）建设岳阳市格瑞科技有限公司年产2万吨绝缘材料搬迁扩建项目，占地面积26666.06m2，建筑面积22390.60m2。项目主要建设内容包括生产车间、仓库、储罐区、综合办公楼及其他配套的辅助工程等，建成后可年产20000吨绝缘材料（包括3000t/a水性绝缘漆、3000t/a环氧绝缘漆、2000t/a、氨基醇酸绝缘漆、2500t/a聚酯树脂绝缘漆、1500t/a硅微粉绝缘漆、500t/a平衡胶泥、800t/a包封胶、1500t/a稀释剂、200t/a助焊剂、2000t/a绝缘纸、1000t/a绝缘槽、500t/a绝缘套管、500t/a绝缘绑扎材料、500t/a云母带、500t/a云母板）。根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《岳阳市格瑞科技有限公司年产2万吨绝缘材料搬迁扩建项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水、地面清洗废水经厂内污水站处理，满足云溪工业园污水处理厂进水水质要求和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准后，通过园区管网排入云溪工业园污水处理厂进一步处理；生活污水经处理，达到云溪工业园污水处理厂进水水质标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入云溪工业园污水处理厂进一步处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，重点做好生产车间、危险废物暂存间、储罐区等重点防渗区域的防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

2、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，甲类车间、仓库全封闭运行，并保持微负压状态，加强风机、阀门、法兰等设备的维护和管理，最大限度减少运营过程中的废气无组织排放，确保厂界颗粒物、甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），二甲苯、丙酮满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31574-2105），苯乙烯、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A1厂区内无组织排放限值；生产线、储罐区、甲类仓库、危废暂存间、洗桶车间有机废气经处理，甲苯、苯乙烯、VOCs同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表3排放限值和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1排放限值，二甲苯、丙酮满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31574-2105）表6排放限值；苯乙烯、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值后，通过25m排气筒（DA001）排放；原料投料过程中产生的粉尘经处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值后，经25m排气筒（DA002）排放；食堂油烟采用高效油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对各类风机、生产设备及各种泵类等主要噪声源采取消声、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求建设一般固废暂存场所，生产边角料收集后交专业公司回收利用；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，废活性炭、设备检修含油废物、废油渣、工艺废液等危险废物定期交有资质的单位处置，并执行转移联单制度；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、污染物总量控制指标：COD≤0.4t/a、氮氧化物≤0.1t/a、VOCs≤1.6t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年1月25日

抄送: 岳阳市生态环境局云溪分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司