岳环评[2021]55号

关于岳阳市昌环化工科技发展有限公司年产500吨四甲基二硅氧烷和年产1000吨功能性硅油建设项目

环境影响报书的批复

岳阳市昌环化工科技发展有限公司：

你公司《关于申请<岳阳市昌环化工科技发展有限公司年产500吨四甲基二硅氧烷和年产1000吨功能性硅油建设项目环境影响报书>的批复报告》，岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市昌环化工科技发展有限公司拟投资2800万元（其中环保投资250万元），在现有厂区内新建年产500吨四甲基二硅氧烷和年产1000吨功能性硅油建设项目。项目建设性质为新建，其主要建设内容为：调整现有产品方案（维持环氧环已烷500吨/年、正戊醇500吨/年、环氧固化剂2000吨/年、燃料油3000吨/年生产规模不变，不再生产三氯丙烷和二氯丙烷），改造现有设施设备，新建四甲基二硅氧烷和功能性硅油产品生产线、危废暂存间等，升级改造现有储罐区及现有废水、废气处理系统等，其余辅助、公用、储运等工程依托现有。根据湖南亿科检测有限公司编制的《岳阳市昌环化工科技发展有限公司年产500吨四甲基二硅氧烷和年产1000吨功能性硅油建设项目环境影响报书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、强化施工期废旧设备拆除污染防治。严格按照国家相关职能部门规定要求拆除废旧设备、设施，拆除后不得随意自行处置，须交由有资质单位安全、妥善处置。

2、严格项目原辅材料的准入条件，严禁利用危险废物作为项目原辅材料。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。生产工艺废水、喷淋废水、真空系统排水收集后与原有废水一并进入厂内污水处理站预处理，满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)间接排放标准限值和云溪区污水处理厂接纳标准要求后，排入云溪区污水处理厂深度处理。

加强地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、危险废物暂存间、污水处理站、储罐区、应急事故池等区域的防雨、防腐、防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，应采取密闭生产装置和设备，加强日常监管，定期对设备、机泵、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂区内无组织废气中挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放标准》(GB27822-2019)附录A标准，厂界非甲烷总烃、氯化氢执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7企业边界大气污染物浓度限值；工艺废气、储罐大小呼吸气、污水处理站废气经收集处理，氯化氢、非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表4大气污染物排放限值要求，硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)后，由25m高排气筒达标排放。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局、强化对生产设备的日常维护、对生产装置区等主要噪声源采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求规范设置危废暂存间，酸性白土及残留物、污水处理站污泥、废机油、含油抹布、废气吸附处理后产生的废活性炭、三甲基硅烷包装桶及废包装材料等危险废物交有危废资质的单位处置，并严格落实转移联单制度；废包装材料按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求安全贮存、妥善处置;生活垃圾交由环卫部门统一处理。

7、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，完善事故应急池的建设，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、企业污染物排放总量控制指标为：COD 0.4t/a,氨氮0.1t/a,挥发性有机物1.2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南亿科检测有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年10月25日