建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 日产10万只（100万Ah）聚合物锂离子电池项目

建设单位（盖章）：     湖南君山路飞新能源有限公司

编制日期：                2023年03月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	12

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、 主要环境影响和保护措施	33

五、 环境保护措施监督检查清单	54

六、 结论	56

# 附件

# 附件1：委托函

# 附件2：公司营业执照

# 附件3：关于君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复

# 附件4：关于君山产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函

# 附件5：发改委备案文件

# 附件6： 投资合同

# 附件7：节能评估报告的批复

附图

# 附图1：项目地理位置图

# 附图2：环境质量现状监测布点图

# 附图3：总平面布置及主要环保设施布置图

# 附图4：环境保护目标分布示意图

# 附图5：岳阳市生态红线图

# 附图6：湖南东洞庭湖自然保护区功能区划

# 附图7：君山工业集中区荆江门片区总体规划

附表

建设项目污染物排放量汇总表

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 日产10万只（100万Ah）聚合物锂离子电池项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2212-430611-04-05-286227 |
| 建设单位联系人 | 13554875505 | 联系电话 | 傅智 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道君山工业集中区荆江门片区标准化厂房五期F栋 |
| 地理坐标 | （东经：112度27分236.259秒，北纬：29度26分49.166秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3841锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | “三十五、电气机械和器材制造业”中“77 电池制造 384，其他” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市君山区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 岳君发改备[ 2022 ] 42号 |
| 总投资（万元） | 12378.21 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.8% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 19351.6m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《君山工业集中区发展规划（2011-2020）》 审批机关：湖南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：关于《君山工业集中区发展规划（2011-2020）》（湘发改地区【2012】2061号） 规划名称：《君山工业“十四五”规划》2021年11月 |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》 召集审查机关：原湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]54号） 《岳阳市君山工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于君山产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（[2022]4号湘环评函） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与岳阳市君山工业集中区荆江门片区规划相符性分析 根据《湖南省环境保护厅关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函》（湘环评函[2014]54号）中的企业准入制度如下所示： 严格执行荆江门片区企业准入制度，严格执行片区企业准入制度，入区企业选址必须符合片区总体发展规划、用地规划、环保规划和环境影响报告书要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策和片区产业定位的建设项目，严格按产业定位引进产业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制耗水型及废水排放量大的企业进入，严格限制油脂加工类企业进入，管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的“集中区准入与限制行业类型一览表”做好项目的招商把关，在入区项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，推行清洁生产工艺，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求。 表1-1 荆江门片区引进项目名录一览表 产业定位的行业类别 入区项目相关要求 建议入园方位 食品制造加工、农副产品加工、茶叶加工 鼓励类： ①谷物磨制、农副产品饮料等高附加价值植物饮料的开发生产；②以农副产品为原料的绿色无公害及添加剂开发；③营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产、传统主食工业化生产，薯类变性淀粉生产等。 一类或二类 限制类：①珍稀植物的根雕制造业；②以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工；③粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目；④达不到一定规模的菜籽油、棉籽油、花生油生产项目、玉米淀粉湿法生产项目、西式肉制品加工项目；⑤浓缩苹果汁生产项目、大豆压榨及浸出项目、冷冻海水鱼糜生产项目等；⑥菜籽油、花生油、棉籽油、米糠油玉米胚芽油、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工等；⑦粉尘排放量大的项目。 禁止类：一定规模以下的玉米淀粉湿法生产项目、以茶叶为原料生产茶叶提取物项目及其他不符合产业政策或污染严重的食品、茶叶精深加工项目。 食品制造加工等相关产业 鼓励类： ①先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测仪器、设备的研发与生产；②食品、茶叶精深加工废渣等的综合开发与利用；③食品包装材料的生产。 一类或二类 禁止类：三类项目；含电镀、表面处理及喷漆工序食品机械加工项目。 本项目为日产10万只（100万Ah）聚合物锂离子电池，为君山区招商引资项目，不在禁止类项目名录中，不涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，废水排放量小，厂界噪声达标，本项目不属于高 VOCs 排放建设项目。区域内生产、生活污水经规划的片区污水管网，送君山第二污水处理厂处理后排入长江；雨水经雨水管网收集后外排进入长江；废气达标排放。属于污染和安全隐患较小的二类工业。 根据《岳阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年1月22日岳阳市第八届人民代表大会 第六次会议批准）（附件23）中提出推进产业园区高质量发展。专栏5岳阳市产业园区主导产业指导目录中的君山工业集中区荆江门片区主导产业定位为农副食品加工，特色产业为电子信息产业。林角佬片区整体“退二进三”，合理规划引导林角佬片区企业转入荆江门片区，推进产业集聚。目前园区管委会已向岳阳市国土局提出优化调整建议，将林角佬区退二进三纳入岳阳市及君山区国土空间规划编制，结合岳阳市及君山区国土空间规划编制对开发区区域提出的规划要求、规划目标，提出优化调整。 本项目为锂离子电池生产项目，属于电子信息产业，故本项目选址符合岳阳市君山工业集中区荆江门片区的产业定位要求。 2岳阳市君山工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书及审查意见符合分析 表 1-2 与岳阳市君山工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书及审查意见符合 跟踪评价批复要求 本项目情况 结论 （一）按程序做好开发区规划调整。规划实施以来，君山开发区未严格按照规划功能分区进行布置，存在部分企业实际开发用地现状、产业定位与规划不符等情形；君山开发区范围内仍有少量居民集聚区，开发区范围内零星分布未搬迁的居民，主要涉及谭子口、岳华村知青组等。君山开发区须尽快按规定程序开展规划调整工作，完善功能布局和产业布局，并按规划修编相关要求完善国土、规划、环保等相关手续，做到规范、有序和可持续发展；按开发区管委会承诺，不再将生物医药作为开发区的主导产业，且后续不规划此产业企业入驻；对于位于临江1km范围内的工业用地98.26hm²调出开发区规划范围。邻近松湖社区等居住区的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，并按《报告书》建议，优先考虑其搬迁，最大程度地避免对邻近居住区的不良环境影响。后续引进企业，应合理引导企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局。 本项目位于君山工业集中区荆江门片区标准化厂房五期F栋，距离长江1.9km，不在开发区调出规划的范围内，远离松湖社区，距离松湖社区9.5km。本项目为电池制造业，属于电子信息产业，故本项目选址符合岳阳市君山工业集中区荆江门片区规划的要求。 符合 （二）进一步严格产业环境准入。君山开发区后续发展与规划调整须符合君山开发区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南（试行）及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。结合岳阳市国土空间规划，林角佬片区现有所有企业，应按开发区管委会承诺及《片区"退二进三"实施方案》，逐步将企业搬迁、整改、升级改造。对不符合开发区用地规划、产业定位的现有企业，按《报告书》建议要求企业强化污染防治措施，且不得在原址新增污染物排放量，同时，做好项目周边用地的控规工作。开发区范围内新建、改建和扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。入园企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护"三同时"制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。 本项目建设用地性质为工业工地，位于君山工业集中区的荆江门片区，不在"退二进三"的实施方案内，且符合君山开发区“三线一单”环境准入要求，长江经济带发展负面清单指南（试行）及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。本项目池制造业，属于电子信息产业，不属于两高类项目，本项目使用的能源为电能，属于清洁能源，根据节能评估报告，本项目能耗低，技术工艺先进等，企业建设过程中严格执行环境保护"三同时"制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。 符合 （三）进一步落实开发区污染管控措施。君山开发区应按开发进度完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及集中污水处理设施建设，确保开发区废水应收尽收，全部送至配套的污水处理厂深度处理，林角佬片区不得继续采用槽车收集、运输开发区高浓度废水的方式。加强污水处理设施日常运营维护，确保可长期稳定运行，枯水期总磷按《岳阳市特别防护期水环境管控行动方案》等相关规定执行。鉴于区域地表水现阶段存在总磷超标现象，地方应按要求加快落实《君山区洞庭湖域总磷削减工作实施方案》中的相关要求，配套污水管网在未完成对接区域，不得新增水污染排放的建设项目。优化能源结构，推广清洁能源。加强园区大气污染防治，抓紧制定片区VOC削减计划，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。开发区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善，全面落实开发区内现有企业污染物特别排放限值控制要求，采取有效措施减少污染物排放总量，确保实现区域环境质量改善目标，促进开发区发展与生态环境保护相协调。 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，本项目废水为生活污水，经化粪池处理后，排入市政污水管网；涂布、烘干废气经冷凝装置处理后通过管道引至楼顶由活性炭吸附装置(TA001)处理后经20m排气筒（DA001）排放；注液废气经集气罩收集后通过管道引至楼顶由活性炭吸附装置(TA002)处理后0m排气筒（DA002）排放。VOCs排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5中标准，厂界无组织同时也满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中VOCs无组织排放监控要求，生活垃圾交环卫部门处理，危险废物交有资质单位处理，一般工业固体废物收集后外售 符合 （四）完善开发区环境监测体系。君山开发区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，鉴于其周边分布有长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区、东洞庭湖国家级自然保护区等生态环境敏感点，且荆江门片区、林角佬片区部分区域位于长江岸线1km以内，应结合君山开发区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位（断面）开展主要污染物及重金属跟踪监测。加强对君山开发区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测。 本项目位于君山工业集中区荆江门片区标准化厂房五期F栋，距离长江1.9km，不在长江岸线1km范围内。本项目废水为生活污水，经化粪池处理后，排入市政污水管网。 符合 （五）健全园区环境风险防控体系。加强君山开发区重要环境风险源管控，加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。 企业投产后，编制突发环境事件应急预案，并与园区应急预案相衔接 符合 （六）加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地、居住用地周边的规划控制，在下一轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，君山开发区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。 不涉及 （七）做好开发区后续开发过程中生态环境保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。 本项目租赁现有厂房，不涉及土石方开挖、堆存及回填和涉水施工。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 本项目为电池制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批、第二批、第三批）》等，本项目不涉及化学反应，不涉及其中淘汰类的落后生产工艺装备及产品，本项目属于目录中的第一类 鼓励类（十九、轻工中锂离子电池）且不涉及淘汰类的落后生产工艺装备及产品。因此项目建设符合国家的产业政策。 2、选址合理性分析 项目位于君山工业集中区荆江门片区标准化厂房五期F栋，项目用地性质为二类工业用地。 根据《岳阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年1月22日岳阳市第八届人民代表大会 第六次会议批准）（附件23）中提出推进产业园区高质量发展。专栏5岳阳市产业园区主导产业指导目录中的君山工业集中区荆江门片区主导产业定位为农副食品加工，特色产业为电子信息产业。本项目位于电池生产项目，本项目属于电子信息产业，基本符合园区产业布局分区要求。 本项目选址位于君山工业集中区荆江门片区，且岳阳市君山产业开发区管理委员会同意湖南路飞新能源有限公司（见附件6），项目满足君山工业集中区荆江门片区准入要求，即不涉及“两高”项目、不违反国家相关产业政策条件、不涉及有毒有害项目，也不属于产业园规定的禁止类、限制类和推荐类，属于允许类项目。故项目选址满足君山工业集中区荆江门片区准入要求。 3、“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目选址位于君山区工业园（荆江门片区），项目所在地用地规划为二类工业用地。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）中关于岳阳市生态保护红线的要求，本项目不在岳阳市拟生态保护红线规划一级及二级管控区内。 2）环境质量底线 本项目引用岳阳市君山区常规检测数据，根据环境质量现状章节可知，项目所在区域环境空气为不达标区，但大气环境质量逐年改善，本项目将严格执行污染防治措施，使污染物达标排放。君山取水口总磷总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，故符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目位于君山区工业园（荆江门片区）。项目不新增土地资源的开发，租用现有的厂房，土地资源消耗较少，项目涉及能源为电，能源消耗量不大，不属高耗能型企业，不会突破区域的资源利用上线。 4）与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 表1-3省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控要求 符合性分析 空间布局约束 严格按产业定位引进企业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止引进三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制油脂加工类企业进入。 本项目位于君山工业集中区。为新建项目，在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中不属于限制类和淘汰类项目。不涉及重金属、持久性有机物及高噪声设备。 污染物排放管控 （2.1）废水：排水实施“雨污分流”排水体制，片区废水经收集后，排入君山区第二污水处理厂处理，达标后通过专管排入长江；片区雨水往南经雨水管网排至周边沟渠，往北经雨水管网排入明渠流入西干渠。 （2.2）废气：做好大气污染控制措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。 （2.3）工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废弃物： （2.4.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。 （2.4.2）进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业进入工业园区、危险废物超期贮存整改等工作。 （2.1）本项目生活污水、生产废水经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心，处理后排入君山第二污水处理厂，达标后排入长江； （2.2）本项目产生的废气配置了废气处理措施，处理达标后排放。 （2.3）本项目废气污染物为颗粒物、臭气浓度等。 （2.4）本项目已建立完善的固废管理体系，固体废物资源化利用，加强危废监管。 环境风险防控 （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳市君山工业园突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。 评价要求建设单位根据项目建设情况对项目环境风险应急预案进行编制、备案，并与园区应急预案衔接。 4、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析分析如下： 表1-4 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 序号 标准要求 本项目情况 是否符合 1 VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品 ①项目使用低挥发分原辅料 ②涂布、烘干废气经冷凝装置处理后通过管道引至楼顶由活性炭吸附装置(TA001)处理后经20m排气筒（DA001）排放；注液废气经集气罩收集后通过管道引至楼顶由活性炭吸附装置(TA002)处理后20m排气筒（DA002）排放。 符合 2 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 符合 3 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置 更换的废活性炭暂存在危废间，定期交由有资质的公司处置 符合 根据上述分析，建设单位采取的措施和落实本次评价提出的相关措施后，能够满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。 5、与《锂离子电池行业规范条件 (2021 年本) 》的相符性分析 表1-5与《锂离子电池行业规范条件》的相符性分析 序号 内容 符合性分析 1 锂离子电池行业的企业及项目应符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求。 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》，“十九、轻工”13中的锂离子电池，符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，本项目租用君山工业集中区荆江门片区标准化厂房五期F栋，土地利用类型为工业用地，周边无环境保护区，符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规等要求 2 在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池行业项目。上述区域内的现有企业应逐步迁出。 本项目周边无基本农田保护区、自然保护区、饮用水源保护区、生态功能保护区等，项目位置在君山工业集中区荆江门片区内，此地块已规划为工业用地，符合建设锂离子电池行业 3 企业应具备以下条件:在中华人民共和国境内依法注册成立，具有独立法人资格;具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力;具有高新技术企业资质或省级以上独立研发机构、技术中心;主要产品具有技术发明专利。 造项目，生产工艺先进，为具有高效型、科技型、节能型和配套型企业项目。项目生产工艺先进，技术成熟，环保设施完备，项目产生的污染物经过处理后能够达标排放，设备，工艺、装备及相关配套设施能达到相关要求。 4 企业及项目用地应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。企业生产设备、工艺能耗和产品应符合国家各项节能法律法规和标准的要求。企业应设立专职节能岗位、制定产品单耗指标、制定能耗台帐。新建和改扩建项目应严格执行环境影响评价制度，未通过环境影响评价审批的企业和项目不得开工建设。按照环境保护"三同时"要求，企业或项目配套建设环境保护设施应依法申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产运行。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。企业应有健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度，建立企业环保台账，定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 企业应符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物。废气、废水排放应符合国家和地方大气及水污染物排放标准和总量控制要求;产生的工业固体废物要依法贮存、处置或综合利用。 企业应按环境影响报告书(表)及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案，开展监测工作并按要求公开监测信息。企业应加强环境风险防控工作，制定突发环境事件应急预案及时报告并有效应对废气、废水正常排放等造成的突发环境事件。 本项目租用园区已建成标准化厂房，用地性质为二类工业用地；企业不含重污染及落后设备及生产工艺；本次项目能够达到“三同时”要求；本次项目为新建项目，企业建成后应办理排污许可证，固体废物分类贮存、收集、运输、利用或无害化处置；企业拟编制定突发环境事件应急预案及环境管理体系。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南君山路飞新能源有限公司成立于2022年9月2日，公司位于湖南省岳阳市君山产业开发区标准化厂房5期F栋，根据市场需求， 湖南君山路飞新能源有限公司拟投资12378.21万元，租用君山产业开发区标准化厂房5期F栋”共19351.6m2，建设日产10万只（100万Ah）聚合物锂离子电池项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第253号令的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021本），本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业”中“77 电 池制造”，应编制环境影响报告表，都应编制环境影响评价报告表。 湖南君山路飞新能源有限公司委托湖南创佳环保有限公司对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 2工程内容及规模 本项目租赁岳阳市君山产业开发区标准化厂房5期F栋建设日产10万只（100万Ah）聚合物锂离子电池项目，项目厂房1栋共5层，面积约19473平方米。项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 主要建设内容表 项 目 内容 层数 建设内容与规模 备注 主 体 工 程 厂房 一层 混凝土混合结构，面积为3991.92m2，主要分为正极配料间、负极配料间、正极涂布间、负极涂布间、正极对辊车间、负极对辊车间、辅料仓库、正极仓库、负极仓库。 租赁已建标准厂房 二层 混凝土混合结构，面积为3870.32m2，主要分为卷绕车间、制片车间、分条车间、冲壳车间、烤箱车间、注液车间。 三层 混凝土混合结构，面积为3870.32m2，主要分为化成区、老化房、二封车间、分容车间 四层 混凝土混合结构，面积为3870.32m2，主要分为老化房2、包装车间、测试车间、成品仓库 五层 混凝土混合结构，面积为3870.32m，主要分为办公区、废弃品库、危化品仓库 辅助 工程 食堂 依托园区食堂。 依托 办公区 位于厂房(5层)西侧 / 储 运 工 程 原料、产品运输 厂区外采用汽车运输，厂内采用叉车、装运车运输 / 原料储存 钴酸锂、锰酸锂MVP、电解液暂存于5F的危化品仓库； 其余原料暂存于厂房1F南侧，设置辅材仓库、正极仓库、负极仓库 / 产品储存 产品暂存于厂房(4层)西南侧，设置成品仓库 / 公 用 工 程 供水 市政自来水管网 依托 排水 实行雨污分流制。雨水排入园区雨水管网，污水接园区污水管网排入君山区第二污水处理厂。 依托 供电 项目用电由当地市政电网接入 依托 环 保 工 程 废水治理 员工产生的生活污水经化粪池处理后排入君山区工业园区污水处理厂预处理中心 依托 废气治理 涂布、烘干废气经冷凝装置处理后通过管道引至楼顶由活性炭吸附装置（TA001）处理后经20m排气筒（DA001）排放；注液废气经集气罩收集后通过管道引至楼顶由活性炭吸附装置（TA002）处理后20m排气筒（DA002）排放。 新建 噪声治理 采用厂房隔声、对高噪声设备采取减震降噪措施。 新建 固废治理 一般固废暂存间 位于5F废弃品仓库 不合格电池收集后交由相关单位回收利用 废包装纸盒袋统一收集后交由环卫部门处 废边角料和废正、负极板收集后外售专业公司回收处理 新建 生活垃圾设置垃圾收集箱，定期交由环卫部门处理 新建 危废暂存间 5F，废活性炭、废电解液、废包装材料：收集后交由有资质单位处置 新建 2、产品方案 本项目主要研发产品方案见表 2-2 。 表 2-2 主要产品及生产规模 序号 产品名称 单位 年产量 1 聚合物锂电池 只 2500万 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 本项目主要设备 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 搅拌机 100L 2 / 2 搅拌机 300L 4 / 3 搅拌机 650L 4 / 4 挤压涂布机 36m烤箱，辊幅宽750mm 4 / 5 对辊机 直径800*750mm 2 / 6 连续分条机 幅宽800mm 2 / 7 自动制片机 180型 6 / 8 自动卷绕机 180型 12 / 9 全自动高真空烤箱 / 8 电烤箱 10 铝塑膜成型 双腔双冲模具 6 / 11 顶侧封一体机 硬封 12 / 12 自动注液 单次注液量8g以上 6 / 13 压力化成设备 单台设备点位252，5V5A 80 / 14 自动二封机 封头有效长度≥250mm 7 / 15 分容柜 5V6A/512点位 30 / 16 NMP回收系统 1 正极涂布NMP回收 4、本项目原辅材料 表2-4 本项目原辅材料使用情况一览表 序号 名称 年用量 最大储存量 单位 包装方式 1 LCO（钴酸锂） 64 3 t 25kg/袋 2 LNCM（三元锰酸锂） 194 4 t 25kg/袋 3 CNT（碳纳米管导电浆） 16.7 0.5 t 25kg/袋 4 NMP(N－甲基吡咯烷酮） 28.35 3.0 t 200kg/桶 5 PVDF（聚偏氟乙烯） 5.06 0.1 t 25kg/袋 6 铝箔 1 0.02 t 55kg/卷 7 石墨 56.98 1.2 t 25kg/袋 8 SBR（丁苯乳胶粘结剂） 2.4 0.05 t 25kg/袋 10 CMC（羧甲基纤维素钠） 1 0.02 t 25kg/袋 11 铜箔 20 0.5 t 60kg/卷 12 正极高温胶纸 5239 100 卷 35卷/袋 13 负极高温胶纸 1449 30 卷 35卷/袋 14 正极耳 7500000 150000 pcs 6670PCS/盘 15 负极耳 7500000 150000 pcs 10000PCS/盘 16 电解液 110 9.0 t 200kg/桶 17 隔膜 247135 5000 m2 800m2/箱 18 铝塑膜 38390 800 m2 154.8m2/箱 19 卷绕收尾胶纸 875 18.23 卷 25卷/袋 20 茶色高温胶带 7632 160 卷 40卷/袋 21 茶色高温胶带 3103 100 卷 50卷/袋 22 红色胶纸带 1846 40 卷 40卷/袋 23 黑色胶纸带 1846 40 卷 40卷/袋 24 吸塑 382353 8000 pcs 500PCS/盒 25 纸箱 22794 500 pcs 10PCS/把 部分原辅材料理化性质： 表2-5 原辅材料理化性质一览表 名称 组分或理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 钴酸锂 粉末，其中含镍31.5%、钴12.31%、锰 15.62%、铁13ppm、钙81ppm、钠120ppm、 铜11ppm、锌8ppm 不可燃 无毒 锰酸锂 粉末，其中含锂3.98%、锰58.74%、铁 42ppm、钙367ppm、镍1.2ppm、铜1.1ppm， 溶于强酸，不溶于水 不可燃 无毒 PVDF （聚偏 氟乙烯） 外观为半透明或白色粉体或颗粒，结晶度 65%～78%，密度为1.77～1.80g/cm3，熔点 为172℃，热分解温度≥390 不可燃 无毒 CNT（碳纳米管导电浆） 浆料外观：亮黑色浆体；成分：碳纳米管 含量5.0%、分散剂含量1.2%、NMP含 量93.8%、浆料固含量6.00~6.40、水分 含量≤1500mg/L、金属Fe杂质含量 ≤250mg/kg 不可燃 / NMP(N－甲基吡咯烷酮） 外观与形状：无色透明液体；气味：稍有气味；pH值6.9-7.0(1:1水溶液），溶于水。闪点95℃，成分：N－甲基吡咯烷 酮99.94%、水0.03%、γ－丁内酯0.03% / N－甲基吡咯烷酮：大 鼠口服毒性 LD50:3914mg/kg γ－丁内酯：大鼠口服毒 性LD50:1540mg/kg, 大鼠吸入毒性LC50: ＞5100mg/m3/4H 石墨 黑色粉末，化学式为C，分子量12.01，振实密度为1.1g/cm3，熔点3652℃，沸点4827℃，不溶于水。化学性质不活泼， 耐腐蚀，与酸、碱等不易反应。用作作耐 火材料、导电材料、耐磨润滑材料等。高 纯度石墨可在核反应堆上作中子减速剂 不同高温下与氧反应燃烧，生成二氧化碳或一氧化碳 无毒 CMC（羧甲基纤维素钠） 白色纤维状或颗粒状粉末。相对分子质量 242.16。无臭，无味，无味，有吸湿性， 不溶于有机溶剂，用途：用作增稠剂、乳 化、黏结剂等 不可燃 无毒 SBR（丁苯乳胶粘结剂） 是1，3－丁二烯和苯乙烯经共聚制得的弹 性体，是一种不饱和烯烃高聚物。广泛用 于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器 具及各种橡胶制品的生产等领域 / 无毒 电解液 主要成分：六氟磷酸锂（LIPF6)≤14%、 碳酸乙烯酯（EC)≤35%、碳酸二甲酯 (DMC)≤65%、添加剂2种以上，其中 EC、DMC作为溶剂。 易燃液体 / 5、本项目平面布置 本项目租赁位于湖南省岳阳市君山产业开发区空置标准化厂房5期F栋，面积为19473m2，为5层砖混结构。厂房内部布置组装区、生产区、办公区等，1至4层布置为生产区，5层为办公区及废弃品仓库、危化品仓库，危废间布置在废弃品库东南角。原辅材料及产品厂外运输采用汽运，原辅材料及产品厂内运输采用机械搬运完成。项目周边50米范围内均为工业厂房，项目最近敏感点为项目东侧约250米处的居民住户。拟将排气筒设置在生产区的北侧，对周边敏感点影响不大。项目总平面布置图详见附图。 6、公用工程 （1）给水 本项目给水主要由市政管网提供。项目用水主要为生活用水、冷却用水、去离子制备用水。 ①生活用水：本项目劳动定员为465人，年工作250天，不在厂区内食宿，用水定额参照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)，用水量按38m3/人·a计算，其用水量为17670m3/a(70.68m3/d)。 ②冷却用水：项目共设有3台冷却塔，其中2台为部分生产设备提供冷却循环水，1台为NMP回收系统冷凝回收单元提供冷却循环水。在日常运行过程中，冷却水为循环使用不对外排放，循环过程中少量的水因蒸发及风吹等因素损失，需定期补充新鲜水。结合一般冷却水塔的实际经验系数和《敞开式循环冷却水系统的化学处理》（齐东子，化学工业出版，2006）的相关计算公式，本报告取各损耗量占循环水量的比例分别为：蒸发损耗占1.6%、风吹飞散损耗占0.1%、根据建设单位提供的资料，全厂的冷却塔设计循环水量共计50m3/h，则补充水量为20.40m3/d（即5100m3/a）。 ③去离子水制备用排水：项目负极材料配料工序需要用到去离子水进行搅拌，该去离子水在涂布烘干工序全部以水蒸气的形式蒸发损耗掉，项目去离子水采用反渗透型的制水机制得，根据设备参数，制水机产水率约为75%。项目年使用去离子水288m3/a，则需使用自来水共384m3/a，去离子水在涂布烘干工程全部蒸发。 （2）排水 项目排水采用雨、污分流制。雨水排入园区雨水管网。冷却水定期补充，循环使用不外排。 ①生活污水：用水量为17670m3/a(70.68m3/d)，生活污水按用水量的80%计算，则生活污水量为14136m3/a(56.54m3/d)。项目产生的员工的生活污水经化粪池处理后排君山区第二污水处理厂处理。 ②去离子水制备浓水：制水过程浓水产生量为96m3/a（0.384m3/d），该部分浓水直接排入污水管网。 7、物料平衡 （1）NMP 物料平衡 表 2-6 项目 NMP 物料平衡表 投入 产出 名称 数量（t） 名称 数量（t） NMP 28.35 NMP冷凝喷淋回收 28.21 有组织排放量 0.100 无组织排放量 0.014 活性炭吸附的量 0.026 总计 28.35 合计 28.35 8、生产安排和劳动定员 项目年工作250天，工作班次为一班制，工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-1 本项目营运期工艺流程及产污工序图 (1）正、负极配料 正极配料：将满足规格要求的各种粉状物料，按照一定的配比经全自动配料系统精确计量后投入到正极搅拌机中，随后加入N－甲基吡咯烷酮（NMP)，密闭搅拌均匀后制成浆状的正极物质，整个过程均在密闭环境下进行。由于搅拌会发热，为避免温度过高需用夹套循环水进行降温，使温度控制在40℃左右，搅拌6—8小时，正极浆料采用NMP作为溶剂，在后面的涂布干燥过程中NMP全部挥发，剩余物料全部留在集流体上，成为锂离子电池的正极材料。 负极配料：将满足规格要求的各种粉状物料，按照一定的配比经全自动配料系统精确计量后投入到负极搅拌机中，并加入粘合剂丁苯橡胶乳液（SBR）和去离子水，经负极搅拌机搅拌制得粘度适合的浆料，整个过程均在密闭环境下进行。负极浆料采用自制去离子水作为溶剂，在后面的涂布干燥过程中水全部挥发，剩余物料全部留在集流体上，成为负极材料。 (2）正、负极涂布烘干 正极：通过涂布机机头，将正极材料以一定的密度均匀的涂覆在铝箔的正反面，涂布机与烘箱为一套中间密封的连续式生产设备，经涂布后由烘箱进行烘干(电加热，多级温度烘烤，90—110℃)，最终制成正极片。 负极：通过涂布机机头，将负极材料以一定的密度均匀的涂附在铜箔的正反面，涂布机与烘箱为一套中间密封的连续式生产设备，经过涂布机烘箱进行烘干(电加热，温度控制在90℃左右)，最终制成负极片。 涂布后的湿极片进入烘箱进行烘干，以去除极片中的溶剂(NMP和水)。溶剂NMP的沸点为204℃，正极片粘结剂聚偏氟乙烯(PVDF)热分解温度在316℃以上，而烘干温度约为90—110℃，此温度能够保证NMP和水分全部挥发，而其他物质不会分解或损失。负极片干燥温度约为90℃左右，由于负极溶剂以去离子水为溶剂，因此负极涂布过程仅有水蒸气排放。 (3)正、负极对辊 经干燥后的正、负极集流体上涂满了正、负极材料混合物，需要通过辊压机压 实，达到合适的密度和厚度，压延成片状。 (4)正、负极分条 经辊压后根据不同规格的电池要求由分条机切断成相应的极板尺寸，在分切过程中会有少量废边角料产生。 (5)正、负极制片 正极制片：将分切完成的极片安装在正极制片机上，使用设备将铝带通过超声波焊接机焊接在极片的间隙处，然后在相应位置贴上耐高温胶带，同时再次收集成卷料。 负极制片：将分切完成的极片安装在负极制片机上，使用设备将镍带通过超声波焊接机焊接在极片的间隙处，然后在相应位置贴上耐高温胶带，同时再次收集成卷料。 (6)卷绕 将正极片、负极片和隔膜按照正极片-隔膜-负极片-隔膜自上而下的顺序重叠放置后在全自动卷绕机上进行卷绕制成电池极芯，并将电芯装入电池的外壳内。 (7)测试 制作完成的电芯体通过压芯机进行压芯短路测试和封装短路测试。 (8)喷码、贴膜 测试合格的电池进入喷码流水线喷码，喷码后会贴保护膜，保护喷码。 (9)扩口 工作人员将电芯封边扩个开口，方便下一工序。 (10)真空烘烤 将侧封好的电池芯放入真空干燥箱中，在80℃，-0.08MPa条件下抽真空，真空状态下烘干电池在制作过程中吸入的微量水分，本工序使用设备为真空干燥机，热源为电，这一过程主要是水蒸气挥发出来。 (11)注液 注液过程是在完全封闭手套箱中进行的，电解液通过封闭导管连接到手套箱中 的注液机，注液材料为外购的成品电解液。将待注液电芯放入手套箱，运行抽真空 系统，使手套箱内部空气压力为负压，真空度为-0. 1MPa。在压力差的作用下，电解液通过导管和注液机准确定量地从小孔注入，在此过程中会产生微量的电解液挥发性有机废气，电解液中的六氟磷酸锂LiPF6)溶于有机溶剂中，在真空干燥的条件下不易分解，因此注液过程中不会挥发在空气中，但在换工件时有极少的电解液挥发到密闭车间内，废气主要由锂电池电解液所含有机溶剂碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)等组成。 (12)一封 将电芯一侧的铝塑膜用封边机封好。 (13)化成 化成是在自动化设备对注液完毕的电池进行活化、充电分容等激活检测，将电极材料激活，使正、负极电极片上活性物质与电解液相互渗透。化成时间为8小时。检测是检测电池内阻、电压、尺寸及重量等，根据测试结果对电池进行分选。挑出电芯内部存在微短路缺陷的短路、低电压电芯，保障电池性能。此过程会有少量不合格品废电池产生。 (14)测压、冷却 测试电压。将电芯置于常温环境中搁置一段时间。 (15)二封 电池化成后在抽气封口机内抽气，内腔抽真空度约-90Kpa，主要是去除注入的电解液中含有的微量水分，抽气后自动封口，电池即成型。 (16)分容 电池在化成分容检测系统上经充、放电。第一次充电是为了将化成时未充满电的电池充满电； 放电是指充满电的电池自动放完电，化成分容检测系统根据放电量的多少自动记录下各电池的容量，然后根据容量大小的不同将电池区分开，从而达到分容的目的；最后一次充电是将各电池再充满电。 (17)老化 将电芯置于50℃高温环境中老化一段时间。 (18)测试 老化后测电压，根据测试结果对电池进行分选。此程会产生废电池。 (19)分选包装 最后将完成的电池放入分选设备，设备会自动按照要求对电池进行分选操作，经分档后的电池包装入库，此程会产生废电池。 营运期污染物产生点位和污染因子分析如下： 表2-5 项目营运期产生污染物及产污节点分析 污染类型 污染物 污染因子 产污环节 大气污染物 投料粉尘G1 颗粒物 投料 有机废气G2 非甲烷总烃 涂布、烘干、注液 水污染物 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS、TP 办公 噪声 设备噪声 Leq(A) 各类设备等 固体 生活垃圾 纸屑等 办公 不合格电池 电池 检测 废包装纸盒袋 铝带、铜箔、铝箔等 包装 废边角料 铜箔、铝箔、铝塑膜、隔膜纸、废线材 等 分切 废正、负极板 废正、负极板 涂布、分 切、制片 废活性炭 废活性炭、VOCs、锡及其化合物 废气处理 废包装材料 废包装材料 MVP、电解液原料使用 废电解液 废电解液 生产 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目。据实地踏勘，项目区内无自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位，区内未见濒危珍稀野生动植物。本项目无原有环境污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状调查与评价 （1）区域环境空气 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了2021年君山区常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对君山区例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，君山区2021年环境空气质量对应保证率日均值统计见表3-1。 表3-1 2021年君山区空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年均浓度 6 60 10 达标 NO2 年均浓度 20 40 50.5 达标 PM10 年均浓度 50 70 72.9 达标 PM2.5 年均浓度 32 35 94.2 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1000 4000 26 达标 O3 最大8小时平均第90百分位数 135 160 88.6 达标 根据表3-1可知，2021年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。因此，本项目所在区域2021年为环境空气质量不达标区，环境空气质量一般，这主要由城市交通量增大，城市建设开发的基建扬尘、地面扬尘导致，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。君山区在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，PM2.5年平均浓度逐年下降，表明君山区环境空气质量正持续向好改善。 （2）特征监测因子 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，本项目特征污染物TSP，本项目引用湖南大农粮食米业有限公司委托湖南宏润检测有限公司于2020年4月23日-4月25日对厂界南侧的无组织排放颗粒物进行了检测，监测点位距离本项目850m，监测结果详见表3-2。 表3-2 废气检测结果 检测 项目 单位 与本项目的位置关系 采样 日期 检测结果 最大值 标准 限值 第1次 第2次 颗粒物 mg/m3 西850m处 4.23 0.253 0.216 0.253 0.3 4.24 0.218 0.199 4.25 0.203 0.220 由上表可知，TSP能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）表2中浓度限值。 地表水环境质量现状 本项目废水经污水处理系统处理后排放君山区第二污水处理厂预处理中心处理，最终排入长江，本项目引用了《君山垸城乡供水一体化项目》中对长江监测的检测数据，监测结果见下表 监测结果和内容如下： （1）监测断面 W1取水口上游1000m；W2取水口上游500m；W3取水口下游100m （2）监测因子 pH、COD、BOD5、SS、石油类、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群 （3）监测时间 2020年7月20日~2020年7月22日。 （4）监测结果 监测及评价结果见表3-3。 表3-3取水口断面监测数据 监测点位 监测项目 7.10 7.11 7.12 标准限值 (Ⅱ类) 标准限值(III类) 超标（III）率% 最大（III）超标倍数 取水口上游约1000m pH 6.75 6.72 6.72 6-9 6-9 / / 悬浮物 4 5 4 / —— 0 0 CODcr 10 9 8 15 20 0 0 BOD5 2.2 2.1 2.0 3 4 0 0 氨氮 0.212 0.229 0.199 0.5 1.0 0 0 粪大肠菌群 1.4×103 1.7×103 1.5×103 2000 10000 0 0 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 0.05 0 0 总氮 0.74 0.71 0.76 0.5 1.0 0 0 总磷 0.08 0.09 0.08 0.1 0.2 0 0 取水口上游约500m pH 7.05 7.09 7.07 6-9 6-9 / / 悬浮物 6 7 7 / —— 0 0 CODcr 12 11 10 15 20 0 0 BOD5 2.5 2.3 2.2 3 4 / / 氨氮 0.296 0.306 0.282 0.5 1.0 0 0 粪大肠菌群 1.5×103 1.8×103 1.7×103 2000 10000 0 0 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 0.05 0 0 总氮 0.85 0.79 0.84 0.5 1.0 0 0 总磷 0.11 0.10 0.12 0.1 0.2 0 0 取水口下游约100m pH 6.99 6.94 6.96 6-9 6-9 / / 悬浮物 9 8 9 / —— 0 0 CODcr 14 13 12 15 20 0 0 BOD5 2.7 2.6 2.4 3 4 / / 氨氮 0.316 0.336 0.311 0.5 1.0 0 0 粪大肠菌群 2.2×103 2.8×103 2.4×103 2000 10000 0 0 石油类 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 0.05 0 0 总氮 0.92 0.87 0.96 0.5 1.0 0 0 总磷 0.13 0.12 0.14 0.1 0.2 0 0 综上所述：2020年七月汛情期间，总磷总氮超过Ⅱ类标准，但低于要求的III类标准，取水口当地长江地表水水质较好。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量监测。 4、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》(污染影响类)中“原则上不开展地下水、土壤的环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”项目生活污水经化粪池处理后排君山区第二污水处理厂预处理中心处理，根据调查项目周边无集中式或分散式饮用水源地，无农田等土壤环境敏感点，因此，本项目不开展地下水、土壤环境影响评价。 4 生态环境质量现状 根据生态环境部办公厅 2020 年 12 月 24 日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。” 结合现场调查，本项目位于君山工业集中区荆江门片区内，且该地块为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-4 主要环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 经度 纬度 岳华村居民点 112.962951 29.448296 约125户，约500人 人群 二类区 ES、E、NE 250-500m 2、声环境：厂界外 50 米范围内无声环境保护目标 3、地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目位于君山工业集中区荆江门片区，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气有组织排放非甲烷总烃执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表5中标准，厂界非甲烷总烃《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表6中标准；无组织排放VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1要求。厂区内无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中的特别排放限值； 表3-5 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 无组织排放最高浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 30 周界外浓度最高点 0.3 NMHC 50 周界外浓度最高点 2.0 表3-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中的排放限值 污染物 排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 VOCs 6.0 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水 项目营运期废水排放经第二污水处理厂预处理中心处理后排入君山区第二污水处理厂，本项目执行君山区工业园区污水处理厂预处理中心进水标准，最终排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，详见表3-8； 表3-7 废水排放标准 污染源 污染因子 单位 本企业排放标准 园区预处理中心排放标准 一级B标准 综合 废水 pH -- 6～9 6~9 6～9 COD mg/L ≤3500 1000 60 BOD5 mg/L ≤1500 500 20 SS mg/L ≤1000 400 20 氨氮 mg/L ≤120 35 8 TN mg/L ≤200 45 20 TP mg/L ≤80 13 1 动植物油 mg/L ≤100 80 3 氯化物 mg/L ≤4000 / / 3、噪声 施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 营运期噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-8建筑施工场界环境噪声排放限值 （单位：dB（A）） 昼间 夜间 70 55 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 （单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs等主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目无生产废水产水，项目外排废水仅为生活污水，项目生活污水经化粪池处理后进入君山区工业园区污水处理厂预处理中心处理达标后排入长江。 本项目排放废气为挥发性有机废气和颗粒物。建设项目总量指标为挥发性有机物，挥发性有机污染物控制总量为：0.203t/a。不属于强制性控制指标，无须购买总量指标。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有已建的生产厂房进行生产，土建工程基本完成，本项目只需要对租赁的厂房进行设备安装，在安装设备过程中主要污染源为机械安装产生的噪声。主要防治措施有加强对安装机械设备的管理，以减轻按照设备噪声的影响。安装设备的过程中会产生废包装材料，交由厂家回收带走或及时交由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 措 | 1废气环境影响分析 （1）废气污染源情况分析 项目大气污染物主要为投料过程产生的粉尘、涂布、烘烤 NMP 过程产生的有机废气，注液过程产生的有机废气（本项目有机废气以NMHC计）。 ①投料粉尘 项目生产过程中各种粉料(钴酸锂、锰酸锂、石墨、PVDF、CMC)称量、投加等转移过程均为人工操作，投料时由员工将原料搬至搅拌机进料口，从上往下倾倒进桶里。因为钴酸锂、碳黑、石墨等属于粒径较小的粉末状物料，在称量、投加等转移过程中容易扬起散发至空气中，会有少量粉尘产生。 本项目引用《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社，张良璧、刘敬严编译)中的卸料过程起尘系数为0.01-0.20kg/t，按其最大值0.2kg/t。项目钴酸锂、石墨、羧甲基纤维素(CMC)、碳黑、聚偏氟乙烯(PVDF)等粉末原料321.04t/a，则投料工序产生的粉尘量约为0.064t/a，产生速率为0.032kg/h。通过车间沉降无组织排放，由于投料工作过程属间断进行，并设置在密闭厂房进行，投料粉尘大多散落在车间内，因此基本没有粉尘无组织排出厂房外。 ②涂布、烘烤 NMP 废气 项目锂电子生产过程NMP正极浆料溶剂与其他正极材料在密封的正极搅拌机内搅拌混合后送至正极涂布机内进行涂布、烘烤，正极涂布、极片烘烤过程由于NMP属于易挥发性的有机溶剂，在涂布、烘烤过程中会产生NMP废气(以非甲烷总烃计)。由于负极的浆料溶剂是纯水，故负极涂布工序中产生的主要为蒸发的水蒸气，水蒸气通过管道引至楼顶排至户外，不考虑其产生量及其产生的环境污染。 正极浆料溶剂是NMP有机溶剂，涂布、烘干过程中会有有机废气产生。项目正极涂布、烘干工序拟设置于密闭车间内，涂布工序分割成三个密闭车间，分别为物料进出口的机头、机尾车间以及机身(烘箱)车间。铝箔经过涂布机机头涂布后进入烘箱，经过烘箱，从烘箱的另一端出来进入涂布机尾。烘箱内温度为110℃左右。涂了浆料的箔片进入烘箱后，在这种环境下达到了NMP有机溶剂的挥发点，NMP开始从浆料中挥发出来。箔片进入烘箱后缓慢传送至烘箱的另一端，这个过程中浆料中的NMP有机溶剂基本挥发出来(极片NMP含量≤2‰)，约0.13t。NMP废气在风机带动下通过管道进入NMP冷凝装置进行回收处理。 项目建成后使用NMP有机溶剂28.35t/a，NMP涂抹了浆料的铝箔在经过烘箱后，几乎全部挥发，即正极涂布、烘干过程中NMP的产生量为28.35t/a。烤箱顶端设有排风口，通过集气装置将烤箱内的NMP有机废气引至回收系统进行处理，烤箱是全密闭的(烤箱内是5~10pa的负压)。 项目正极涂布、极片烘烤工序设置密闭的涂布机、烤箱内，NMP废气经涂布机、烤箱配套的收集管道收集后引至NMP冷凝回收装置回收处理，根据《排放源统计调査产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)3841锂离子电池制造行业系数表-末端治理技术效率可知，NMP冷凝回收系统收集效率为99.5%。因此，经NMP冷凝回收装置冷凝析出NMP回收液约为28.21t/a，即经过冷凝回收装置后的NMP废气产生量为0.14t/a，NMP废气属于挥发性有机物，项目以非甲烷总烃计。项目锂电池生产车间为无尘密闭车间，正极涂布、极片烘烤工序设置在独立密闭隔间内，其产生的废气经NMP冷凝回收装置收集后引至楼顶再经活性炭吸附装置处理后为经20m（DA001）高排气筒排放，废气收集装置设计风量按10000m3/h，收集效率不低于90%项目正极涂布、极片烘烤工序运行时间2000h/a。NMHC的产生量为0.14t/a，NMHC有组织产生量为0.126t/a，产生速率0.063kg/h，产生浓度6.3mg/m3，VOCs无组织产生量为0.014t/a，产生速率0.007kg/h，收集后的废气经活性炭吸附，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，活性炭对非甲烷总烃浓度吸附效率约为21%，经过活性炭吸附处理后的VOCs有组织排放量为0.100t/a，排放速率0.050kg/h，排放浓度5.0mg/m3。 ③注液废气过程中产生的有机废气（本项目有机废气以NMHC计） 项目电解液为外购，不自行配置电解液。锂电池注液工序产生少量的电解液废气，其主要成分为非甲烷总烃。项目电解液用量为110t/a。由于电解液挥发量主要受电解液溶剂配比情况及注液工序的工作环境影响，目前国内外尚无计算电解液挥发量相关文献资料。为计算本项目电解液废气产生情况，评价单位咨询本项目建设单位，同时注液工序在手套箱内操作，因此电解液挥发量极小。工作时采用真空泵将电池壳里面的空气抽出，抽真空后再注液，注完液后，回常压，断开真空管，装上密封钉，整个过程均在密闭的手套箱里面完成，仅在注液最后断开注液管那一瞬间接触手套箱密闭空间内的干燥空气，故有极少量的电解液。根据注液生产所得电解液的利用率，生产过程中电解液损耗量远小于0.1%。据建设单位提供资料，注液工序均在密闭手套箱内进行操作。因此按保守估计，本项目电解液(以非甲烷总烃计)使用量的0.1%挥发至大气中，其余电解液全部进入产品，则项目注液非甲烷总烃产生量为0.11t/a。 项目在注液工序设置集气罩通过管道连接收集气体，将废气收集后通过经活性炭吸附装置处理后高空排放，集气罩收集效率90%，活性炭吸附装置处理效率取21%，项目风机风量取5000m3/h，项目年生产时间为2000小时。NMHC的产生量为0.11t/a，NMHC有组织产生量为0.099t/a，产生速率0.050kg/h，产生浓度9.90mg/m3，VOCs无组织产生量为0.011t/a，产生速率0.006kg/h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，活性炭对非甲烷总烃浓度吸附效率约为21%，，经过活性炭吸附处理后的VOCs有组织排放量为0.078t/a，排放速率0.039kg/h，排放浓度7.9mg/m3处理后的排放量为经20m（DA002）高排气筒排放 表4-1项目营运期有组织废气产、排放情况一览表 污染因子 污染物产生情况 处理措施 污染物排放情况 产生量 （t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量 （t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 涂布、烘烤 NMP 废气 NMHC 0.13 0.06 6.30 冷凝回收+活性炭吸附+20m排气筒DA001 0.100 0.050 5.0 注液废气过程中产生的有机废气 NMHC 0.10 0.05 9.90 活性炭吸附+20m排气筒DA002 0.078 0.039 7.9 表4-2项目营运期无组织废气废气产、排放情况一览表 污染因子 产生量 产生速率 排放量 排放速率 涂布、烘烤 NMP 废气 NMHC 0.014t/a 0.007kg/h 0.014t/a 0.007kg/h 注液废气过程中产生的有机废气 NMHC 0.011t/a 0.006kg/h 0.011t/a 0.006kg/h 投料工序 颗粒物 0.064t/a 0.032kg/h 0.064t/a 0.032kg/h （2）污染防治措施、监测及排放口信息 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018)及《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》(HJ967-2018)，污染防治措施及监测要求见下表4-3，排放口信息见表4-4。 表 4-3 废气产排污节点、污染物及污染治理设施 产污环节 污染 物名 称 排放形式 污染防治措施 监测要求 污染防治设施名称 污染防 治措施 工艺 处理能力 处理效率 工艺去除率 是否为 可行性 技术 监测点位 监测因子 监测频次 其他 信息 涂布、烘干废气 VOCs 有组 织排 放 冷凝装置+活性炭吸附装置(TA001)处理后高空排放 冷凝+吸附 -- 99.6% 99.6% 可行 废气 排放 口 NMHC 半年/次 无 注液废气 集气罩+活性 炭吸附装置 (TA002)处 理后高空排放 吸附 -- 21% 21% 可行 废气 排放 口 NMHC 半年/次 无 表4-4 排放口基本情况一览表 点源编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气 温度/℃ 类型 污染物排放速率/（kg/h） 纬度 经度 DA 001 排气筒 112.958901 29.447942 27.0 20 0.6 20 一般排放口 NMHC 0.050 DA 002 排气筒 112.959094 29.447889 27.0 20 0.3 20 一般排放口 NMHC 0.039 (3) 大气污染治理措施可行性分析 ①NMP 废气处理措施 本工程废气主要为溶剂 NMP 废气， 本项目选择一套冷凝回收+活性炭吸附作为 其处理装置，安装在涂布工段后，主要收集投料、搅拌、转移、涂布等过程 中产生的 NMP 废气。 冷凝回收就是将蒸汽从气体中冷却凝结成液体，适用于回收蒸汽状态的有害物质。特别是用来回收质量浓度在1000mg/m3以上的有机溶剂蒸汽。冷凝过程中，被冷凝物质仅发生物理变化而化学性质不变，故可直接回收利用。冷凝法在理论上可以达到很高的净化程度，但净化程度越高则操作费用越高。因此，它常常作为净化高浓度有机废气的预处理工序，从降低污染物含量和减少废气体积两方面减少后续工艺的负荷，并回收有价值物质。 本工程废气主要为溶剂NMP废气，其有以下特点：成分单一，废气温度较高，废气冷凝后温度在30℃以下；针对以上本工程排放NMP废气特点，本项目选择一套冷凝回收作为其处理装置。一级冷凝回收效率99.5%，冷凝回收后排放的有机废气量为一级冷凝回收效率99.5%，冷凝回收后排放的有机废气量为0.14t/a，NMHC有组织产生量为0.126t/a，产生速率0.063kg/h，产生浓度6.3mg/m3，收集后的废气经活性炭吸附，经过活性炭吸附处理后的NMHC有组织排放量为0.100t/a，排放速率0.050kg/h，排放浓度5.0mg/m3，可达到《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)排放标准(非甲烷总烃50mg/Nm3)要求。 因此，项目产生的NMP废气采用冷凝回收+活性炭吸附作为其处理装置是可行的。 ②注液有机废气处理措施 对于注液工序产生的有机废气，本项目在注液工序上方设置集气罩，将有机废气收集后集中通过活性炭吸附处理后通排气筒排放。集气罩收集效率为90%，活性炭装置活性炭的去除效率为21%。建设单位拟在注液工序配置1 套“活性炭吸附+排气筒排放”废气处理装置。根据以上分析可知，本项目有机废气经上述方法处理后，非甲烷总烃有组织废气排放浓度为7.9mg/m3，排放速率0.039 kg/h，可达到《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)排放标准(非甲烷总烃50mg/Nm3)要求。本项目大气污染治理措施可行。 2、水环境影响分析 项目冷却水循环使用不外排，外排废水为主要为员工的生活污水及制备去离子水的浓水。 （1）废水源强分析 本项目生活污水排放量为14136m3/d（56.54m3/a），生活污水主要污染物浓度采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表1生活源产排污核算方法和系数手册》内参考浓度范围，可得：COD300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 4mg/L。生活污水经依托园区厂房配套的化粪池处理后进入园区污水管网，化粪池对各污染物去除率：COD 15%，BOD5 9%、SS 35%、NH3-N 3%、TP 25%，则处理后浓度COD 255mg/L，BOD5 136.5mg/L、SS 195mg/L、NH3-N 29.1mg/L、TP 3mg/L，根据君山区第二污水处理厂预处理中心处理的进水水质要求，生活污水的接纳标准为：COD1000mg/L、BOD5 500mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 35mg/L、TP1 3mg/L，经预处理后，排入园区污水管网的，经君山区第二污水处理厂预处理中心处理，最后进入君山区（第二）污水处理厂，经君山区（第二）污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。 表4-5 项目水污染源强表 污染因子 TP COD 氨氮 BOD5 SS 废水量（14136m3/a） 浓度（mg/L） 4 300 30 150 300 产生量（t/a） 0.057 4.241 0.424 2.120 4.241 化粪池出口 浓度（mg/L） 3 255 29.1 136.5 195 排放量（t/a） 0.042 3.605 0.411 1.930 2.757 君山区（第二）污水处理厂排放口 浓度（mg/L） 1 60 8 20 20 排放量（t/a） 0.014 0.848 0.113 0.283 0.283 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 化粪池的基本原理：化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池属最初级污水处理阶段，可去除35％的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等），并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态。其沉淀原理类似于平流式沉淀池，分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段。第一阶段为酸性发酵阶段，产生H2S、硫醇、吲哚、粪臭素等有害气体和腐臭味，粪便污水pH为5.0～6.0。悬浮杂质吸附气泡浮于水面后，又因气体释放而沉入池底，循环的沉浮运动使悬浮杂质块逐渐变小，粪块中的寄生虫卵也随之剥离沉入池底。第二阶段是碱性发酵阶段，第一阶段产生的氨基酸在甲烷基作用下分解为CO2、CH4、氨，池内粪液pH为7.5左右。为减少污水与污泥的接触时间，也使酸性发酵、碱性发酵两个过程互不干扰，并便于清掏，化粪池一般设两格或三格。 由上表可知，项目污水经化粪池预处理后，COD 255mg/L，BOD5 136.5mg/L、SS 195mg/L、NH3-N 29.1mg/L、TP 3mg/L满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准的要求。 （3）生活污水纳入君山区第二污水处理厂预处理中心的可行性分析 ①管网建设配套性可行性 项目所在区域为君山区第二污水处理厂预处理中心的纳污范围，项目所在区域通往君山区第二污水处理厂预处理中心的排污管网已全部建成。 ②接管可行性 君山工业园废水排放路线：企业生产废水、污水→企业生产废水、污水处理设施→园区污水收集管网→纳污调节池前处理设施→纳污调节池→二污预处理中心及第二污水处理厂→达标排放）。 君山区第二污水处理厂位于岳阳市君山区柳林洲镇三家店村，处理规模为1万吨/天，工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水，纳污范围北至长江河堤路，南至省道S306，西抵建新农场大堤，东至岳华村。 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，可依托君山区第二污水处理厂进行废水处理。本项目污水排放量为56.522t/d，预处理中心处理规模为5000m3/d，目前君山区（第二）污水处理厂进水量约为5000m3/d，还有足够的接纳能力，且本项目排放废水水质能够满足其接纳要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。 综上，项目生活污水通过管网接入君山区第二污水处理厂在容量上、接管标准上均可行。 （4）废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-6，废水污染物排放执行标准表见表4-7，废水污染物排放信息见表4-8。 表4-6 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 排入君山区第二污水处理厂预处理中心 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 TW001 化粪池 厌氧处理工艺 DW001 是 否 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放 表4-7 本项目废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准 60 氨氮 8 BOD5 20 SS 20 TP 1 表4-8 本项目废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 60 3.393 0.848 氨氮 8 0.452 0.113 BOD5 20 1.131 0.283 SS 20 1.131 0.283 TP 1 0.057 0.014 排放口合计 COD 0.848 氨氮 0.113 BOD5 0.283 SS 0.283 TP 0.014 （5）废水监测计划 项目营运后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。根据排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》 (HJ967-2018) 、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）排污单位中的相关规定，排放口基本情况及废水监测计划与检查方案见下表。监测计划见表4-9。 表4-9 环境监测计划表 类别 监测位点 监测项目 监测频率 备注 废水 DW001 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 1次/年 委托有资质单位监测 （6）评价结论 项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，经君山区第二污水处理厂预处理中心处理，最后进入君山区（第二）污水处理厂，经君山区（第二）污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。项目水污染控制和水环境影响减缓措施技术可行，经济合理，项目废水经处理后，对地表水环境影响不大，环境影响可接受。 3、噪声 本项目主噪声源主要来搅拌机、涂布机、对锟机、分条机、制片机、卷绕机、注液机、二封机等生产设备，噪声强度为60-80dB(A)。 表4-10 项目噪声源源强 [单位：dB(A)] 序号 设备名称 数量(台/套) 噪声强度 治理措施 降噪效果 l 搅拌机 10台 80 隔声、减震 20 2 涂布机 4台 75 隔声、减震 20 3 对锟机 2台 75 隔声、减震 20 4 分条机 2台 80 隔声、减震 20 5 制片机 6台 80 隔声、减震 20 6 卷绕机 12台 70 隔声、减震 20 7 注液机 6台 75 隔声、减震 20 8 烤箱 8台 60 隔声、减震 20 9 铝塑膜成型 6台 60 隔声、减震 20 10 顶侧封一体机 12台 60 隔声、减震 20 11 压力化成设备 80台 60 隔声、减震 20 12 MVP回收系统 1台 75 隔声、减震 20 13 二封机 1台 70 隔声、减震 20 14 活性炭废气处理措施 2套 75 隔声、减震 20 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表4-11。 通过模式计算，预测结果详见下表： 表4-11项目厂界噪声贡献值 单位dB（A） 噪声 源 声源强度 经处理后 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离 m 贡献值dB（A） 距离 m 贡献值dB（A） 距离m 贡献值dB（A） 距离m 贡献值dB（A） 生产区 83.8 83.8 30 54.01 80 45.49 15 60.03 15 60.03 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准≤65dB（A），夜间不生产 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65dB（A））（夜间不生产）。为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处； ③在项目厂址周边种植树木，形成绿化隔声带； ④设置减速带，严控车速，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声； ⑤加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛，增强机械的维护保养； ⑥做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，确保厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目运营对周边环境影响不大。 （4）声环境监测计划 项目营运后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。根据《排污许可证申请与核发技术规范电池工业》(HJ967-2018)可知，电子工业未对噪声做环境监测要求，但根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）排污单位中的相关规定，对噪声做出了相应的环境监测要求，本项目排放口基本情况及噪声监测计划与检查方案见下表。监测计划见表4-12 表4-12 环境监测计划表 类别 监测位点 监测项目 监测频率 噪声 厂界噪声 等效连续A声级 1 次/季度 综上所述，项目营运期噪声对周边声环境影响不大。 4、固体废物 本项目固体废物主要为废活性炭、废包装材料、废电解液、不合格电池、废包装纸盒袋、废边角料、废正、负极板、生活垃圾等。 （1）一般固废 ①不合格电池 电池生产过程中因检测、短路等程序会产生不合格的电池，产生量约2.0t/a。为一般固体废物，收集后定期交由相关单位回收利用。废旧锂电池未列入《国家危险废物名录》，《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》(环办函[2014]1621号)中指出，锂电池一般不含有毒有害成分，环境危害性较小，根据本项目的生产锂电池不含有毒有害成分，且非为混合废电池，因此废旧锂电池不属于危险废物，收集、贮存、处置参照一般工业固体废物管理。废物代码为384-001-13。收集后外售专业公司回收处理. ②废包装纸盒袋 根据业主提供资料可知，项目铝带、铜箔、铝箔等原辅材料的包装纸盒袋年产生量约1t/a，属于一般工业固废，收集后外售物资回收公司处理。废物代码为384-001-07。 ③废边角料 极片在分切工序，产生少量废弃边角料，主要为铜箔、铝箔、铝塑膜、隔膜纸、废线材，根据项目方提供数据，预计产生量约为2t/a，属于《一般固体废物分类与代码》(GBT 39198-2020)中的其他废物，废物代码为384-001-99，收集后袋装存放在一般固废间，收集后外售专业公司回收处理。 ④废正、负极板 项目涂布、分切、制片工序中会产生不符合产品要求的废正、负极板，根据项目方提供数据，产生总量约为0.2t/a，属于《一般固体废物分类与代码》(GBT 39198-2020)中的其他废物，废物代码为384-001-99，收集后交给专业公司回收处理 （2）危险废物 ①废活性炭 根据核算，活性吸附过程中有机废气总的去除量为0.052t/a，活性炭对于废气的吸附会产生饱和，饱和的活性炭需要更换，理论上1t活性炭大约能吸附0.15t有机废气（活性炭的吸附饱和率为15%），则活性炭用量为0.346t/a。故本企业废活性炭实际产生量约为0.398t/a（含被活性炭吸附的有机废气）。 废活性炭废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-042-49（环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物），应定期委托有资质的单位安全处置，并执行联单制度。 ②废电解液 项目生产过程中会产生少量的废电解液，其产生约为电解液用量的0.05%，项目年使用电解液110t，则废电解液产生量为0.055t/a，根据《危险废物名录(2021年版)》，废电解液废物类别为HW49其他废物、废物代码为 900-047-49，经收集后 委托有资质单位处理。 ③废包装材料 本项目电解液、MVP使用过程中会产生废的包装袋，废包装袋产生量为0.5t/a，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应定期委托有资质的单位安全处置。 ③生活垃圾 项目劳动定员465人，年工作250天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·天计，则生活垃圾年产生量约为58.12t/a，统一收集后交由环卫部门处理。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录（2021年）》、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，具体鉴别分析情况汇总于如下表4-13。 表4-13 工业固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生量（t/a） 分类代码 物理性状 环境危险特性 处置措施 是否符合环保要求 1 生活垃圾 58.12 332-001-99 固态 / 经收集后交由环卫部门处理 是 2 废活性炭 0.398 HW49其他废物 固态 T/In 交由有资质单位处理 是 3 废包装材料 0.5 HW49其他废物 固态 T/In 交由有资质单位处理 是 4 废电解液 0.055 HW49其他废物 液态 T/In 交由有资质单位处理 是 5 不合格电池 2.0 384-001-13 固态 / 收集后外售专业公司回收处理 是 6 废包装纸盒袋 1.0 384-001-07 固态 / 收集后外售物资回收公司处理 7 废边角料 1.0 384-001-99 固态 / 收集后外售物资回收公司处理 8 废正、负极板 0.2 332-001-99 固态 / 收集后外售专业公司回收处理 是 表4-14 工程分析中危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a/） 产生工序及装置 形态 有害成分 危险 特性 污染防治措施* 1 废活性炭 HW49其他废物 900-042-49 0.398 废气处理 固 VOCs T/In 委托有资质的单位处理 2 废包装材料 HW49其他废物 900-041-49 0.5 原料使用 固 树脂 T/In 3 废电解液 HW49其他废物 900-047-49 0.055 原料使用 液 有机溶剂 T/In 一般固废管理要求： 设置一般工业固体废物暂存间，暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，同时建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 危险废物管理要求： 按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目设置危险废物暂存间位于5F废弃品库旁。危废间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的以下要求： 1）按危险废物贮存设施（仓库式）的要求进行设计； 2）存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 4）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 5）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 6）设施内要有安全照明设施和观察窗口； 7）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； 8）危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 危险废物，在收集、贮存、处置方面采取如下措施： ①收集和贮存 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）要求进行分类收集，根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间（防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。 ②转移 危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。 ③处置 本项目产生的固体废物中属于危险废物的部分，收集暂存于危废暂存间后交有资质单位处置。 ④设立企业固废管理台账，规范各类废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 5、地下水环境影响分析 本项目营运期可能造成地下水污染的途径主要为污水排水管管理不善，有跑、冒、滴、漏现象而污染地下水；化粪池的渗漏污染地下水，危险废物泄漏污染地下水。 为防止污染地下水，建设单位采取了以下措施： ①项目车间地面采用粘土夯实及进行了水泥硬化处理。 ②项目对化粪池应进行了基础防渗，危废暂存间按要求建设，同时建设单位定期检查防渗措施，若发现有损害，及时修补。采取以上措施后，可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。 在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体，从而减轻乃至杜绝对地下水环境的影响。 6、土壤环境影响分析 本项目为污染影响型建设项目，重点分析为运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据前文分析，运营期后本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排污园区污水管网；危险废物暂存于危废暂存间；生产过程中不涉及重金属使用，主要生产废气为少量有机废气、颗粒物等。正常工况下，本项目潜在污染土壤的防治措施均达到设计要求，防渗性能完好，对周边土壤环境的影响小。因此本项目对土壤环境的影响主要体现在：①废气排放进入大气后，随将于沉降于地表而对土壤造成影响；②液态物料发生泄漏通过地面漫流的形式渗入周边土壤。 项目废气及物料对土壤环境的影响如下： ①废气对土壤环境的影响 本项目针对生产过程中产生的废气，采取各项措施进行收集，减少无组织排放；在采用有效的治理措施处理废气，保证达标排放。厂区地面已全部做好水泥硬化，具有较好的防渗、防腐功能，废气沉降很难渗透到土壤当中。因此不会对周围土壤环境产生明显影响。 ②液体物料、废水等对土壤环境的影响 本项目生产过程中无生产废水产生，主要的液体物料为清洗剂等，项目厂区地面已全部做好水泥硬化，具有较好的防渗、防腐功能；即使清洗剂等发生泄漏，也不会对土壤环境产生明显影响。 综上所述，本项目从源头控制物料泄漏，同时采取可视可控措施，若发生泄漏可及时发现，对收集泄漏物的管沟等采取各项防渗措施，通过采取以上措施，项目生产过程中有害物质进入土壤的量很少，不会对周围土壤环境产生明显影响。 7、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要环境风险物质为MNP、电解液，其中MNP最大储存量为3.0吨，临界量为50t，电解液最大储存量为9.0t，临界量为50t。 根据环境风险评价工作等级划分方式，由于本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.24＜1，故风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为“简单分析”。 ①生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 本项目为锂电池生产项目，粉尘及有机废气产生量较少，废水仅为生活污水，经现有化粪池处理后排入园区污水处理厂，生产装置派专人定期保养维护，风险较小，所以本项目不需要进行风险识别。 ②环境风险分析 A厂区发生火灾事件 （1）次生大气环境污染事故影响分析 企业发生火灾事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的影响最大。CO为有毒气体，其 LC50：小鼠 2300～5700mg/时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 （2）次生水环境污染事故影响分析 当厂区发生火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水存在着通过厂区排水管网进入园区污水处理厂，对污水处理厂处理系统造成冲击，或由雨水管网进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。 B废气事故排放环境风险影响分析 本项目活性炭吸附处理设施损坏，不能正常运行，则可能导致污染物非正常外排，会导致工业废气未经处理后处理不达标外排，短时间内废气外排对周围大气环 境影响不大。当废气非正常排放。 ③事故风险防范措施 ①废气事故排放风险防范措施 安排专人负责活性炭装置的运行管理，并对吸附处理设备定期进行检修，保证 设备正常运行，避免废气事故外排。 ②原辅材料在储运中事故风险的预防对策 本项目电解液、NMP、钴酸锂、锰酸锂等的化学品的运输较其它原辅材料的运输具有更大的危险性，发生事故可能影响周围人群健康、污染环境。因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。在管理上，制定运输规章制度规范运输行为。运输车辆必须是专人专车专用；运输人员必须接受过有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并应具备各种事故的应急处理能力；合理计划运输路线及运输时间，尽量少经过人群集中地、基本农田保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。 根据电解液、NMP及镍钴锰酸锂等的理化性质，采取了电解液、NMP、钴酸锂、锰酸锂等须与其它原辅材料储存的仓库分开做到单独储存，其中电解液、NMP、钴酸锂、锰酸锂分别单独存放在危化品仓库。仓库内的物料应标明化学品名称、性质、存放日期等。各个仓库应由专人进行管理，管理人员应具备应急处理能力，定期巡查，及时发现问题。建设单位应在储存应设置托盘，并对仓库地面、集液沟做好防腐、防渗措施，仓库应配备吸液棉、碎布以及相应品种和数量消防器材；设置“危险”、“禁止烟火”等警示标志，远离热源、火种。 上述运输设备以及存放容器应符合国家有关规定，并进行定期检查，配以不定期检查，发现问题，立即进行维修，如不能维修，及时更换运输设备或容器。项目化学品的搬运、储存和操作等都应按照相应的安全技术说明书进行。 在运输、储存和使用过程中，化学品发生泄漏时，尽可能切断泄漏源。泄漏量大时，马上转移泄漏容器中剩余的化学品，避免液体大面积扩散，尽快加以收集，转移，防止大面积的化学品长时间的蒸发、扩散；泄漏的化学品较少量时，及时采用沙土、吸液棉及碎布处理；如果蒸发的化学物浓度较大，可使用水蒸气或者喷雾枪驱散，吸收蒸汽，对已遭受污染的地域应迅速圈定范围，划定隔离带，分头行动及时把该隔离带内的人员疏散到上风向或者侧风向位置；保护现场，并通知环保部门；应急行动进行到泄漏的液体物料被彻底清除干净，并经探测仪检测，确保无危险为止才可解除隔离带。 ③火灾、爆炸事故风险防范措施 1)原料仓库区按照规范要求，应设防火堤，防火堤的设计应符合相关的防火规范要求。 2)进入厂区严禁吸烟，严禁携带火种等进入易燃区。 3)现场发生火灾时，切断事故现场电源，停止生产，采取隔离和疏散措施，封锁事故现场和危险区域，设立警戒标志，避免无关人员进入事故现场。 4)若发生原料仓库内原料燃烧、车间设备燃烧等事故，使用配备的干粉或二氧化碳灭火器迅速灭火；若车间、厂房等建筑物发生火灾，立即用水控制火势。 ④分析结论 项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施。在认真落实工程拟采取的事故对策后，制定突发环境事件应急预案，本项目环境风险可控，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 日产10万只（100万Ah）聚合物锂离子电池项目 建设地点 湖南省 岳阳市 君山区 君山工业集中区荆江门片区 地理坐标 经度 112.958901 纬度 29.447942 主要危险物质及分布 危险废物、MVP、电解液等 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 一旦发生火灾，可能会烧毁植被造成局部水土保持功能削弱或丧失事故处理过程中可能产生大量的消防废水等次生环境影响。 风险防范措施要求 生产车间及仓库配套灭火设备等、按要求设置危废暂存间 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的 |

# 环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 涂布、烘烤 NMP 废气/DA001 | NMHC | 冷凝回收+活性炭吸附+20m排气筒 | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)排放标准（非甲烷总烃50mg/m3） |
|  | 注液废气工序/DA002 | NMHC | 集气罩+活性炭吸附+20m高排气筒 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 封闭式车间、定期清扫 | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)排放标准（0.3mg/m3） |
|  | 无组织 | VOCs | VOCs的收集效率不低于90% | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中标A.1标准（厂房外监控点处1h平均浓度值：6.0mg/m3）以及《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)无组织排放最高浓度限值（2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水/DW001 | COD、TP、氨氮、SS、BOD5 | 化粪池 | 君山区工业园区污水处理厂预处理中心进水水质标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经收集后交由环卫部门处理；废活性炭、废包装材料、废电解液委托有资质单位安全处置；废包装纸盒袋、废边角料、厂区集中收集后外售综合利用，不合格电池和废正、负极板收集后交专业公司处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建设单位应在项目的正常运营过程中，化粪池采取防渗措施、危废暂存间采取防渗措施，确保废水不发生泄漏从而污染至地下水的情景和土壤。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 设置专门的危废暂存间，制定相应的环境风险应急预案 |
| 其他环境管理要求 | 1、办理排污许可证；2、及时进行环保竣工验收；3、及时完成环境风险应急预案编制并备案。 |

# 结论

综上所述， 湖南君山路飞新能源有限公司日产10万只（100万Ah）聚合物锂离子电池项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在建设单位认真落实各项污染防治措施要求、确保环保设备长期稳定正常运行、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.203t/a | / | 0.203t/a | +0.203t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.064t/a | / | 0.064t/a | +0.064t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.848t/a | / | 0.848t/a | +0.848t/a |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.113t/a | / | 0.113t/a | +0.113t/a |
| 一般工业固体废物 | 不合格电池 | 0 | 0 | 0 | 2.0t/a | / | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 废包装纸盒袋 | 0 | 0 | 0 | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 废正、负极板 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.398t/a | / | 0.398t/a | +0.398t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废电解液 | 0 | 0 | 0 | 0.055t/a | / | 0.055t/a | 0.055t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①