# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称： 年产9万吨高科技特种水产膨化饲料、1万吨宠物饲料、10万吨反刍动物饲料生产线项目

建设单位（盖章）：湖南时瑞来科技集团有限公司

编制日期：     2023年10月

# 中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	68

附表	69

建设项目污染物排放量汇总表	69

附件、附图

附件1委托书

附件2营业执照

附件3法人身份证

附件4入屈协议

附件5 国有建设用地使用权出让合同（部分）

附件6备案文件

附件7 不动产权证

附件8检测报告

附件9质保单

附图1地理位置图

附图2项目红线图

附图3项目平面图

附图4项目周边环境保护目标图及监测点位图

附图5 现场照片图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产9万吨高科技特种水产膨化饲料、1万吨宠物饲料、10万吨反刍动物饲料生产线项目 （备案名称为：高科技特种水产膨化饲料生产线项目） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-430671-04-01-203562 |
| 建设单位联系人 | 何秀伟 | 联系方式 | 15080993499 |
| 建设地点 | 岳阳市屈原管理区工业大道北 |
| 地理坐标 | （112度53分46.085秒，28度52分44.240秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1321宠物饲料加工；C1329其他饲料加工； | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业15饲料加工--年加工1万吨及以上的； |
| 建设性质 | (新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核本项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市屈原管理区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 19000 | 环保投资（万元） | 143.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.75 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否： √ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 232807 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据营田镇规划有关内容：营田镇城镇性质为岳阳市屈原管理区的政治、经济、文化、科技和信息中心，是以发展饲料、现代农业、航运物流、食品加工等产业为主的具有湖滨特色的生态城镇。生态立区、产业活区、旅游旺区，以全面推进小康社会建设为中心，调整产业结构，以统筹生态环境、经济社会、空间布局、基础设施为重点。总体发展战略为充分利用国家全面加快城镇化发展政策、京港澳高速公路复线贯通、两型社会示范区、全国现代农业示范区建设的大好机遇。高起点推进新型城镇化、新型工业化、信息化和农业现代化。重点发展生态农业旅游。通过资源整合，产业升级、布局优化，机制转换和模式创新、促进各级城镇的扩容提质。远期建设规划到2030年，人口规模10万人，用地规模10平方公里、用地发展方向：向南、向北是远期建设的重点发展方向，南部主要依托新区建设城镇中心继续南移，并完善两型产业布局，北部主要是扩建和完善推山咀航运物流临港产业基地。 本项目为年产9万吨高科技特种水产膨化饲料、1万吨宠物饲料、10万吨反刍动物饲料生产线项目，用地性质为工业用地，已签订国有建设用地使用权出让合同（见附件5），已与岳阳市屈原管理区管理委员会签订了投资合同（见附件4），项目建设符合规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目所在区域“三线一单”符合性 ①生态保护红线 根据《岳阳市生态保护红线初步划定方案》中有关内容，岳阳市屈原管理区总国土面积为218平方公里（辖营田镇、河市镇、凤凰乡、天问街道办事处），地理位置紧邻汨罗市、东临汨罗江，西靠湘江、洞庭湖，陆域范围内无生态保护红线区域。因此本项目建设地点位于岳阳市屈原管理区工业大道北已划定的开发的工业用地区块范围内，不涉及当地生态保护红线划定的范围。 ②环境质量底线 本项目选址地所在行政区岳阳市屈原管理区营田镇，根据2022年度公布的汨罗市省控自动常规监测点年均值统计结果，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准项目所在行政区汨罗市属于达标区域；周边地表水体湘江干流屈原自来水厂、磊石山断面2022年常规水质监测结果达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目排放的废气经过治理后能满足达标排放要求，污染物排放总量较小；厂区内综合污水经厂区内废水处理站处理后经污水管网进入屈原管理区污水处理厂进行深度处理。所在区域声环境质量能达到功能区划要求。根据环境影响分析，按照环评报告提出的项目污染防治措施，本项目在运营期排放各项污染物对周边的影响较小，不会对区域环境质量底线造成影响。 ③资源利用上线 项目选址地属于片区内工业用地区域，占地区域不涉及基本农田、耕地和自然保护区、湿地公园、风景名胜区等特殊重要生态敏感区，厂区用地范围已取得用地权（见附件5），项目运营期使用能源主要为水源、电能，其中采用区域市政自来水管网提供水源、电能采用区域市政供电网、供热主要为工艺上烘干环节（采用热风炉供热，使用成型生物质为燃料）。项目运营期不会消耗大量区域资源能耗，不属于高能耗建设项目，不会突破区域资源利用上限要求。 ③环境准入负面清单 （1）与所在片区地方“三线一单”管控要求符合性 岳阳市人民政府2021年2月发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），对全市按行政区域实行生态环境分区管控。本项目选址于岳阳市屈原管理区营田镇属于一般管控单元，本项目其相符性分析如下： 表1-1 与“三线一单”管控要求符合性分析一览表 管控类别 管控要求 相符性分析 空间布局约束要求 营田镇：主要发展饲料和食品工业；禁止发展造纸业、化工业、污染严重的制造业 项目属于饲料加工制造、宠物饲料加工制造，不属于污染严重的制造业 严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖全部关停退养或搬迁，加快推进畜禽适度规模养殖，湖区畜禽规模养殖比 重达 50%以上，关停未按期安装粪污处理设施和未实现达标排放的规模养殖场 本项目不属于畜禽养殖行业 全面禁止新增采砂产能，引导加快淘汰过剩产能，对新建、改造、外购的采砂船只不予登记和办理相关证照；从严控制采砂范围 和开采总量 本项目不属于采砂行业类型项目 污染物排放管控 加快推广稻鱼综合种养技术模式，全区稻鱼综合种养面积新增0.55 万亩，升级改造1.85万亩精养池塘，实现池塘渔业用水循环 利用和达标排放；提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧；严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用。加强规模养殖场（小区）粪污处理及综合利用设施改造；完成农科园、德科工业园区污水集中处理设施建设，并安装自动在线监控装置。完善园区污水收集配套管网，新建、升级工业园 区必须同步建设污水集中处理设施和配套管网 项目厂区内部按照雨污分流体制建设，外排废水经厂区内预处理后通过污水管网排入屈原管理区污水处理厂深度处理后达标外排；本项目为饲料生产企业，符合污染物排放管控要求。 环境风险防控 灌溉用水要符合农田灌溉水水质标准，对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，及时调整种植结构；根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险；整治非法砂石码头。摸清外河砂石码头情况，并登记造册。有序推进关停砂石码头生态功能修复 项目不涉及农业种植内容，不属于码头建设项目 （2）与岳阳市“三线一单”中湘江两岸管控要求符合性 岳阳市人民政府2021年2月发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目所在地距离湘江岸线较近，根据湘江两岸管控相关要求内容，本项目其相符性分析如下： 表1-2与岳阳市“三线一单”中湘江两岸管控要求符合性分析一览表 管控类别 管控要求 相符性分析 空间布局约束要求 加强河湖水生态保护，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复。强化水源涵养林建设与保护，江边逐步实现退耕还林还绿还湿，提高岸边生态水平和污染物的自然降解能力 项目所在地不属于自然湿地等水源涵养空间，占地区域不属于基本农田保护区、自然保护区、湿地公园等生态敏感区 深化湘江流域内工业企业污染整治，依法关停取缔各类不符合国家产业政策和装备水平低、环保设施差的严重污染企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业 公司属于饲料制造行业，不属于不符合国家产业政策和装备水平低、环保设施差的严重污染企业； 加大水域岸线保护力度，严厉打击非法采砂行为 本项目建设不侵占湘江岸线，工程内容不属于采砂 污染物排放管控 全面依法取缔湘江流域内入江入河非法排污口 项目废水经厂区预处理后排入区域污水管网，不属于非法排污口 制定造纸、氮肥、有色金属、印染、农副产品加工、原料药制造、农药等行业专项治理方案，实施清洁化改造 本项目不属于造纸、氮肥、有色金属、印染、农副产品加工、原料药制造、农药等行业 环境风险防控 污水处理设施产生的污泥必须进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律取缔 污水处理站的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置 加强河道垃圾清理打捞，实现水岸无垃圾堆、水面无漂浮废弃物；水电站、航电枢纽等拦河工程要配套保洁设施设备，严禁非行洪时期向下冲泄垃圾；禁止船舶向水体排放含油废水和倾倒垃圾，严格监管水上危险化学品运输，确保船舶运输环境安全；加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力 项目不对外直接排放固废，一般固废能做到内部合理综合利用，危险废物委托有资质单位集中安全转移处置。项目不属于拦河工程、不涉及船舶运输等活动 依法全面完成流域内重点区域企业搬迁、关停和遗留固废治理，构建环境风险防控体系 本企业不属于重点区域企业搬迁、关停的对象 建立水体环境污染风险防控体系，全面普查我市境内汨罗江、新墙河等主要河流的排污口情况，依法取缔或关停排放不达标排污口，提高水功能区的水质监测数量和频率 项目不涉及对外界地表水体增设排污口等行为 加快推进湘江流域内湘江干流两岸生态修复和保护工程建设，科学推进重点岸段两边还湿还草还林，有效提升两岸污染物自然降解和生态自我防护能力 项目占地属于工业用地，不属于重点岸段两边还湿还草还林的区域 根据上表分析内容可知，本项目在选址地实施建设符合岳阳市屈原管理区营田镇、岳阳市湘江两岸生态环境管控要求中现行生态环境准入清单相关管控要求。 2、项目与长江经济带负面清单符合性 按照项目所在地地理位置特性（距离湘江干流距离约200米），本项目实际建设内容、选址地与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中有关条款要求符合情况分析见下表： 推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，对长江经济带区域实施一切经济活动提出发展建设要求。根据国家长江办印发的《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和相关法律法规，结合湖南省实际，湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室制定《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，按照项目所属长江经济带区域位置因素，结合项目实际建设内容相关情况与实施细则中有关条款要求符合情况分析见下表： 表1-3与长江经济带负面清单符合性分析 要求内容 相符性分析 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目 本项目为饲料制造产业，不属于码头、过江通道类型项目 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施 项目建设符合所在片区“三线一单”生态环境准入要求及区域城镇发展规划要求；本项目选址地不涉及自然保护区、风景名胜区 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响 项目选址地不涉及自然保护区、野生动物迁徙洄游通道 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出 项目选址地不涉及风景名胜区 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品 项目选址地范围内不涉及饮用水水源保护区 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头 项目选址地范围内不涉及饮用水水源保护区 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目 项目选址地范围内不涉及水产种质资源保护区 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 项目选址地范围内不涉及国家湿地公园 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 项目选址地范围内不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目选址地不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 项目不涉及新设、改设或扩大污水排放口 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 项目不涉及捕捞行为活动 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 项目建设性质为新建，属于饲料加工制造，不属于上述区域内的建设内容 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。 本项目不属于上述区域内的建设内容 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 项目不属于落后产能、严重过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目 根据上表分析内容可知，本项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中禁止建设项目类型。 3、项目与湖南省“两高”项目管理要求分析 根据湖南省发改委《关于印发〈湖南省“两高”项目管理目录〉的通知》(湘发改环资〔2021〕968号)中湖南省“两高”项目目录包括石化、化工、煤化工、焦化等行业，其中与化工行业相关的涉及主要内容包括无机酸制造(2611)、无机碱制造(2612)、无机盐制造(2613)行业，涉及的主要产品及工序为烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1，4-丁二醇) ，同时涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染物燃料使用的工业炉窑、锅炉项目也属于“两高”项目。本项目属于饲料加工制造，同时本项目不使用高污染燃料（煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等）。 因此，按照湘发改环资〔2021〕968号文件中规划的“两高”行业及产品有关内容，结合本项目实际情况分析，本项目不属于湖南省“两高”项目。 4、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 《湖南省湘江保护条例》中第四十九条省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区，属于饲料加工项目，不属于上述化学制浆、造纸、制革的项目，且本项目无生产废水外排，不涉及重金属排放。 综上所述，本次工程符合湖南省湘江保护条例的相关要求。 5、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于其中的限制类和淘汰类，故为允许类，符合产业政策。同时根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。 6、选址合理性分析 项目选址位于岳阳市屈原管理区工业大道北，属于岳阳市屈原管理区营田镇，厂区占地区域不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园和饮用水源保护区等特殊重要生态敏感区。项目周边无国家重点保护野生动植物、无重点文物保护单位。 项目建设符合所在片区现行“三线一单”生态环境管控要求，所占用地类型属于工业用地，符合当地土地利用和规划发展政策要求。经现场调查，项目选址地基础条件良好，市政供水供电等公用工程条件良好，交通便利，厂址区域声环境、大气环境及地表水环境质量现状良好，项目选址具有一定合理性。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南时瑞来科技集团有限公司核准日期为2023年4月18日（曾用名：岳阳时瑞来饲料有限公司），公司坐落在湖南省岳阳市屈原管理区营田镇推山嘴居委会168号，注册资本为8000.000000万人民币，企业的经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 现公司拟选址于岳阳市屈原管理区工业大道北建设年产9万吨高科技特种水产膨化饲料、1万吨宠物饲料、10万吨反刍动物饲料生产线项目（备案名称为：高科技特种水产膨化饲料生产线项目）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关要求，饲料生产线属于十、农副食品加工业15饲料加工，年加工1万吨及以上的，应编制报告表；因此，湖南时瑞来科技集团有限公司委托湖南永蓝新环境服务有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司环评技术人员按照有关环保法律法规和技术导则的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、工程名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产9万吨高科技特种水产膨化饲料、1万吨宠物饲料、10万吨反刍动物饲料生产线项目（备案名称为：高科技特种水产膨化饲料生产线项目）； （2）建设单位：湖南时瑞来科技集团有限公司； （3）建设地点：岳阳市屈原管理区工业大道北； （4）项目性质：新建； （5）建设内容：一期建设原料及生产车间，生产辅助用房，办公辅助用房、仓库，二期建设生产车间。 （6）总投资：工程总投资19000万元，分两期建设，其中一期投资10000万元，二期投资9000万元，其中环保投资143.8万元，占总投资的0.75%。 项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 工程类别 工程内容 规模 备注 主体工程 原料及生产车间 1F，建筑面积9011.64m2 新建，一期工程 生产辅助用房 1F，建筑面积529.70m2 新建，一期工程 生产车间 1F，建筑面积6706m2 新建，二期工程 储运工程 仓库 1F，建筑面积93m2 新建，一期工程 项目运输委托第三方 / 辅助工程 办公辅助用房 1F，建筑面积253.9m2 新建，一期工程 门卫室 1F，建筑面积100m2 新建 公用工程 给水系统 依托区域供水管网 新建 排水系统 依托区域污水管网 新建 供电系统 依托区域电网供电 新建 供热系统 生物质锅炉进行供热， 3台2t/h，（2用一备） 新建 环保工程 废气 车间粗粉废气经脉冲除尘器+15m排气筒（DA001），微粉经脉冲除尘器+15m排气筒（DA002）；车间异味经洗涤吸收+15m排气筒（DA003），食堂油烟废气经高效油烟净化器处理后高空排放（DA004）；生物质锅炉烟气经水幕除尘处理后由30m的排气筒高空排放（DA005、DA006、DA007）； 新建 废水 生活污水经隔油池+化粪池 新建 选用低噪声设备、采用隔声、降噪、减震等措施 新增 生活垃圾 环卫部门统一清运 新增 一般固体废物 一般工业固废（废包装材料）外售回收公司；生活垃圾实行日产日清，设置垃圾收集桶由环卫部门统一清运； 20m2（厂区北面） 危险废物 危险废物（废机油、劳保用品）暂存于废暂存间后委托资质单位处置 10m2（厂区北面） 3、工程产品方案 根据建设单位提供的资料，本项目产能为年产9万吨高科技特种水产膨化饲料、1万吨宠物饲料、10万吨反刍动物饲料生产线，工程产品方案如下 表2-3 工程产品方案一览表 序号 生产线类别 工程 生产线数量 规模（t/a） 产品种类 产品名称 1 高科技特种水产膨化饲料 水产膨化饲料生产线 2条 4万 水产饲料 鱼膨化饲料、龙虾膨化饲料、青蛙膨化饲料、特种水产膨化饲料 2 水产颗粒饲料生产线 1条 5万 水产饲料 鱼配合饲料、龙虾配合饲料、青蛙配合饲料、特种水产配合饲料 3 宠物饲料 宠物膨化饲料生产线 1条 1万 宠物饲料 狗、猫等宠物膨化饲料 4 反刍动物饲料 牛羊饲料生产线 1条 5万 牛羊饲料 牛羊精料饲料 5 稻草秸秆牛羊饲料生产线 1条 2万 牛羊饲料 牛羊秸秆粉状饲料 6 稻草秸秆牛羊饲料生产线 1条 3万 牛羊饲料 牛羊秸秆颗粒饲料 4、工程主要原辅料及能源消耗 根据建设单位提供的资料，工程原辅材料用量清单及能源消耗详见表2-4。 表2-4 工程主要原辅材料用量情况表 序号 种类 产品名称 原料名称 年耗量（t/a） 储存方式及位置 最大贮存量（t/a） 来源 存储方式 1 膨化 水产膨化饲料 豆粕 12000 仓库 300吨 外购 堆码 2 膨化 菜粕 10000 仓库 500吨 外购 堆码 3 膨化 菜饼 5000 仓库 500吨 外购 堆码 4 膨化 鱼粉 1000 仓库 20吨 外购 堆码 5 膨化 面粉 3500 仓库 100吨 外购 堆码 6 膨化 麦麸 3500 仓库 100吨 外购 堆码 7 膨化 油脂 5000 仓库 100吨 外购 灌装 8 颗粒 水产颗粒饲料 油糠 8000 仓库 50吨 外购 堆码 9 颗粒 豆粕 9000 仓库 200吨 外购 堆码 10 颗粒 菜粕 10000 仓库 300吨 外购 堆码 11 颗粒 菜饼 9000 仓库 300吨 外购 堆码 12 颗粒 棕榈粕 3000 仓库 100吨 外购 堆码 13 颗粒 酒糟粕 3000 仓库 100吨 外购 堆码 14 颗粒 面粉 3000 仓库 100吨 外购 堆码 15 颗粒 油脂 5000 仓库 100吨 外购 灌装 16 膨化 宠物饲料 豆粕 2000 仓库 50吨 外购 堆码 17 膨化 玉米 2500 仓库 300吨 外购 堆码 18 膨化 面粉 1500 仓库 50吨 外购 堆码 19 膨化 麦麸 2500 仓库 50吨 外购 堆码 20 膨化 油脂 1500 仓库 100吨 外购 灌装 21 颗粒 牛羊精补料 豆粕 9000 仓库 50吨 外购 堆码 22 颗粒 棉粕 19000 仓库 50吨 外购 堆码 23 颗粒 麦麸 9000 仓库 100吨 外购 堆码 24 颗粒 油糠 9000 仓库 50吨 外购 堆码 25 颗粒 玉米 4000 仓库 300吨 外购 堆码 26 颗粒和粉状 牛羊秸秆饲料 玉米 10000 仓库 300吨 外购 堆码 27 颗粒和粉状 稻草 10000 仓库 300吨 外购 堆码 28 颗粒和粉状 秸秆 20000 仓库 300吨 外购 堆码 29 颗粒和粉状 专用草 10000 仓库 300吨 外购 堆码 6、工程设备清单 项目设备清单如下 表2-4 工程主要设备一览表 序号 名称 规格 数量 备注 1 下料坑、栅筛 2000×1500 2 原料初筛 2 脉冲除尘器 TBLMF.24-2000 16 除尘 3 刮板输送机 TGSS25 4 下料 4 斗式提升机 TDTG40/28 16 下料 5 粒料初清筛 SCY80 3 清理效率≥99.5%，原料初筛 6 永磁筒 TXCT25 10 去杂 7 粉料清理筛 SQLZ50x60x100 1 去杂 8 旋转分配器 TFPX.14-250 5 配料 9 待粉碎料仓 共40m3 3组 料仓 10 机械式上料位器 / 27 混料 11 双轴高效混合机 SHSJ.2 4 混料 12 水滴型宽式粉碎机 SFSP66×100 1 鱼料粗细粉碎 13 立轴式微粉碎机 SWFL160 2 粉碎 14 二次配料仓 共50m3 3组 配料 15 配料秤 PCS-10 4 称重 16 出仓机 TWLL25 25 包装 17 破碎机 SSLG20*140*3 1 破碎 18 回转分级筛 SFJH130×2C 1 / 19 颗粒成品仓 36m3 2组 料仓 20 待制粒仓 10m3 1组 仓筒 21 待膨化仓 10m3 1 仓筒 22 智能分级高方筛 AHZN120*260 3 初筛 23 滚筒喷涂机 SYPG1200 1 喷涂 24 闭风喂料器 配SKLB8 1 下料 25 冷却器 SKLB8 1 冷却 26 卸料器 HF1600 1 / 27 回粉仓 8m3 1组 粉仓 28 圆筒脉冲除尘器 TBLMy.9 2 新型高效除尘设备 29 中间罐 / 3 / 30 磷脂油添加管路系统 / 2 / 31 油称 / 2 称重 32 储气罐 / 1 / 33 空气干燥机 / 1 干燥 34 除臭环保设备 / 1 异味收集 建设单位使用的设备对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中关于限制类和淘汰类生产设备可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制类型。 7、公用工程 （1）给水情况 本项目用水来源于自来水，由市政供水管网提供。 项目用水分为生产用水、生活用水。 根据建设单位提供的资料，生产过程不添加水，无生产用水；车间生产不同产品时仅利用原料进行设备的清洗，原料重复利用，无设备清洗用水。 生活用水主要为员工办公生活用水；工程项目员工50人，厂区内设置食堂和宿舍，其中就餐人数最高50人，住宿人数30人。项目年工作300天，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，办公用水按45m3/人•d计算，住厂员工按145m3/人•d计算，则员工生活用水量为3.8m3/d，1140m3/a。 （2）排水情况 本项目排水为雨污分流。雨水经过厂区四周设置的雨水沟收集后排入厂区南侧园区雨水管网，生活污水经隔油池+化粪池处理后经污水管网排入屈原管理区污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后外排纳污水体。 （3）供电 项目用电主要由市政电网供给，全厂设变配电所一处。项目运营期预计用电量90万度/年。 供热 特种水产饲料和宠物饲料膨化过程需要热源，采取生物质锅炉进行供热，共计3台锅炉（采取2用1备），生物质锅炉为2t/h，1台2t/h的生物质锅炉1小时耗生物质颗粒为300kg，一天以8小时计，一年共计300天，故燃烧生物质量为1440吨/年。 8、平面布置 项目厂区呈长方形，厂区生活区布置在厂区东北面，生产区设置在厂区中部、西部，项目一期工程建设办公生活区、原料及生产车间区、生产辅助用房区。仓库区，2期建设二期车间。 厂区平面布置可以满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2011）、《工业企业总平面设计规划》（GB50187-93）等规范的要求。布置紧凑合理，满足生产工艺和管理要求；交通便捷、物流顺畅。综上所述，本项目布局基本合理。 4、工作人员及制度 项目劳动定员50人，厂区内设置食堂和宿舍，其中就餐人数50人，住宿人数30人。生产班制为一天工作8小时，1班制，一年以300天计。 5、投资构成 项目总投资8000万元，均为企业自筹。 6、扩建工程进度 本项目施工期12个月，预计2024年12月投产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目为新建项目，施工过程以机械施工为主，大致分为土地平整、主体施工、附属工程施工、装修、设备安装五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌和站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。项目地块移交时已基本完成三通一平工程，项目施工流程及排污情况示意图如下。 图2-1 施工期施工流程及产污环节图 项目施工期的环境影响因素主要有施工扬尘、施工噪声和施工废水、施工人员生活污水等。 项目施工期选用的主要施工设备见下表。 表2-5 主要施工设备表 阶段 设备名称 土石方 推土机、挖掘机、装载机、压路机、打夯机 打桩 风镐、钻孔机、打桩机 结构 混凝土搅拌机、电锯、塔吊 装修 电钻、吊车、升降机、磨光机 工程施工方案如下： （1）清表工程：场地平整和清表土。 （2）主体工程：本项目主体工程为车间、办公生活区等的建设。 （3）附属工程：本项目附属工程包括废气处理设施及其排气筒的安装、厂房简易装修施工等。 （4）设备安装调试：主体工程完工后主要生产设备即可进场进行安装调试，并根据设计进行设备管道、物料输送带的连接。 施工期的主要污染因素是施工废水、扬尘、噪声、固体废物以及项目施工对周边的影响。 2、营运期 本次工程包含高科技特种水产膨化饲料，宠物饲料，反刍动物饲料生产线 2.1、高科技特种水产饲料 高科技特种水产饲料又可细分为膨化饲料、颗粒饲料，膨化料生产线与颗粒料生产线的工艺大致相同，膨化料为调质后进行膨化、烘干，颗粒料为调质后制粒在熟化不同外，其他工艺一致，且功能料生产车间的膨化料、颗粒料生产线的投料工序、配料工序、粉碎工序、筛分工序、混料工序、调质工序、烘干工序、冷却工序、成品筛分工序均可共用设备。 （1）膨化料工艺流程 N-噪声，G-废气，S-固废 图2-2 膨化料生产工艺流程图及产污节点图 （2）颗粒料生产工艺流程图 N-噪声，G-废气，S-固废 图2-3 颗粒料生产工艺流程图及产污节点图 高科技特种水产膨化饲料生产工艺流程简述： 根据需求对原辅材料进行粗粉碎和微粉碎。 投料：把生产所需的原料按要求投入配料仓中。 除杂：除去原材料内的杂物。 原料配料仓：把生产所需的原料通过输送机按要求进入对应的配料仓中。 第一次配料：根据配方要求，采用电脑自动配料系统对配方中所需原料准确称量。 第一次混合：按照配方配好的物料，经混合机充分混合，使其在规定时间内确保产品混合均匀度达到标准。 粗粉碎：通过粉碎机进行粉碎，粉碎后粒度符合产品加工和产品质量要求。一次粉碎后粉碎粒度要求 95%以上通过60目筛，85%以上过80目筛。 超微粉碎：待粉碎仓中的原料通过带有磁选器的喂料器进行均匀喂料，并去除粉碎物料中的磁性杂质，确保粉碎机安全运转。通过风力输送和分级轮控制粉碎细度，利用高方筛筛除粉碎后物料中未能完全粉碎粗纤维。粉碎粒度符合产品加工和产品质量要求。粉碎细度要求：95%以上通过80目，100%以上过60目筛。 第二次混合、调质：按照配方配好的物料，经混合机充分混合，使其在规定时间内确保产品混合均匀度达到标准。 干混计时开始，当干混时间达到设定混合时间（40s）时，液体添加设备启动添加液体添加剂，液体添加完毕，湿混开始计时，当湿混时间达到设定混合时间（140s）时混合机门打开，混合机开始卸料，卸料时间达到设定时间，混合机内自然残留量≤0.8%，混合机门关闭，完成一批料的混合作业。 膨化：物料被送入挤压膨化机中，在螺杆、螺旋的推动作用下，物料被强烈地挤压、 搅拌、剪切，其结果使物料进一步细化、均化。随着机腔内部压力的逐渐加大，温度相应的不断升高，在高温、高压、高剪切力的条件下，物料物性发生了变化，由粉状变成糊状，淀粉发生糊化、裂解，蛋白质发生变性、重组，纤维发生部分降解、细化，致病菌被杀死，卫生指标提高，有毒成分失活。当糊状物料由模孔喷出的瞬间，在强大压力差的作用下，水分急骤汽化，物料被膨化、失水、降温，形成结构疏松、多孔、酥脆的膨化产品。 颗粒物烘干：后熟化后的颗粒料进入烘干机，由不断循环的热空气将物料中的水分变成水蒸气，经抽风机抽出烘干机外，如此循环，使物料水分降低。由生物质锅炉提供蒸汽,产生少量异味。 膨化后烘干：膨化后高水分的产品进入烘干机，在高温条件下，物料中的水分变成水蒸气，通过鼓风方式将水蒸气抽出，从而降低物料水分。由生物质锅炉提供蒸汽,产生少量异味 冷却：采用风冷，由于物料中的温度和水分均高，料在冷却器中停留一段时间，通过风机的吸风，自然空气从底部进入，通过料仓体中的料层，进行热交换。同时由风机抽风带走物料的热量与水分，起到对物料进行冷却和降低水分的作用。 成品筛分：冷却后的颗粒料通过斗式提升机的输送到六楼，沿下料流管进入分级筛，通过安装在筛盖上的挡板作用均匀摊布到筛面，通过分级筛的筛选，大于上层筛孔径的物料跟小于下层筛孔径的物料排出机外进入回粉料仓，合格品进入后续工段。（分离出残次品，提高产品质量。） 油脂喷涂工序：通过高速雾化油脂，喷洒在匀速运动和翻滚的物料表面。膨化工段所使用真空喷涂机可抽真空，使油脂能均匀渗透到颗粒料、膨化料内部。 成品包装：物料通过气动闸门进入成品分级筛筛分后的成品进入缓冲料仓，物料通过皮带传输到秤斗内，通过控制皮带的转速控制给料量，达到合适重量后，秤斗放料进入包装袋中，其夹袋器通过控制系统打开，料袋通过输送机送走，自动缝包，再通过皮带输送到码垛机进行码垛。 除尘系统： 在投料口、打包口及生产过程中的扬尘点均配备了脉冲除尘器。在车间的粉状投料口各配置了一台脉冲除尘器，用于清理各投料口在投料过程中产生的扬尘；在3个初清筛和配料仓上面配备了脉冲除尘器，用于集中除尘；在待粉碎仓上面配置了脉冲除尘器，用于清理物料进仓时产生的扬尘；在1台粉碎机及2台微粉碎机各配置1台脉冲除尘器，用于清理粉碎过程中产生的扬尘； 1台破碎机产生的粉尘经脉冲除尘器处理后经排气筒于楼顶排放（DA001）。2台微粉碎机产生的粉尘经脉冲除尘器处理后合并为一个排气筒于车间楼顶排放（DA002）、 2.2、宠物饲料 本项目的宠物饲料主要为狗、猫等宠物膨化饲料，膨化饲料与特种饲料大体一致。 N-噪声，G-废气，S-固废 图2-4 宠物饲料生产工艺流程图及产污节点图 根据需求对原辅材料进行粗粉碎和微粉碎，项目物料粗粉和微粉共用1台粉碎机和2台微粉机。 投料：把生产所需的原料按要求投入配料仓中。 除杂：除去原材料内的杂物。 原料配料仓：把生产所需的原料通过输送机按要求进入对应的配料仓中。 第一次配料：根据配方要求，采用电脑自动配料系统对配方中所需原料准确称量。 第一次混合：按照配方配好的物料，经混合机充分混合，使其在规定时间内确保产品混合均匀度达到标准。 粗粉碎：通过粉碎机进行粉碎，粉碎后粒度符合产品加工和产品质量要求。一次粉碎后粉碎粒度要求 95%以上通过60目筛，85%以上过80目筛。 微粉碎：待粉碎仓中的原料通过带有磁选器的喂料器进行均匀喂料，并去除粉碎物料中的磁性杂质，确保粉碎机安全运转。通过风力输送和分级轮控制粉碎细度，利用高方筛筛除粉碎后物料中未能完全粉碎粗纤维。粉碎粒度符合产品加工和产品质量要求。粉碎细度要求：95%以上通过80目，100%以上过60目筛。 第二次混合、调质：按照配方配好的物料，经混合机充分混合，使其在规定时间内确保产品混合均匀度达到标准。 干混计时开始，当干混时间达到设定混合时间（40s）时，液体添加设备启动添加液体添加剂，液体添加完毕，湿混开始计时，当湿混时间达到设定混合时间（140s）时混合机门打开，混合机开始卸料，卸料时间达到设定时间，混合机内自然残留量≤0.8%，混合机门关闭，完成一批料的混合作业。 膨化：物料被送入挤压膨化机中，在螺杆、螺旋的推动作用下，物料被强烈地挤压、 搅拌、剪切，其结果使物料进一步细化、均化。随着机腔内部压力的逐渐加大，温度相应的不断升高，在高温、高压、高剪切力的条件下，物料物性发生了变化，由粉状变成糊状，淀粉发生糊化、裂解，蛋白质发生变性、重组，纤维发生部分降解、细化，致病菌被杀死，卫生指标提高，有毒成分失活。当糊状物料由模孔喷出的瞬间，在强大压力差的作用下，水分急骤汽化，物料被膨化、失水、降温，形成结构疏松、多孔、酥脆的膨化产品。 颗粒物烘干：后熟化后的颗粒料进入烘干机，由不断循环的热空气将物料中的水分变成水蒸气，经抽风机抽出烘干机外，如此循环，使物料水分降低。由生物质锅炉提供蒸汽,产生少量异味。 膨化后烘干：膨化后高水分的产品进入烘干机，在高温条件下，物料中的水分变成水蒸气，通过鼓风方式将水蒸气抽出，从而降低物料水分。由生物质锅炉提供蒸汽,产生少量异味 冷却：采用风冷，由于物料中的温度和水分均高，料在冷却器中停留一段时间，通过风机的吸风，自然空气从底部进入，通过料仓体中的料层，进行热交换。同时由风机抽风带走物料的热量与水份，起到对物料进行冷却和降低水份的作用。 成品筛分：冷却后的颗粒料通过斗式提升机的输送到六楼，沿下料流管进入分级筛，通过安装在筛盖上的挡板作用均匀摊布到筛面，通过分级筛的筛选，大于上层筛孔径的物料跟小于下层筛孔径的物料排出机外进入回粉料仓，合格品进入后续工段。（分离出残次品，提高产品质量。） 油脂喷涂工序：通过高速雾化油脂，喷洒在匀速运动和翻滚的物料表面。膨化工段所使用真空喷涂机可抽真空，使油脂能均匀渗透到颗粒料、膨化料内部。 成品包装：物料通过气动闸门进入成品分级筛筛分后的成品进入缓冲料仓，物料通过皮带传输到秤斗内，通过控制皮带的转速控制给料量，达到合适重量后，秤斗放料进入包装袋中，其夹袋器通过控制系统打开，料袋通过输送机送走，自动缝包，再通过皮带输送到码垛机进行码垛。 除尘系统： 在投料口、打包口及生产过程中的扬尘点均配备了脉冲除尘器。在车间的粉状投料口各配置了一台脉冲除尘器，用于清理各投料口在投料过程中产生的扬尘；在3个初清筛和配料仓上面配备了脉冲除尘器，用于集中除尘；在待粉碎仓上面配置了脉冲除尘器，用于清理物料进仓时产生的扬尘；在1台粉碎机及2台微粉碎机各配置1台脉冲除尘器，用于清理粉碎过程中产生的扬尘； 1台破碎机产生的粉尘经脉冲除尘器处理后经排气筒于楼顶排放（DA001）。2台微粉碎机产生的粉尘经脉冲除尘器处理后合并为一个排气筒于车间楼顶排放（DA002）、 2.3、反刍动物饲料生产线 反刍动物饲料生产线分为牛羊饲料生产线、稻草秸秆牛羊饲料生产线（粉状）、稻草秸秆牛羊饲料生产线（颗粒）、 （1）牛羊饲料生产线 N-噪声，G-废气，S-固废 图2-5 牛羊精补饲料生产工艺流程图及产污节点图 工艺简述：原料入厂后进入料仓，通过粉碎后进行配料，制粒后即可出厂待售，投料、粉碎、混料将产生少量粉尘。 稻草秸秆牛羊饲料生产线 稻草秸秆牛羊饲料（粉状）和稻草秸秆牛羊饲料（颗粒）工艺大体一致，具体如下 A、稻草秸秆牛羊饲料（粉状） N-噪声，G-废气，S-固废 图2-6 稻草秸秆牛羊饲料（粉状）工艺流程图及产污节点图 工艺简述：稻草秸秆牛羊饲料工艺较简单，将稻草、秸秆、专用草、玉米粉碎后进行配比混合，即可包装待售。此生产线产生的粉尘极少，于车间逸散，通过人工清扫进行收集。 B、稻草秸秆牛羊饲料（颗粒） 噪声，G-废气，S-固废 图2-7 稻草秸秆牛羊饲料（颗粒）工艺流程图及产污节点图 工艺简述：稻草秸秆牛羊饲料工艺较简单，将稻草、秸秆、专用草、玉米粉碎后进行配比混合，根据需求，压制成粒后即可包装待售。此生产线产生的粉尘极少，于车间逸散，通过人工清扫进行收集。 表2-6 项目营运期产生污染物及产污节点一览表 类别 产生工序 主要污染物 污防措施 编号 车间 固废 去杂 杂质 综合处理 S1 功能料车间 设备维护 废矿物油 交由资质单位处理处置 S2 设备维护 废水 员工生活 COD、NH3-N，SS 隔油池+化粪池 W1 办公楼 废气 生产 粉尘 脉冲布袋除尘器 G1 各车间 生产 异味 抽排风设施；配备洗涤吸收法，安装异味的收集处理装置 G2 特种水产饲料、宠物饲料 生物质锅炉 锅炉废气 水膜除尘+30m排气筒排放 G3 生产辅助用房内 噪声 生产 LAP 设备均置于车间内 N 厂区 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，无与本项目有关的原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境现状调查与评价 3.1.1常规因子现状 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”、“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区，项目所在区域达标区判定引用岳阳市生态环境主管部门已公布的2022年岳阳市汨罗市省控常规自动监测点位数据进行评价。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度ug/m3 标准值ug/m3 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 5 60 8.3 达标 NO2 年平均质量浓度 16 40 40 达标 PM10 年平均质量浓度 47 70 67.1 达标 CO 95百分位数日平均 量浓度 1100 4000 27.5 达标 O3 90百分位数8小时平均质量浓度 139 160 86.9 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28 35 80 达标 根据HJ2.2-2018中城市环境空气质量达标情况判定要求，对比上表中岳阳市汨罗市2022年自动空气监测站年均值统计结果分析可知，项目所在区域空气中常规污染物六项因子达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 3.1.2、特征因子 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时， 引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本项目特征因子为TSP，氨、硫化氢、臭气浓度，本次评价委托湖南永辉煌检测技术有限公司于项目所在地上下风向各设置一个点位，检测时间为2023年6月20-22日，检测数据如下 表3-2 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 采样 位置 检测 项目 单位 检测结果 标 准值 超标倍数 是否达标 06月20日 06月21日 06月22日 项目上风向50m处 TSP mg/m3 0.025 0.021 0.019 0.3 0 是 硫化氢 mg/m3 0.006 0.005 0.006 0.01 0 是 氨 mg/m3 0.05 0.04 0.06 0.2 0 是 臭气浓度 无量纲 <10 <10 <10 20 0 是 项目下风向100m处 TSP mg/m3 0.034 0.035 0.033 0.3 0 是 硫化氢 mg/m3 0.007 0.007 0.008 0.01 0 是 氨 mg/m3 0.11 0.09 0.12 0.2 0 是 臭气浓度 无量纲 <10 <10 <10 20 0 是 由监测结果可知，区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；区域臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级新扩改建要求；硫化氢、氨气监测数据满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值要求，区域环境质量较好。 3.2地表水环境现状调查与评价 项目所在区域地表水系主要为西侧紧邻的湘江干流（汨罗市范围段），湖南省岳阳生态环境监测中心在湘江干流设置有例行监测断面，本次评价引用2022年的生态环境部门已公布的湘江干流屈原自来水厂、磊石山断面水环境质量监测数据，对项目所在区域周边地表水系环境质量现状进行评价。 湘江干流屈原自来水厂、磊石山断面2022年主要常规因子监测数据如下所示： 表3-3 湘江干流2022年主要常规因子监测结果评价表 单位：mg/L 指标 pH COD BOD5 氨氮 TP 挥发酚 石油类 LAS 屈原自来水厂断面 1月 8 6.2 1.1 0.25 0.074 0.0002 0.005 0.02 2月 8 / / 0.26 0.052 / / / 3月 8 / / 0.26 0.052 / / / 4月 8 5.1 2.4 0.18 0.056 0.0002 0.01 0.02 5月 8 5.1 2.4 0.18 0.056 0.0002 0.01 0.02 6月 8 5.1 2.4 0.18 0.056 0.0002 0.01 0.02 7月 8 5.0 2.2 0.54 0.078 0.0002 0.005 0.02 8月 / / / / / / / / 9月 / / / / / / / / 10月 8 11.0 0.6 0.06 0.020 0.0005 0.02 0.02 11月 8 11.0 0.6 0.06 0.020 0.0005 0.02 0.02 12月 8 11.0 0.6 0.06 0.020 0.0005 0.02 0.02 年均 8 7.4 1.5 0.20 0.048 0.0003 0.01 0.02 磊石山断面 1月 8 5.0 0.7 0.15 0.060 0.0002 0.005 0.02 2月 8 7.3 0.8 0.18 0.040 0.0002 0.005 0.02 3月 7 5.7 0.9 0.13 0.050 0.0002 0.005 0.02 4月 8 8.3 0.9 0.19 0.067 0.0002 0.005 0.02 5月 8 7.7 0.7 0.08 0.070 0.0002 0.005 0.02 6月 6 7.0 0.6 0.20 0.063 0.0002 0.005 0.02 7月 8 7.0 1.4 0.02 0.060 0.0002 0.005 0.02 8月 8 5.3 2.1 0.05 0.053 0.0002 0.005 0.02 9月 8 6.3 2.2 0.01 0.060 0.0002 0.005 0.02 10月 8 8.7 2.2 0.08 0.050 0.0002 0.005 0.02 11月 8 11.0 1.5 0.03 0.047 0.0002 0.005 0.02 12月 8 5.7 1.5 0.12 0.050 0.0002 0.005 0.02 年均 7 7.1 1.3 0.10 0.056 0.0002 0.005 0.02 执行标准 Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.2 根据上述监测结果可知，2022年湘江干流屈原自来水厂、磊石山断面的常规监测因子均全年达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3.3、声环境质量现状 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标的，因此不进行声环境质量现状监测。 3.4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目生产车间将按要求进行建设，营运期无生产废水排放，厂区地面将硬化并做好“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏），因此本项目不存在土壤、地下水污染途径，不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 3.5、生态环境质量现状 项目位于项目所在区域属于人工农田生态系统区域，所在地区主要植被为人工种植植被，所在区域野生动、植物丰度较低，植被类型少，生态系统较为简单，区域未发现国家和地方保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，区域生态环境质量良好，属于城镇郊区农田生态系统景观。且项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目的大气环境现状调查范围为厂界周边500m范围，声环境现状调查为厂界周边50米范围。其中根据现场调查情况，占地区域内周边500m评价范围无生态环境敏感区，无永久性居民住宅、医院、学校等环境保护目标；厂界外周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边主要环境保护目标见下表。 表3-4 项目周边环境保护目标情况一览表 环境 类别 环境保护目标 控制标准 名称 方位距离 规模 功能 环境空气 居民点 西北面，210m 5人 居住 （GB3095-2012）二级 地表水 湘江 西侧/260m 大河 渔业用水区 GB3838-2002中Ⅲ类 项目所在区域无集中地下水供水设施，地下水主要为基岩裂隙水，开发利用率低 声环境 项目厂界外50m范围内不存在永久性声环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气： 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放限值，详见表3-5； 原料及生产车间：粗粉碎、微粉碎、投料粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表3-6。 恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，详见表3-7； 油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见表3-8。 锅炉烟气执行《锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，具体标准值见表3-9； 表3-5 施工扬尘污染物排放执行标准值 单位：mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3（标准状态） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 表3-6 营运期大气污染物排放限值 序号 污染物名称 排气筒高度（m） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准值 排气筒编号 1 颗粒物 15 120 1.75 1.0 （GB16297-1996） DA001、DA002、 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限制 （mg/m3） 排气筒编号 高度（m） 速率（kg/h） 臭气浓度 15 2000（无量纲） 20（新改扩建） DA003 硫化氢 0.33 0.06 氨 4.9 1.5 表3-8 饮食业油烟排放标准 规 模 小型 中型 大型 排气筒编号 最高允许排放浓度(mg/Nm3) 2.0 DA004 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 表3-9 锅炉大气污染物排放标准 污染物 烟尘 SO2 NOx 烟气黑度 排气筒编号 排放浓度（mg/m3） 30 200 200 林格曼1级 DA005、DA006 废水 项目运营期无生产废水外排，职工办公生活污水经化粪池预处理后，通过厂区污水排放口（DW001）排入市政污水管网，厂区废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及屈原管理区污水处理厂进水水质标准要求（即pH6~9、COD≤300mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤200mg/L）。 再通过污水管网排入屈原管理区污水处理厂深度处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准中相关限值（pH6~9、COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、SS≤10mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L）排放，最终排入湘江。 表3-10 污水综合排放标准 序号 污染因子 排放限值/（mg/L） 标准来源 三级标准 1 pH 6~9 （GB8978-1996）表4三级标准 2 COD 500 3 BOD5 300 4 NH3-N - 5 SS 400 6 石油类 20 7 动植物油 100 8 总磷 0.3 表3-11 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 序号 污染因子 排放限值/（mg/L） 标准来源 1 pH 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 2 COD 50 3 BOD5 10 4 NH3-N 5 5 SS 10 6 总氮 15 7 总磷 0.5 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-12 噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 60 50 4、固体废物 一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾在厂区分类收集后由当地环卫部门进行清运。 |
| 总量 控制 指标 | 根据湖南省发布的《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号），目前化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四类污染物的管理对象为本行政区域内纳入固定污染源排污许可分类管理名录的、除公共基础设施类之外的工业类排污单位。结合项目实际废气、废水排放情况，评价建议建设单位主要污染物总量控制指标为废水中的化学需氧量、氨氮；废气中的二氧化硫、氮氧化物。 本项目无生产废水产生及外排，废气主要为生物质锅炉废气，主要污染物二氧化硫2.448t/a、氮氧化物1.468t/a，颗粒物0.094t/a 表3-13 项目总量指标 序号 因子 产生量（t/a） 建议总量指标 1 SO2 2.448 2.448 2 NOX 1.468 1.468 颗粒物 0.094 0.094 由上表分析可知，项目总量控制指标由建设单位向生态环境局申请购买。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 本项目为新建项目。本项目需进行土建工程、主体、辅助工程等工程的设备安装。 （1） 施工期大气环境保护措施 施工期的大气污染物主要有施工扬尘，汽车尾气和燃油机械废气。 废气污染控制措施如下： 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖篷布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。同时严格执行住建部“六个”100%： ①施工工地周边100%围挡（建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）； ②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）； ③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须 100%全冲洗）； ④施工现场地面 100%硬化（施工现场的主要施工道路必须 100%全硬化）； ⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）； ⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 （6）施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为 SO2、NO2、CO 等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 2、施工期水环境保护措施 项目施工过程中废水主要为车辆清洗废水和施工人员生活污水等。施工过程中施工机械冲洗会产生一定量的废水，含悬浮物浓度较高；施工机械、车辆在运行和维修中可能存在油污滴漏，并进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染；施工人员会产生一定量的生活污水，生活污水中污染因子和浓度约为COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：240mg/L。 为减少施工期水污染物的影响，建议采取以下措施： （1）施工过程中尽量减少植被的破坏，在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入河流，造成水体 SS 增加，泥沙淤积；施工完成后及时进行道路和绿化建设恢复植被，防止水土流失。 （2）根据一水多用、节约用水的要求，工地洗车水、设备冲洗水、泥浆水均须经多级沉淀池处理后回用于车辆和设备的冲洗，也可在工地用来洒水降尘，不得外排。在工地四周加建围墙和截水沟，避免施工废水直接外排。 （3）施工期在厂区内不设置单独施工营地，施工人员在场地洗手、如厕类生活污水在现有办公区域通过化粪池处理再排入市政污水管网，最终进入屈原管理区污水处理厂深度处理外排，对水环境影响小。 采取上述措施后，项目施工作业废水和生活污水均可得到回用，对周边地表水影响较小。 3、噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间 10 点至次日早上 6 点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 4、施工期固体废物保护措施 项目地块移交时将完成三通一平工程，施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾定点收集后，交由环卫部门处理，各类建筑垃圾按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳，不能随意丢弃、堆放。主要固体废物处置措施如下： （1）产出的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣；渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋湿和风蚀措施。 （2）施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料篷布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 （3）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （4）建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时回收，妥善处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水环境影响和保护措施 1.1、工程废水污染源 根据工程分析可知，本次工程无设备清洗水，不产生生产废水；运营期仅产生生活污水。 根据前述工程分析衡算可知，工程项目员工50人，厂区内设置食堂和宿舍，其中就餐人数最高50人，住宿人数30人。项目年工作300天，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，办公用水按45m3/人•d计算，住厂员工按145m3/人•d计算，则员工生活用水量为3.8m3/d，1140m3/a。 厂区生活污水排放量为912m3/a（3.04m3/d），生活污水经隔油池+化粪池处理后，排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及屈原管理区污水处理厂进水标准要求。项目产生的生活污水经场区内化粪池预处理后，可进末端城市污水处理厂深度处理后外排，降低对区域环境影响。外排废水污染物信息表情况见表4-1。 表4-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排水去向 排放规律 污染治理设施 排放 口编 号 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN等 城市污水处理厂 间断 TW001 生活污水处理系统（10m3/d） 隔油池、化粪池 DW001 表4-2 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 经度 纬度 DW001 112°53′51.186″, 28°52′45.477″ 912 岳阳屈原管理区污水处理厂 间断无规律 1.2、项目废水依托集中污水处理厂可行性分析 岳阳屈原管理区污水处理厂选址于湖南省岳阳市屈原管理区营田镇推山咀社区凤山村，一期设计规模为1.5万吨/天，服务范围为营田镇城区包括了小边山社区、虎形山社区、青山寺社区、槐花社区、佘家坪社区、推山咀社区、凤山村、尚林村、义南村、千秋坪村以及玉湖村和新民村的一部分。污水收集范围约6.6km2，服务人口5.5万人。污水处理厂占地27789平方米，一期采用“旋流沉砂+CASS池+人工湿地+精密过滤+次氯酸钠消毒”。根据调查目前污水处理厂处理的实际废水量为1.0万m3/d左右，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入推山咀电排站最终排至湘江内。 本项目所在地位于营田镇推山咀社区，南侧邻近该污水处理厂，所在地属于岳阳市屈原管理区污水处理厂污水接纳范围。项目所在地已经铺设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入污水处理厂。项目废水主要为生活污水，主要污染物为CODCr、NH3-N、SS等，水质复杂程度简单，为屈原管理区污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为8.11m3/d，且技改项目建成后，建设单位无新增废水排放量，该污水处理厂目前处理污水已包括建设单位排放的污水，不会对污水处理厂造成冲击。 因此本项目废水经预处理后排入岳阳屈原管理区污水处理厂可行，对周边水环境影响较小。 1.3、废水检测要求 根据《固定污染源排污许可名录》（2019 年），项目属于登记管理。结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）规定：排放标准规定的监控位置为废水总排放口，在废水总排放口采样。排放标准中规定的监控位置为排污单位废水总排放口的污染物，废水直接排放的，在排污单位的排放口采样；废水间接排放的，在排污单位的污水处理设施排放口后、进入公共污水处理系统前的用地红线边界位置采样。单独排向城镇污水集中处理设施的生活污水不需监测。 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后外排市政污水管网进入岳阳屈原管理区污水处理厂，因此本项目生活污水排放口无需开展自行监测； 2、废气环境影响和保护措施 2.1、废气源强核算 本次工程产生的废气主要为车间投料、破碎、粉碎工序产生的粉尘，膨化工序、熟化工序后产生的异味；员工的食堂废气、以及蒸汽使用的生物质锅炉产生的生物质锅炉废气； （1）粉尘 根据《环境部公告2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中132饲料加工行业系数手册--132饲料加工行业系数表可知，配合饲料，规模＜10万吨的，颗粒物产生系数为0.043千克/吨-产品，规模≥10万吨的，颗粒物产生系数为0.041千克/吨-产品，宠物饲料颗粒物产生系数为0.099千克/吨-产品，系数表见下表 表4-3 132饲料加工行业系数表 ①特种水产饲料废气--粉尘 项目特种水产饲料属于配合饲料，共计三条生产线，其中特种水产饲料（膨化）规模为4万吨，特种水产饲料（颗粒料）规模为5万吨，规模共计9万吨/年。 由上表可知，特种水产饲料（膨化）产生粉尘量为1.72t/a，特种水产饲料（颗粒）产生粉尘量为2.15t/a。项目产尘节点均配备了脉冲除尘器（投料工序3套、粗粉碎工序1套，超微粉碎工序2套）。 ②宠物饲料废气--粉尘 项目宠物饲料（膨化）1条，规模为5万吨，由上表可知，宠物饲料（膨化）产生的粉尘量为4.95； ③反刍动物饲料废气--粉尘 反刍动物饲料共计三条生产线，规模为10万吨，由上表可知，反刍动物饲料产生的粉尘量为4.1t/a。 项目原料粗粉、细粉均依赖1台破碎机，2台微粉机，膨化料仅需进行粉碎，无需进行微粉。 故粗粉工序产生的粉尘量为10.77t/a（1.72t/a+4.95t/a+4.1t/a），配备5000m3/h的风机，经负压+集气罩+脉冲除尘器收集后，粉尘回收再利用，于车间顶部排气口排放（DA001），负压+集气罩的收集效率为90%，脉冲除尘器的去除效率取95%，一年以2400h计，故收集处理后排放的粉尘量为0.485t/a（0.20kg/h，40.38mg/m3），无组织粉尘排放量为1.077t/a（0.45kg/h）。 微粉工序生的粉尘量为2.15t/a，配备5000m3/h的风机，经负压+集气罩+脉冲除尘器收集后，粉尘回收再利用，于车间顶部排气口排放（DA002），负压+集气罩的收集效率为90%，脉冲除尘器的去除效率取95%，一年以2400h计，故收集处理后排放的粉尘量为0.096t/a（0.04kg/h，8.0mg/m3），无组织粉尘排放量为0.215t/a（0.089kg/h）。 ③反刍动物饲料--粉尘 项目反刍动物饲料产生的粉尘量较少，经车间逸散后由人工进行清扫，不做定量分析。 （2）异味 膨化工序、熟化工序后产生的异味：产生异味的生产线仅为特种水产饲料及宠物饲料，异味产生量跟原料、温度等有关，产生量难以计算，大多呈无组织排放，本次评价不做定量分析。但为了降低臭气浓度的影响，拟采取洗涤吸收工艺进行收集处理，再经15m排气筒排放（DA003），收集处理后的异味（硫化氢、氨气、臭气浓度）应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（DA008）。 （3）食堂油烟 项目50人在厂内食堂用餐，采用清洁能源作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册：生活污染源产排污系数手册》表3-1“湖南地区餐饮油烟的排放系数为301克/（人·年）”，经计算，项目油烟年产生量为0.0154t/a。项目食堂共设置2个灶头，每天集中烹饪时间为4h，建设单位在食堂油烟废气产生点配置集气罩将油烟废气抽至油烟净化器处理后引至屋顶高空排放（DA004），风机设置风量为6000m3/h，根据《饮食业油烟净化设备技术方法及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）要求，额定处理风量在6000~12000m3/h的油烟净化设备要求最低去除效率为75%，项目按照75%计算。由此计算得到，项目油烟产生浓度2.56mg/m3，排放量为0.003t/a，排放浓度为0.64mg/m3，可满足《饮食业油烟排 放标准（试行）》（GB18483-2001）的“中型”最高允许排放浓度及净化设施最低去除率的要求。 （4）生物质锅炉烟气 项目生产过程所需的蒸汽由2台2t/h的生物质锅炉提供（其中1台备用），其中生物质锅炉耗生物质颗粒为300kg/h，一天以8小时计，一年共计300天，故1台锅炉燃烧生物质量为720吨/年，2台燃烧生物质量共计1440吨/年。 项目生物质锅炉污染物中的烟尘、SO2、NOx参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表进行核算，产生系数见下表所示。 表4-4 4430工业锅炉产污系数表-生物质工业锅炉 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 表4-5 锅炉烟气污染物源强统计表 编号 污染物种类 NOX SO2 烟尘 烟气量 1#生物质锅炉DA005 系数（kg/t-原料） 1.02 1.7 0.5 6240 产生量（t/a） 0.734 1.224 0.36 4.49x106Nm3/a 产生速率（kg/h） 0.306 0.51 0.15 产生浓度（mg/m3） 49.03 81.73 21.03 去除率 0 0 水膜除尘，去除率87% / 排放量 0.734 1.224 0.047 4.49x106Nm3/a 排放浓度（mg/m3） 0.306 0.51 0.019 排放速率（kg/h） 49.03 81.73 2.73 2#生物质锅炉DA006 产生量（t/a） 0.734 1.224 0.36 4.49x106Nm3/a 产生速率（kg/h） 0.306 0.51 0.15 产生浓度（mg/m3） 49.03 81.73 21.03 去除率 0 0 水膜除尘，去除率87% / 排放量 0.734 1.224 0.047 4.49x106Nm3/a 排放浓度（mg/m3） 0.306 0.51 0.019 排放速率（kg/h） 49.03 81.73 2.73 由上表可知，项目1台2t/h的锅炉产生的烟尘、SO2、NOX浓度分别为21.03mg/m3、81.73mg/m3和49.03mg/m3，经上表末端处理技术--离心水膜除尘后+30m排气筒（DA001）高空排放，烟尘去除效率取87%，故经处理后的烟尘、SO2、NOX浓度分别为0.019mg/m3、81.73mg/m3和49.03mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的排放浓度限值（使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行），即烟尘、SO2和NO2排放浓度分别低于30mg/m3、200mg/m3和200mg/m3。 表4-6 工程完成后废气污染源排放汇总一览表 类别 工序 污染物名称 排放量t/a 排气筒编号 废气 粗粉 粉尘 有组织0.485 DA001 无组织1.077 / 超微粉 粉尘 有组织0.096 DA002 无组织0.215 / 膨化、熟化 臭气、硫化氢、氨 / DA003 食堂 油烟 0.003 DA004 生物质锅炉供热 SO2 2.448 DA005、DA006 NOX 1.468 颗粒物 0.094 2.2、废气治理措施可行性分析 ②特种水产饲料及宠物饲料、反刍动物饲料产生的粉尘处理措施的可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110—2020）表3 饲料加工、植物油加工工业排污单位废气类别、污染控制项目及污染防治设施一览表，分析本项目有机废气治理技术的可行性，具体如下表： 表4-7 饲料生产线粉尘、异味治理技术可行性分析 排污单位类别 生产设施 可行技术 本项目采取措施 是否可行 排放口类型 饲料加工 投料 旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他 脉冲袋式除尘器 是 一般排放口 粉碎、微粉 旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他 脉冲袋式除尘器 是 一般排放口 脱臭（水产） 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）；其他 洗涤吸收 是 一般排放口 综上，饲料加工产生的粉尘处理措施采用了《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》中的污染治理可行技术。 表 4-8 废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施表 产污环节 污染物种类 排放 形式 污染治理设施 排放口编号及名称 治理工艺 是否为可行技术 破碎 粉尘 有组织 负压+集气罩+脉冲除尘器+15m排气筒 是 DA001 微粉碎 粉尘 有组织 负压+集气罩+脉冲除尘器+15m排气筒 是 DA002 食堂 油烟废气 有组织 油烟净化器+高于楼顶排放 是 DA003 异味 （硫化氢、氨气、臭气浓度） 有组织 洗涤吸收+15m排气筒 是 DA004 生物质锅炉 锅炉废气 有组织 水膜除尘+25m排气筒 是 DA005、DA006 2.3、工程废气排放口基本情况 工程废气排放口基本情况见表4-9。 表 4-9 废气排放口基本情况 排放口编号 地理坐标 高度/m 内径/m 温度/℃ 类型 污染物类型 排放标准 东经， 北纬 DA001 112°53′49.352″,28°52′45.719″ 15 0.3 30 一般排放口 粉尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 DA002 112°53′48.039″,28°52′45.758″ 15 0.3 25 粉尘 DA003 112°53′44.872″,28°52′45.681″ 15 0.3 25 硫化氢、氨气、臭气浓度 恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2 DA004 112°53′49.342″,28°52′47.129″ 15 0.3 25 粉尘 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）， DA005 112°53′45.866″,28°52′471″ 25 0.4 80 烟尘、SO2、NOx 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 DA006 112°53′45.451″,28°52′47.187″ 25 0.4 80 2.4、废气达标排放情况分析 （1）车间粉尘达标排放可行性分析 饲料生产线投料产生粉尘的节点、粗粉、微粉工序产生粉尘的节点，均配备了脉冲式布袋除尘器，粉尘产生量分别为10.77t/a、2.15t/a，经负压收集+脉冲式布袋除尘器处理后由楼顶排放（DA001、DA002），负压+集气罩收集效率为90%，脉冲除尘器去除效率为95%，收集处理后排放的粉尘量分别为0.485t/a（0.20kg/h，40.38mg/m3）、0.096t/a（0.04kg/h，8.0mg/m3），可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（120mg/m3），对周边环境影响较小。 （2）饲料车间恶臭的可达性分析（洗涤吸收）： 通过喷淋式吸收塔将恶臭气体捕捉到液体中，附着于颗粒物质上的臭气分子通过湿法吸收氧化后被从空气中去除。臭气特点，吸收液的选择主要针对氨气和硫化氢及有机硫化物，所以药液一般选用是强碱、次氯酸钠和硫酸的溶液。这种方法具有反应速度快、反应温度低、安全高效、运行可靠、占地相对最小等优点。适于排放量大、高浓度的臭气排放场合，同时当恶臭气流中成分比较复杂时，通常需采用多级吸收系统。 （3）食堂油烟可达性分析 食堂油烟废气产生点配置集气罩将油烟废气抽至油烟净化器处理后引至屋顶高空排放（DA003），风机设置风量为10000m3/h，油烟净化设备去除效率按照75%计，可知处理后油烟排放浓度为0.64mg/m3，可满足《饮食业油烟排 放标准（试行）》（GB18483-2001）的“中型”最高允许排放浓度及净化设施最低去除率的要求，措施可行。 （4）生物质锅炉废气的可达性分析 项目锅炉烟气经水膜除尘处理后排放的烟尘、SO2、NOX浓度分别为0.019mg/m3、81.73mg/m3和49.03mg/m3，引至25m高烟囱（DA005、DA006）排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的排放浓度限值要求（烟尘、SO2和NO2排放浓度限值30mg/m3、200mg/m3和200mg/m3）。 综上可知，根据本环评提出的废气治理措施，正常工况下废气中主要污染物得到有效的削减，废气达标排放。 表 4-10 扩建工程有组织达标排放分析一览表 排放口编号 污染物 治理措施 污染物 排放 排放标准 是否 达标 工艺 处理效率（%） 排放浓度mg/m3 排放浓度mg/m3 标准来源 DA001 粉尘 负压+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 95 40.38 120 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 是 DA002 粉尘 负压+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 95 8.0 120 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 是 DA003 硫化氢、氨气、臭气浓度 洗涤吸收+15m排气筒 85 / / 恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2 是 DA004 食堂油烟 油烟净化器 75 0.64 2.0 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 是 DA005、 DA006 烟尘 水膜除尘+25m排气筒 烟尘去除率87% 0.19 30 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中 是 SO2 81.73 200 NO2 49.03 200 2.5、非正常工况污染物排放情况 非正常生产时主要是指开停车、设备检修、工艺设备或环保设施达不到设计规定指标情况下的超额排污，在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的最为重要因素。 从生产情况来看，影响生产操作导致非正常停车主要有辅助系统不配套和生产故障两方面原因。在公用工程不配套时将影响设备正常操作运行，导致减量生产直至停车，此类事故发生后，可通过逐步减缓设备运行负荷，将物料等在生产系统中逐步消化。因生产故障引起的突发事故停车所产生的排放，对环境会产生较大影响，所以公司应加强管理，做好日常生产维护，并配套事故应急方案，使事故排污影响降至最低。 扩建工程主要考虑污染设施故障情况下，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑非正常排污情况。污染治理设施定期进行检修和维护，一般发生频次考虑为1次/年，非正常排放时间1h，非正常排污情况如下： 表 4-11 项目废气处理设施故障工况下大气污染物源强核算一览表 非正常工况情形 污染物 排放量(kg/a) 处理措施 负压+脉冲布袋除尘器异常DA001 粉尘 4.48 加强环保设备维修和保养，发现故障后及时停止生产并检修 负压+脉冲布袋除尘器异常DA002 粉尘 0.895 洗涤吸收异常DA003 粉尘 / 水膜除尘异常DA005、DA006 颗粒物 0.3 2.6、废气检测要求 根据《固定污染源排污许可名录》（2019 年），项目属于简化管理。并结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110—2020）、排污单位等要求，项目废气监测项目、频次及点位的选取详见表4-12。 表4-12 废气监测项目及计划 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 DA001、DA002 颗粒物 1次/半年 2 DA003 硫化氢、氨气、臭气浓度 1次/半年 3 DA005、DA006 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 1次/年 氮氧化物 1次/月 4 厂界上风向设 1个点，下风向设2个点 颗粒物、非甲烷总烃、 1次/半年 3、噪声环境影响和保护措施 3.1、噪声源强及控制措施 本次工程营运期主要设备运行噪声值在70-900dB(A)之间，为了尽量减少工程完成后对周边的声环境影响，使项目的厂界噪声达到所在区域的环境标准要求，应采取治理措施，具体如下： （1）购买环保低噪声设备，并且加强设备日常维护与保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；同时对高噪声的生产设备采用减振装置或消声器对设备进行减振消声处理； （2）生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传（一般标准厂房噪声经墙体隔声量可降低23～30dB（A），参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年）； （3）微粉碎机噪声强度较高，因此建设单位应将其放置于独立的房内，同时机房内部墙体加设吸声隔声材料。 （4）合理布局，应充分考虑高噪设备的安装位置，高噪声设备安装在车间内的中部，减小项目噪声对厂界的影响； （5）控制车辆噪声源强，降低车辆行驶噪声，运输车辆应保持良好的运行状态，定期检修，并根据实际情况安装排气消声器。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 3.2.1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备（超微粉碎机），有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 工程完成后，项目厂区内的主要噪声源主要如下： 表4-17主要噪声设备声源及减噪后效果 设备名称 所在位置 声压级dB(A) 治理措施 治理后dB(A) 风机 生产车间 90-95 隔声房、基础减振 75 水泵 生产车间 80-85 基础减振、隔声 65 混合机 生产车间 80-90 基础减振、隔声 70 破碎机 原料及生产车间 70-100 基础减振、隔声 70 微粉碎机 原料及生产车间 70-100 基础减振、隔声 70 微粉碎机 原料及生产车间 70-100 基础减振、隔声 70 综上分析，项目噪声污染源主要来自各车间设备的运行噪声。各种噪声产生的噪声级约55～85dB（A）。 表4-18 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 厂界方位 贡献值 预测值dB(A) 标准值dB(A) 是否达标 1 东厂界 51 52.9 昼间：60 达标 2 南厂界 53 53.5 3 西厂界 52 56.1 4 北厂界 53 54.0 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，项目建成投运后，噪声对周围环境不会产生明显影响。 3.3、噪声监测要求 项目运营期间应严格按照排污许可相关要求做好排污工作，本次评价结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110—2020）等要求，提出监测计划，项目营运期噪声监测要求见下表。 表 4-20 噪声监测基本要求 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 项目厂界外1m Leq（dB(A)） 1 次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3类标准 4、固体废物环境影响和保护措施 工程生产过程中产生的固体废物如下： 工程产生的一般固废主要为车间产生的粉尘，生产线原材料的一般性废包装物；危险废物主要为设备日常维护产生的废润滑油和员工日常办公生活产生的生活垃圾。 A、饲料粉尘 经前述计算，破碎工序（粗粉、微粉）产生的粉尘经脉冲布袋除尘器收集的粉尘量为11.04t/a。收集后及时返回生产线重新利用。 B、一般性包装袋 废包装料产生量约为2t/a，收集暂存后外售； C、危险废物 废润滑油、含油抹布及含油手套：项目生产设备需要定期进行保养维护，会有一定的废润滑油、含油抹布及含油手套产生，废润滑油产生量约为0.25t/a，含油抹布及含油手套产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），分类收集的油抹布及含油手套、废润滑油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，危险特性：T，I。废润滑油采用专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位收集处置。 D、生活垃圾 本项目员工共50人，其中住宿人数30人，生活垃圾住宿人员产生量按1kg/人•d计算，不住宿人员按0.5 kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为40kg/d，12t/a。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运、处置。 表4-21 工程固废产生处置情况表 序号 产生源 固废名称 产生量 （t/a） 类别 去向 1 员工日常生活 生活垃圾 13 生活垃圾 环卫部门清运 2 破碎、投料等工序 粉尘 11.04 第Ⅰ类一般工业固体废物 返回生产线重新利用 3 原料包装袋 废原料包装袋 2 第Ⅰ类一般工业固体废物 外售综合利用 4 日常设备维修保养 废润滑油 0.25 危险废物 专用容器收集+危废暂存间+委托有资质的单位处理 5 含油抹布及含油手套 0.5 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），项目生产过程中产生的危险废物基本情况见表4-22，一般固体废物基本情况见表4-23。 表4-22 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-214-08 0.25 设备保养维护 液态 废润滑油 废润滑油 3个月 T，I 专用容器收集+危废暂存间+委托有资质的单位处理 2 废含油抹布、手套 HW49 900-041-49 0.5 固态 废含油抹布、手套 废含油抹布、手套 3个月 T 合计 0.75 / 表4-23 一般固体废物汇总表 行业来源 类别代码 代码 名称 废复合包装袋 07 900-999-99 指生产、生活中产生的含纸、塑、金属等材料的报废复合包装材料 粉尘 66 / 指各种除尘措施收集的工业粉尘 项目工程建设完成后，将在厂区设置一间一般固废暂存间，设置在生产辅助用房内，位于厂区北面，面积为20m2，分区暂存，设置“四防措施”，按GB15562.2设置环境保护图形标志等，但现有工程存在部分固废乱堆乱放现象，故在扩建工程完成后，进一步规范一般固废暂存间的暂存情况。使其满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求，经整改后对环境不会造成不良影响，措施可行。 项目工程建设完成后，将在厂区设置一间危废暂存间，设置在生产辅助用房内，位于厂区北面，面积为10m2。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定，做好了“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。危险废物在存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，建设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。存储容器上粘贴本标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身兼容（不互相反应）；收集存放间已防雨、防风、防渗设计，基础防渗层为1cm厚的防渗层，不会对外界产生大的影响和危害。 危险废物的收集还应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： （1）根据危险废物的产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 （2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 （3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备。 （4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防撒漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 （5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险性能、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。应建立危险废物贮存台账制度，设置危险废物出入库交接记录，双人双锁。 （6）危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 （7）详细记录危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回执后应继续保留3年。 （8）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 （9）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 （10）项目产生的危险废物产生量、采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 还应与具有危险废物处置资质的单位签订危险废物委托处理协议。 综上，项目危险废物贮存及运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关措施妥善处理、处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，运营期产生的固废对周围环境影响很小，所采取的治理措施是可行的。 5、地下水和土壤环境影响 本项目对地下水和土壤的污染源主要为润滑油等发生渗漏，主要污染物为石油类。为避免对地下水和土壤的污染，项目应做好分区防渗。根据建设项目可能渗漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为一般污染防治区和非污染防治区。 重点防渗区：指为污染地下水、土壤环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。 一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，在生产过程中，污染物对地下水影响一般，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。 简单防渗区：简单防渗区涉及的区域为厂区道路及空闲场地等基本不涉及污染的区域，该类区域只需做一般地面硬化即可。 根据项目特点，将全厂划分为简单防渗区和一般防渗区，各防治区范围简述如下： （1）重点防渗区 包括润滑油储存区及危险废物暂存区域。防渗措施要求：采用人工材料构筑防渗层，达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗技术要求；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行。 （2）一般防渗区 包括一般固废暂存间、生产区、仓库及厂区道路等。 防渗措施要求：采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）防渗措施执行。 （3）简单防渗区 主要包括办公区。 防渗措施要求：一般地面硬化即可。 表4-25 地下水污染防渗分区参照表 防渗 分区 污染单元 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 危废暂存间 难 石油类及其他类型 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 一般 防渗区 一般固废暂存间 一般 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 生产区 一般 其他类型 产品仓库 一般 其他类型 厂区道路 一般 其他类型 简单 防渗区 办公区 易 其他类型 一般地面硬化 6、生态环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施，本次工程位于岳阳屈原管理区营田镇推山咀社区的工业用地区块，周边有多家工业企业，属于历史存在老工业组团， 目前项目所在区域为平坦地势，周边大多为建设用地、一般农田现状，区域受人工影响较大，属于人工生态系统。经实地调查，项目周围500m范围内无特殊、重要生态环境敏感目标，未发现生态破坏遗留问题，同时该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，施工期主要为厂房的建设，设备的安装，无生态环境保护目标。 7、环境风险 （1）风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）可知，本项目涉及风险物质为润滑油。本项目风险单元主要为危险废物暂存间。主要体现在设备维修过程中产生的废矿物油等危险废物储存可能导致物质的释放与泄漏，若废矿物油发生泄漏，在未采取污染防治措施的情况下，可能会下渗，及挥发少数挥发，但是不会产生重大污染。根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量”的建设项目需要分析说明，本项目简要分析即可。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 根据风险物质识别结果，本项目风险源分布情况及可能影响途径详见表4-26。 表4-26 风险源分布情况及可能影响途径一览表 危险单元 风险源 主要危险物 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 环保工程 废气处理系统 颗粒物 超标排放 颗粒物超标排放进入大气环境，使周边环境质量下降 大气环境保护目标、土壤 危废暂存间 废润滑油 火灾 消防废水进入地表水体 地表水 （3）环境风险潜势判断 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 项目涉及的风险物质最大存在总量与临界量比值情况分析如下： 表4-27 环境风险物质数量与其临界量的比值计算 涉及危险品 最大存在总量（t） 临界量（t） qi/Qi 润滑油 0.25 2500 0.0001 合计 -- -- 0.0001 由上表得：风险物质数量与临界量比值Q=0.0001＜1，即项目环境风险潜势为I。 （4）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分依据，见表4-28。 表4-28 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据表4-29确定本项目评价工作为简单分析。 （5）环境风险影响分析 废矿物油主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是C15-C36的不饱和烃，其沸点一般高于 200℃，泄露后极少挥发至大气中。废矿物油泄漏主要的污染对象是土壤和地下水，废矿物油中的多环芳烃、苯系物、酚类等成分对人体都具有一定毒性和危害作用。由于废矿物油进入环境后难以生物降解，因此一旦进入环境，就会造成长期的环境污染。 （6）环境风险防范措施及应急要求 1）防范措施：本项目废矿物油管理应当符合《危险废物管理制度》及《危险废物贮存污染控制标准》中相关规定：①危废暂存间按规定设立标志牌，门口内侧设置围堰，并对危险废物暂存区的地面作硬化及“三防”处理，铺设防渗层，渗透系数小于10 -7cm/s，加强防雨、防渗、防漏及防溢流措施；②危废暂存间需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，废矿物油应当贮存于专业容器内（容器置于托盘），粘贴相应危险废物标签，房间内张贴企业《危险废物管理制度》标识；③废矿物油入库要由专门人员负责将其运输到指定存放地点，在运输过程中，确保不撒漏、不混放，确保暂存间内整洁有序；④废矿物油暂存时间不得超过1年；⑤做好废矿物油出入库登记管理，建立台账，废矿物油的转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名等。⑥危废贮存间禁止存放除危险废物及应急工具以外的物品；禁止私自处理处置危险废物，如焚烧、丢弃等；⑦本项目在试运营前需明确废矿物油的危险废物处置单位，确保本项目产生的危险废物及时有效的得到控制。 2）应急要求：暂存间内废矿物油发生泄漏时，应当按以下要求进行操作：①泄露时及时更换贮存油桶；②将泄露地面的油液尽可能铲起，重新贮存在新油桶内，无法铲起的部分用抹布吸干，交由签订危废处置协议单位处置；③清理过程中保持暂存间空气流通至异味可接受。 （6）风险结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 9、环保投资 工程总投资19000万元，其中一期投资10000万元，二期投资9000万元，根据工程排污情况分析，工程环保投资约143.8万元，环保投资占扩建工程总投资0.75%。扩建工程环保投资估算见表4-29。 表4-29 工程环保投资估算一览表 项目 内容 投资（万元） 废水治理 生活污水 隔油池+化粪池 3.0 废气治理 粉尘 各产尘点均配备脉冲除尘器（16套）。粗粉：负压+集气罩+脉冲除尘器+15m排气筒（DA001）；微粉：负压+集气罩+脉冲除尘器+15m排气筒（DA002） 40.0 生物质锅炉 水幕除尘+25m排气筒（DA005、DA006） 60.0 食堂 油烟净化器（DA003） 0.8 异味 洗涤吸收+15m排气筒（DA004） 20 固废处置 生活垃圾 垃圾桶分类收集 2.0 一般工业固体废物 综合利用 3.0 危险废物 危废暂存间暂存 5.0 噪声控制 隔声、减振措施；加强设备维修和保养 5.0 地下水、土壤及环境风险 厂区进行分区防渗，厂内配备消防器材 5.0 合计 143.8 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 负压+集气罩+脉冲除尘器收集后+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 负压+集气罩+脉冲除尘器收集后+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | DA003 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 洗涤吸收+15m排气筒 | 恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2 |
|  | DA004 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | DA005、DA006 | SO2、NOX、颗粒物 | 水膜除尘+25m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强厂区通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 厂界 | 异味 | / | 《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表1 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中3类标准的要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①仓库、危废暂存间的地面铺设水泥进行硬化和防渗处理，贮存场所必须符合规范要求；②加强危险物品、危险废物及一般固废的管理，确保贮存和使用过程中无渗漏。③按照固体废物属性，分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-20023）的要求，在厂区生产车间内设置一般固废及危废暂存场所。 |
| 生态保护措施 | 施工时场地清理、开挖，植被破坏、表土裸露，在大雨时会产生水土流失。因此，应根据施工区实际情况，有组织地结合工区施工计划，做好排水沟、沉砂池等水土保持措施，避免对地表径流系统的不利影响；同时边建边考虑绿化、稳固，使受到扰动和破坏的土壤植被得到一定程度的恢复。 |
| 环境风险 防范措施 | 防范措施详见-四、主要环境影响和保护措施-（6）环境风险防范措施，简述如下：1、运营期除定期检查危险废物、润滑油等是否发生泄漏外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理。应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。2、危险废物妥善收集，做好防渗透处理，定期交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。3、车间内设置严禁烟火警示牌；配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，严格执行安全和消防规范。确保安全出口和疏散通道畅通无阻。4、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。5、废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 （2）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

# 六、结论

综上所述：项目位于岳阳市屈原管理区工业大道北，符合国家现行产业政策，选址符合区域规划。在建设方认真落实本报告提出的各项环保措施后，能够做到各项污染物稳定达标排放，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 0.554 | / | 0.554 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 2.448 | / | 2.448 | / |
|  | NOX | / | / | / | 1.468 | / | 1.468 | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.094 | / | 0.094 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 13 | / | 13 | / |
|  | 粉尘 | / | / | / | 11.04 | / | 11.04 | / |
|  | 废原料包装袋 | / | / | / | 2 | / | 2 | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | / |
|  | 含油抹布及含油手套 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

投料（接收)

原料配料仓

除杂（初清）

G1、N

G1、N

S1、N

第1次配料

人工投配料

G1、N

第1次混合

筛分(高方筛)

微粉碎

粗粉碎

蒸汽

N

G1、N

G1、N

烘干

膨化

调 质

第2次混合

G2、N

N、G2

N

内 加 油

成品筛分

冷  却

N、G2

油脂喷涂

成品包装

投料（接收)

原料配料仓

除杂（初清）

G1、N

S1、N

G1、N

第1次配料

人工投配料

G1、N

第1次混合

筛分(高方筛)

微粉碎

粗粉碎

蒸汽

N

G1、N

G1、N

后熟化

制粒

调 质

第2次混合

G2、N

G2、N

N

成品筛分

冷  却

内 加 油

N、G2

油脂喷涂

成品包装

投料（接收)

S1、N

除杂（初清）

原料配料仓

第1次配料

G1、N

人工投配料

第1次混合

粗粉碎

G1、N

G1、N

微粉碎

蒸汽

N

筛分(高方筛)

烘干

膨化

调 质

第2次混合

G2、N

N

G1、N

冷  却

成品筛分

油脂喷涂

N、G2

N、G2

成品包装

G1、N

投料

G1、N

粉碎

混料

G1、N

制粒

包装

G1、N

投料

粉碎

G1、N

混料

G1、N

包装

G1、N

投料

G1、N

粉碎

混料

G1、N

制粒

包装