建设项目环境影响报告表

项目名称：   炮台山路道路提质改造工程

建设单位(盖章)：岳阳市岳阳楼区交通建设局

编制日期： 2016月9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 炮台山路道路提质改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市岳阳楼区交通建设局 |
| 法人代表 | 李志刚 | 联系人 | 李爱兵 |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区五里牌路 |
| 联系电话 | 18973059728 | 传 真 | —— | 邮政 编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市东茅岭片区炮台山居住片区 |
| 立项审批部门 | ---------------------- | 批准文号 | -------------- |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | E 4813 市政道路工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 5332.8（约8亩） | 绿化面积 (m2) | / |
| 总投资 (万元) | 1400.00 | 其中：环保 投资(万元) | 60 | 环保投资占总投资比例 | 4.3% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投 产日期 | 2017年2月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 炮台山路和枫树坡路位于岳阳市岳阳楼区东茅岭片，均属于城市支路。炮台山路西起德胜南路，东止于枫树坡路，长685.817米，现状车行道宽5.3—6米，设计时速为30km/h，因与枫树坡路相交处被沿街建筑阻断，导致该道路为无法连续通行的“断头路”。路面结构为沥青混凝土，部分路段严重破损，道路通行能力较差。人行道仅限于局部路段，且多处人行道已经变形，严重影响行人通行。枫树坡路北起东茅岭路，向南沿现状道路延伸247.528米，止于市四中北侧小巷。现状车行道宽5—6米，设计时速为30km/h，路面结构为水泥混凝土，K0+000—K0+140进行沥青层罩面。受两侧商户影响，K0+140—K0+247.528段通行空间横向仅6米，机动车、非机动车及行人混行，交通隐患大。为改善中心城区道路微循环，解决道路及周边地块排水不畅问题，提升岳阳市的对外形象，岳阳市岳阳楼区交通建设局拟投资1400万元进行“炮台山路道路提质改造工程”，该工程涉及炮台山路和枫树坡路，目前工程已经列入岳阳市2016年城建计划（见附件3）。 炮台山路改造范围西起德胜南路，东止于枫树坡路，长685.817米，车行道宽度5.5-6米，设计时速为30km/h。枫树坡路改造范围北起东茅岭路，向南沿现状道路延伸247.528米，止于市四中北侧小巷。车行道宽度6米，设计时速为30km/h。本次提质改造内容包括：路基工程、路面工程、交通工程、路灯工程、排水工程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此项目需办理相关环保手续，为此，岳阳市岳阳楼区交通建设局委托我公司承担该《炮台山路道路提质改造工程》的环境影响评价工作。我方在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关资料，结合拟建项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、项目建设的必要性 ①、项目的建设有利于促进东茅岭片区炮台山居住片区经济社会快速发展和城市建设 近几年来，岳阳市经济社会步入了快速发展轨道，为适应经济社会发展需要，岳阳市政府制定了中心城区“东扩、南延、北靠、西连、中提”发展战略，“以三跨一连”拉开大城市格局。项目所在地东茅岭片区炮台山居住片区位于岳阳市中心城区，地处岳阳市经济发展的腹地，在岳阳市中心城区发展战略中处于“中提”的核心区域。炮台山路因与枫树坡路相交处被沿街建筑阻断，导致该道路为无法连续通行的“断头路”。现状车行道宽5.3—6米，路面结构为沥青混凝土，部分路段严重破损，道路通行能力较差。人行道仅限于局部路段，且多处人行道已经变形，严重影响行人通行。枫树坡路现状车行道宽5—6米，路面结构为水泥混凝土，K0+000—K0+140进行沥青层罩面。受两侧商户影响，K0+140—K0+247.528段通行空间横向仅6米，机动车、非机动车及行人混行，交通隐患大。提质改造完成后能够为片区居民的出行提供良好的交通条件，通过炮台山路往西可直接到德胜南路，通过枫树坡路往北可直达东茅岭路，项目的建设有利于促进东茅岭片区经济社会快速发展和城市建设。 ②、项目的建设有利于炮台山居住片区便捷交通网络体系的构建 根据岳阳市总体规划以及《岳阳市城市综合交通体系规划》（2010年—2030年），未来10到20年，岳阳市中心城区道路网络布局将形成“一环十射，纵横交错”的格局，由中心城区快速环线系统、射线系统、环线间联络线系统、射线间联络系统、组团内部道路网系统及支路网系统构成。项目位于岳阳市东茅岭片区，为岳阳市东茅岭片区内部道路网系统已有道路，项目的建设符合岳阳市东茅岭片区内部道路网系统及支路网系统的规划建设，符合岳阳市城市综合交通体系规划。目前现状道路通行能力较差是东茅岭片区炮台山居住片区存在的交通矛盾，通过炮台山路道路提质改造工程的实施，可以提高炮台山路和枫树坡路的通行条件，可以改善炮台山路和枫树坡路的排水条件及其他条件。项目的建设将有效优化与整合路网，促进岳阳市东茅岭片区炮台山居住片区形成方便、快捷的交通网络体系，有利于片区改善交通环境，对推动区域发展、挖掘发展潜力和价值具有积极意义。 综上所述，本项目的建设是必要的。 3、编制依据 3.1、国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）； （8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日起施行）； （10）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起施行）； （11）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）； （12）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日起施行）； （13）《中华人民共和国公路法》（2004年8月28日）； (14)《中华人民共和国野生植物保护法》（1997年1月1日）； （15）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日施行）； （16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行）； （17）《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2011年及2013年修正版； （18）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号，2011年11月17； （19）《机动车排放污染防治技术政策》，国家环保总局环发【1999】134号； （20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）； （21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号； （22）《交通建设项目环境保护管理办法》，2003 年6 月1 日； （23）《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》，国家环境保护总局文件，环发[2003]94 号，2003 年5 月27 日； （24）《关于开展交通工程环境监理工作的通知》，交环发[2004]314号； （25）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）（2010年12月15日）； （26）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （27）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）。 3.2、地方法规 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； （2）《湖南省环境保护“十二五”规划》湘政办发〔2012〕37号； （3）《湖南省人民政府办公厅关于发布<湖南省征地年产值标准>的通知》,湘政办发[2005]47 号； （4）《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（修正），1997.6.4； （5）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）； （6）《湖南省环境保护条例》（2002）； （7）《湖南省机动车排气污染防治办法》，2004年6月23日； （8）《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》； （9）《岳阳市城市综合交通体系规划（2010-2030）》； （10）《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》，岳政发（2009）16号； （11）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （12）《岳阳市人民政府关于公布岳阳市征地补偿标准的通知》（岳政发[2013]2号）。 3.3、技术导则、规范 （1）《环境影响评价技术导则—总则》 (HJ2.1-2011)； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2008) ； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T 2.3-93)； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)； （6）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （8）《开发建设项目水土流失防治标准》(GB 50434-2008)； （9）《土壤侵蚀分类标准》(SL190-2007)； （10）《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005 -96）； （11）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）； （12）《地面交通噪声污染防治技术政策》（2010-01-11实施）； （13）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （14）《建设工程施工现场管理规定》（建设部令第15号）； （15）湖南省地方标准《用水定额》。 3.4、相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）《炮台山路道路提质改造工程》初步设计（2016年9月）； （4）建设方提供的其他相关资料。 4、工程内容及规模 4.1项目名称、地点、建设性质及投资 项目名称：炮台山路道路提质改造工程 建设单位：岳阳市岳阳楼区交通建设局 项目性质：改建 项目投资及资金来源：项目投资估算1400.00万元，其中建安工程费1115.86万元，工程建设其他费124.99万元，征地及拆迁相关费用92.48万元，不可预见费66.67万元。所需资金由地方财政解决。 项目位置及走向：炮台山路改造范围西起德胜南路，东止于枫树坡路，长685.817米，枫树坡路改造范围北起东茅岭路，向南沿现状道路延伸247.528米，止于市四中北侧小巷（具体位置详见附图1）。 4.2、改造内容与规模 本次提质改造内容包括：路基工程、路面工程、交通工程、路灯工程、排水工程。 1、路基路面工程量 炮台山路路基路面主要工程量包括：拆除沥青混凝土路面4290m2、拆除人行道3410.68m2、人行道铺装4054.18m2、机动车道路面3932.00m2、安砌平石（麻石30×12cm）160米、安砌立石（锁边石15×30cm）1350米、安砌锁边石（锁边石15×18cm）1350米、安砌树池300套。 枫树坡路路基路面主要工程量包括：拆除水泥混凝土路面1500.50m2、拆除人行道778.00m2、人行道铺装1239.00m2、机动车道路面1687.00m2、安砌平石（麻石30×12cm）100米、安砌立石（锁边石15×30cm）528米、安砌锁边石（锁边石15×18cm）528米、安砌树池10套、垃圾箱4个。 2、交通工程量 主要工程量包括：安装人行横道指示标志牌（含配件）6套、停车让行禁令标志牌（含配件）1套、减速让行等警告标志牌（含配件）3套、路名牌4套、立柱共12根、标线64m2、导向箭头8个、人行横道预告标识6个。 3、路灯工程量 主要工程量包括：炮台山路移位路灯28基（含线路、变压器、控制装置、接地装置等），路灯灯具拟采用150W高压钠灯；枫树坡路布置8米高单招路灯9基（含线路、变压器、控制装置、接地装置等），光源采用LED灯，功率80W。 4、排水工程量 炮台山路雨水主要工程量包括：铺设D300HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（SN8）158米、D600II级钢筋混凝土管469米、D800II级钢筋混凝土管9米、D1000II级钢筋混凝土管440米、φ1000mm砖砌圆形排水检查井25座、φ1250mm砖砌圆形排水检查井1座、矩形钢筋混凝土井（D=1000）13座、偏沟式单篦雨水口37座、拆除及恢复沥青路面450m2。 炮台山路污水主要工程量包括：铺设D600mmHDPE缠绕结构壁管805米、φ1000mm圆形混凝土污水检查井35座。 枫树坡路雨水主要工程量包括：铺设D300HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（SN8）61米、D600II级钢筋混凝土管36米、D800II级钢筋混凝土管235米、φ1000mm砖砌圆形排水检查井5座、φ1250mm砖砌圆形排水检查井9座、偏沟式双篦雨水口2座、偏沟式单篦雨水口14座。 枫树坡路污水主要工程量包括：铺设D600mmHDPE缠绕结构壁管280米、φ1000mm圆形混凝土污水检查井14座。 5、项目工程量基本情况 项目具体工程量具体见表1-1。 表1-1 项目工程量基本情况一览表 序号 主要建设内容 单位 数量 备注 1 炮台山路路基路面工程 项 1 路长685.817米 1.1 拆除沥青混凝土路面 m2 4290 1.2 拆除人行道 m2 3410.68 1.3 人行道铺装 m2 4054.18 1.4 机动车道路面 m2 3932.00 1.5 安砌平石（麻石30×12cm） 米 160 1.6 安砌立石（锁边石15×30cm） 米 1350 1.7 安砌锁边石（锁边石15×18cm） 米 1350 1.8 安砌树池 套 300 2 枫树坡路路基路面工程 项 1 路长247.528米 2.1 拆除水泥混凝土路面 m2 1500.50 2.2 拆除人行道 m2 778.00 2.3 人行道铺装 m2 1239.00 2.4 机动车道路面 m2 1687.00 2.5 安砌平石（麻石30×12cm） 米 100 2.6 安砌立石（锁边石15×30cm） 米 528 2.7 安砌锁边石（锁边石15×18cm） 米 528 2.8 安砌树池 套 10 2.9 垃圾箱 个 4 3 交通工程 项 1 3.1 安装人行横道指示标志牌（含配件） 套 6 3.2 停车让行禁令标志牌（含配件） 套 1 3.3 减速让行等警告标志牌（含配件） 套 3 3.4 路名牌 套 4 3.5 立柱 根 12 3.6 标线 m2 64 3.7 导向箭头 个 8 3.8 人行横道预告标识 个 6 4 照明工程 项 1 路长933.345米 （包含两条路） 4.1 炮台山路移位路灯 （含线路、变压器、控制装置、接地装置等） 基 28 路灯灯具拟采用150W高压钠灯 4.2 枫树坡路布置8米高单招路灯 （含线路、变压器、控制装置、接地装置等 基 9 光源采用LED灯，功率80W 5 炮台山路雨水工程 项 1 路长685.817米 5.1 铺设D300HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（SN8） 米 158 5.2 D600II级钢筋混凝土管 米 469 5.3 D800II级钢筋混凝土管 米 9 5.4 D1000II级钢筋混凝土管 米 440 5.5 φ1000mm砖砌圆形排水检查井 座 25 5.6 φ1250mm砖砌圆形排水检查井 座 1 5.7 矩形钢筋混凝土井（D=1000） 座 13 5.8 偏沟式单篦雨水口 座 37 5.9 拆除及恢复沥青路面 m2 450 6 炮台山路污水工程 项 1 路长685.817米 6.1 铺设D600mmHDPE缠绕结构壁管 米 805 6.2 φ1000mm圆形混凝土污水检查井 座 35 7 枫树坡路雨水工程 项 1 路长247.528米 7.1 铺设D300HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（SN8） 米 61 7.2 D600II级钢筋混凝土管 米 36 7.3 D800II级钢筋混凝土管 米 235 7.4 φ1000mm砖砌圆形排水检查井 座 5 7.5 φ1250mm砖砌圆形排水检查井 座 9 7.6 偏沟式双篦雨水口 座 2 7.7 偏沟式单篦雨水口 座 14 8 枫树坡路污水工程 项 1 路长247.528米 8.1 铺设D600mmHDPE缠绕结构壁管 米 280 8.2 φ1000mm圆形混凝土污水检查井 座 14 项目改造前与提质改造后技术指标详见表1-2。 表1-2 项目改造前与提质改造后技术指标一览表 序号 项目 单位 炮台山路 枫树坡路 改造前 提质改造后 改造前 提质改造后 1 改造路段长度 m 685.817 685.817 247.528 247.528 2 道路技术等级 / 城市支路 城市支路 城市支路 城市支路 3 设计车速 km/h 30 30 30 30 4 机动车道 个 2 2 2 2 5 车行道宽度 m 5.3-6 5.5-6 5-6 6 6 路面结构 / 沥青混凝 土路面 沥青混凝土路面 水泥混凝土路面 沥青混凝土路面 7 设计使用年限 年 10 10 10 10 8 排水 / 道路两侧0.4*0.4米盖板沟 道路两侧分开设置雨水、污水管道，并设置检查井 道路两侧0.4*0.4米盖板沟 道路两侧分开设置雨水、污水管道，并设置检查井 9 路灯 基 28 移位路灯28基，灯具采用150W高压钠灯 无 布置8米高单招路灯9基，灯具采用80WLED灯 10 交叉工程 处 AK0+000处与得胜南路T形交叉、AK0+359.414处与竖向炮台山路T形交叉AK0+685.817处与枫树坡路十字形交叉 AK0+000处与得胜南路T形交叉、AK0+359.414处与竖向炮台山路T形交叉、AK0+685.817处与枫树坡路十字形交叉 BK0+000处与东茅岭路T形交叉、BK0+247.528处与炮台山路十字形交叉 BK0+000处与东茅岭路T形交叉、BK0+247.528处与炮台山路十字形交叉 11 桥梁涵洞 个 0 0 0 0 4.3、道路工程改造方案 1、平纵线形设计 （1）、平面设计 道路线形基本按现状道路确定，仅在炮台山路与枫树坡路路口进行了优化，利于行人及车辆安全顺畅的通行。炮台山路改造范围西起德胜南路，东止于枫树坡路，长685.817米，车行道宽度5.5—6米。枫树坡路改造范围北起东茅岭路，向南沿现状道路延伸247.528米，止于市四中北侧小巷，车行道宽度6米。 （2）、纵断面设计 为解决道路及周边地块排水不畅问题，炮台山路AK0+530—AK0+685.817段标高进行了优化设计。在上述前提下进行纵断面设计。炮台山路最大纵坡为6%，最小纵坡为0.5%。枫树坡路最大纵坡为5.27%，最小纵坡为0.36%。 （3）、标准横断面及综合管线布置 根据炮台山路的地位、作用、功能及特点，道路标准横断面布置设计如下： 一块板式，道路分幅为：炮台山路车行道宽5.5—6米，枫树坡路车行道宽6米，人行道宽度不等，依现场实际情况确定。 图1-1 炮台山路标准横断面（1:100） 图1-2 枫树坡路标准横断面（1:100） 道路横坡：人行道：内向2%；车行道：炮台山路向南1.5%，枫树坡路向东1.5%，交叉口拓宽路段为双面坡，坡度1.5%。 根据岳阳中心城区排水专项规划要求，本工程排水体制按雨污分流考虑。炮台山路雨水管布置在南侧车行道下，污水管布置在北侧车行道下，路灯单侧布置在北侧人行道上；枫树坡路雨水管布置在东侧车行道下，污水管布置在西侧车行道下，路灯单侧布置在东侧人行道上。 2、路基设计 （1）、路基压实度 土质路基的压实度不应低于下表，该道路施工采用支路压实标准。表中数字为重型击实标准。 表1-3 土质路基压实度表 填挖类型 路床顶面以下深度（cm） 路基最小压实度（%） 快速路 主干路 次干路 支路 填方 0～80 96 95 94 92 80～150 94 93 92 91 填方 ＞150 93 92 91 90 零填 或挖方 0～30 96 95 94 92 30～80 94 93 - - 注：表中数字为重型击实标准。 路基填料不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥、冻土块或盐土，也不得含草、树根等杂物，550℃的有机质烧失量不得＞5%，超过10cm粒径的土块应打碎。路基填料最小强度（CBR）和最大粒径要求见下表。 表1-4 填料最小强度表 路床顶面以下深度（m） 填料最小强度（CBR）（%） 快速路、主干路 次干路 支路 0.8～1.5 4 3 3 ＞1.5 3 2 2 （2）、路基设计 根据地勘报告，现有路面结构为20cm厚混凝土面层及40cm厚粒料基层。现有路面结构层全部挖出，并超挖土方35cm，按路基压实度标准回填碾压密实。 3、路面设计 （1）、行车道路面结构总厚65cm，具体结构如下： 上面层：4cm细粒式沥青混凝土AC—13 粘 层：乳化沥青 下面层：5cm中粒式沥青混凝土AC—20 粘 层：乳化沥青 封 层：1.0cm沥青同步碎石封层 透 层：煤油稀释沥青 上基层：20cm5%水泥稳定碎石 下基层：20cm4%水泥稳定碎石 垫 层：15cm级配碎石 （2）、人行道结构总厚24cm，具体结构如下： 面 板：20*10*6cm透水砖 找平层：中粗砂厚3cm 基 层：15cm厚无砂混凝土 （3）、路缘石及锁边石设计型式 平石尺寸为30×12cm，立石尺寸为15×30cm。锁边石尺寸为15×18cm，均采用甲等麻石砌筑，标准段长度为1米，特殊位置可调整长度，也可根据实际情况订制。树池采用10cm*10cm*120cm条石围砌。 4、排水工程设计 （1）、排水体制及上位规划简介 排水体制：根据《岳阳市排水专项规划修编》（修编），确定本区域排水体制为雨污分流制。 雨水工程：依据根据《岳阳市排水专项规划修编》（修编），本区雨水近期排至德胜南路已建合流管，远期排至德胜南路规划雨水管排入南湖。 污水工程：根据《岳阳市排水专项规划修编》（修编），该片区污水近期排至德胜南路已建合流管，远期排至德胜南路规划污水管，最终进入南津港污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖内。 （2）、排水现状 本工程道路沿线排水系统基本上为自然排放，排水设施较简陋。 （3）、雨水工程设计 ①、炮台山路雨水管网布置 本工程的雨水管网主要收集炮台山路段及周边区块的雨水及传输相交道路的雨水。雨水主干管设计管径为D600—D1000。 雨水管道布置在南侧机动车道下，管道中心线距路缘石1.75米，采用D600—D1000II级混凝土管。雨水遵循就近排放原则，依据道路设计纵坡，雨水就近排入德胜南路已建合流管。雨水管道采用管顶平接，管道采用120°混凝土基础，承插式橡胶圈接口，其质量必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836—2009）要求。 管道每隔30—40米左右设置一座检查井，检查井分别采用φ1000mm、φ1250mm混凝土圆形排水检查井及混凝土矩形检查井。 井盖根据所处位置采用相应荷载等级的球墨铸铁材料防盗井盖座，井盖等级为E600，即井盖座其承载能力≥600KN，且检查井内安装高强度防护网。 本次工程建设由于德胜南路下游合流管道不能满足流量负荷要求，故需对下游合流管道Y1-1—Y1-3合流管道进行改造。 ②、枫树坡路雨水管网布置 本工程的雨水管网主要收集枫树坡路段及周边区块的雨水及传输相交道路的雨水。雨水主干管设计管径为D600—D800。 雨水管道布置在东侧机动车道下，管道中心线距路缘石1.75米，采用II级混凝土管。雨水遵循就近排放原则，依据道路设计纵坡，雨水就近排入东茅岭路已建雨水管。雨水管道采用管顶平接，管道采用120°混凝土基础，承插式橡胶圈接口，其质量必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836—2009）要求。 管道每隔30—40米左右设置一座检查井，检查井分别采用φ1000mm、φ1250mm混凝土圆形排水检查井。 井盖根据所处位置采用相应荷载等级的球墨铸铁材料防盗井盖座，井盖等级为E600，即井盖座其承载能力≥600KN，且检查井内安装高强度防护网。 雨水口的设置：项目道路雨水口使用偏沟式单篦雨水口，雨水口连接管采用D300HDPE聚乙烯缠绕结构壁管连接；雨水连接管采用砂石基础，起点雨水口管顶覆土不小于0.7米。接入检查井雨水口连接管坡度为1%；设计雨水口均落底0.1米。为保证市政设施的安全，本工程总所有雨水箅子及篦座均采用球墨铸铁材料制作，同时应能满足车辆碾压的荷载及防盗。 （4）、污水工程设计 ①、炮台山路污水管网工程设计 本次污水管道主要接纳道路两侧地块的污水。为实现雨污分流，同时保证污水能够排出。污水主干管设计管径为D600。 污水管道布置在北侧机动车道下，距路缘石1.75米。本次的污水出路，近期暂不接入污水，远期排至德胜南路规划污水管。 污水主管采用D600HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度SN8），环刚度要求≥8KN/m2，管道基础采用砂垫层基础，电热熔带接口，质量必须符合《埋地聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2—2004）的要求。管道每隔40—50米左右设置一座检查井，检查井采用φ1000mm混凝土圆形排水检查井。 井盖根据所处位置采用相应荷载等级的球墨铸铁材料防盗井盖座，井盖等级为E600，即井盖座其承载能力≥600KN，且检查井内安装高强度防护网。 ②、枫树坡路污水管网工程设计 本次污水管道主要接纳道路两侧地块的污水。为实现雨污分流，同时保证污水能够排出。污水主干管设计管径为D600。 污水管道布置在西侧机动车道下，距路缘石1.75米。本次的污水出路，近期暂不接入污水，远期排至东茅岭路规划污水管。 污水主管采用D600HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度SN8），环刚度要求≥8KN/m2，管道基础采用砂垫层基础，电热熔带接口，质量必须符合《埋地聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2—2004）的要求。管道每隔40—50米左右设置一座检查井，检查井采用φ1000mm混凝土圆形排水检查井。 井盖根据所处位置采用相应荷载等级的球墨铸铁材料防盗井盖座，井盖等级为E600，即井盖座其承载能力≥600KN，且检查井内安装高强度防护网。 （5）、周边支管的设置 为保证周围地块雨水、污水能顺利接入，本次在适当处设置了排水接户支管，预留井中心偏道路红线2.0米布置，施工时可根据实际情况调整，预留检查井井盖标高与路缘石平齐。雨污水接户支管的坡度均为0.003，雨水接户支管管径为D600，污水接户支管管径D600，就近接入附近检查井。 本次是对炮台山路和枫树坡路的提质改造，其内容包含排水管网的建设，因此雨水污水管线建设能够保证与项目同步施工进行。 5、照明工程设计 保留炮台山路现有路灯并移位，枫树坡路段新建路灯照明。 （1）、电缆保护管采用UPVC电力管ф98×3.2mm，横道管采用CPVC电力管ф110×8mm。 （2）、电缆保护管设在车行道边沿石0.75米处，电缆保护管埋深0.7米，检修井设在与电缆保护管同行线上。 （3）、在道路东侧布置8米高单招路灯9基，光源采用LED灯，功率80W，光通量不小于7600lm。 （4）、枫树坡路路灯照明电源接自东茅岭路照明电源。道路路灯照明供电：采用三相五线制供电，设计范围内路灯照明电源设计负荷为1.5KW。 （5）、道路照明配电系统接地形式采用TN-S系统，每300米设计有接地网，每组接地网母线40米、角钢接地极9根，设计有单独接地线VV-1*16mm2，金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分，均通过接地线接入接地网，接地电阻小于4欧姆。 6、交通工程设计 （1）、交通标线 在炮台山路与德胜南路交叉口9米宽拓宽部分设计车道、人行道标线及车道指示标识，保持现有信号灯控制方式。枫树坡路与东茅岭路交叉口设计车道、人行道标线及车道指示标识，出口道按停车让行控制。南北向炮台山路与东西向炮台山路交叉口及炮台山路与枫树坡路交叉口设计人行道标线，均按减速让行控制。车行道分幅具体为：2.8米（机动车道出口道）+2.8米（机动车道出口道）+0.15米（中间单黄线）+3.25米（机动车道进口道）=9米。 （2）、交通标志 标志板有标志面和标志底板组成。 大型标志的板面结构，采用挤压成型的铝合金板。挤压板材应尽量试用最大尺寸，减少接缝，保持板面的平整度，当板材拼接时需用固件连接。交通标志立柱选用钢管制作，所有钢构件必须采用热浸锌作防腐处理后漆象牙外观漆，确定针对不同标志分别采用单柱、悬臂等支撑方式。标志板反光材料根据实际情况和相关规范，本次工程所有标牌采用二级反光膜，反光材料应符合设计规定的等级要求。 各路口设限速标志及路名牌，人行横道处人行道指示标志。 7、环卫设施设计 人行道上每隔100米左右设置一座果皮箱，果皮箱样式以实际采购为准。 5、工程征地拆迁 项目占地为规划的城市道路建设用地，总占地面积8亩，均为永久占地。其中项目现有道路占地面积为 7.11亩，新征用地面积为0.89亩。 新征用地情况如下：炮台山路拟拆除AK0+403—AK0+417段南侧厕所69m2，将该范围内修建2m宽人行道；为增大道路通行能力，改善道路周边环境，拟拆除枫树坡路沿线砖混结构74（门面三间）+117=191m2，棚330m2。 综上可知项目提质改造建设过程中，沿线需拆迁房屋建筑面积共590m2，涉及拆迁建筑物为商业及公共建筑，均为工程拆迁，不涉及环保拆迁。拆迁安置工作由岳阳楼区政府统一安排，拆迁户以经济方式进行补偿。拆迁责任方应按照国家相关规定、《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》以及《岳阳市人民政府关于公布岳阳市征地补偿标准的通知》进行补偿安置。工程占地见表1-5。 表1-5 征地拆迁表 项目 单位 数量 备注 征地用土 现有道路占地 亩 7.11 新征用地（商业及公共建筑） 亩 0.89 合计 亩 8.0 6、土石方平衡 由初步设计可知，项目炮台山路和枫树坡路全线均在原有道路基础上进行路面提质改造或微拓宽，根据现场地面标高，并结合拟建道路工程设计标高，道路全线路面设计标高与现有车道路面标高基本一致，不会产生大规模土石方。但道路提质改造过程中需要挖除现有路面后重新敷设，并对沿线排水管道进行改造，挖除路面和改造时将产生一定弃方。根据项目初步设计方案可知，炮台山路及枫树坡路提质改造过程中路基挖方总量为9940.28m3，由于挖除的路基属于现有沥青混凝土和水泥混凝土，不能利用，因此，本项目弃方量为9940.28m3。 同时项目拆迁房屋建筑面积共590m2，拆迁的建筑垃圾和多余土方一起在外运至渣土部门指定地方填埋，不得随意丢弃。 由于项目位于城市建成区，周边均有建设有现有建筑物，且本项目是对城市道路提质改造，因此挖出土石方直接外运处理，不另外设置临时堆场。 表1-6 本项目土石方平衡估算一览表 单位：m3 项目 土石方 挖方 9940.28 填方 0 调入 0 调出 9940.28 7、工程施工规划 1、交通组织 项目交通、排水管道改造工程在现有车行道两侧进行，施工时不占用车行道，不影响车行道的正常通行；车行道路面改造施工方案以选择不中断交通为主，即先安排半幅施工，另侧可安排一个车道的道路通行能力，且项目主要安排在夜间6点至10点施工，由于路幅较窄，项目在路面改造期间应尽量将一部分车流量分散至得胜南路和东茅岭路。为保证区内交通车辆的通行，道路改造分段进行。本道路非公交路线，不设置公交车站，项目施工不会对公交出行造成影响。 2、筑路材料及运输条件 区域材料较为丰富，石料、砂砾料和土来源广泛，且质地优良，就地取材可满足供应，开采及运输也较方便。项目所需石料可从临湘购买，其所产的片石、块石石质坚硬，各项指标均满足规范要求。岳阳市境内有多家混凝土生产厂家，储量丰富，质地优良，凝取力强，运距较近，可满足项目对混凝土的需求。项目所需建材均可在当地购买。沿线区域市政供水能保证生产、生活用水及供电需求。 项目位于城市建成区，所在区域路网发达，得胜南路、东茅岭路、巴陵中路均为建成城市道路，运输较为便利，沿线大部分施工机械及工程材料可顺利到达施工现场。 3、主要施工工艺和方法 道路施工作业组织要充分利用道路工程工作面窄而长的特点，组织分段施工，尽可能连续均衡作业，要求提高构件预制比例，扩大施工机械化程度，多采用平行流水作业方式，道路施工应按照施工进度计划进行，加强计划管理，施工调度是组织现场施工、具体协调施工活动的必要管理手段，施工时还应搞好施工平面现场管理，做好工程原始记录和原始统计。路面施工优先采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 4、施工场地及施工营地布置 本项目沿线工程量很小，不需另外设临时施工场地，直接利用施工道路。本项目不设施工营地，施工人员在附近租用民房。 8、交通预测量 由于本项目机动车道宽和车道数基本保持不变，故本次不做交通量预测。根据现场踏勘统计以及湖南永蓝检测技术有限公司对道路噪声现状监测统计数据可知，目前炮台山路昼间车流量约为160辆/h，夜间车流量约为50辆/h；枫树坡路昼间车流量约为110辆/h，夜间车流量约为30辆/h。 9、项目建设进度 项目建设周期总计为6个月。进度计划安排分前期准备和工程建设两个阶段进行。 前期准备阶段时间2个月，包括可行性研究及审批、项目方案图纸设计、造价咨询、招标、报建及施工准备等工作，为2016年9月—2016年10月； 工程建设阶段时间4个月，为2016年11月—2017年1月；2017年2月项目竣工通车。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 炮台山路改造范围西起德胜南路，东止于枫树坡路，长685.817米，因与枫树坡路相交处被沿街建筑阻断，导致该道路为无法连续通行的“断头路”。现状车行道宽5.3—6米，路面结构为沥青混凝土，部分路段严重破损，道路通行能力较差。人行道仅限于局部路段，且多处人行道已经变形，严重影响行人通行。枫树坡路改造范围北起东茅岭路，向南沿现状道路延伸247.528米，止于市四中北侧小巷。现状车行道宽5—6米，路面结构为水泥混凝土，K0+000—K0+140进行沥青层罩面。受两侧商户影响，K0+140—K0+247.528段通行空间横向仅6米，机动车、非机动车及行人混行，交通隐患大。其产生的环境问题如下： （1）扬尘和废气：路况较差引起物料运输车辆沿途洒落，造成道路清洁程度差，道路二次扬尘污染较严重；过往机动车辆会产生汽车尾气。 （2）噪声：由于沿途路况较差，汽车刹车、加速、鸣笛等噪声对沿途声环境影响比较大。 （3）废水：项目排污管道堵塞严重，对附近的地表水南湖环境造成一定的影响。 （4）社会影响：目前道路路况比较差，影响交通运输的顺畅，给人民生活带来诸多不便。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 本项目位于岳阳市东茅岭片区炮台山居住片区，炮台山路改造范围西起德胜南路，东止于枫树坡路，长685.817米；枫树坡路改造范围北起东茅岭路，向南沿现状道路延伸247.528米，止于市四中北侧小巷，具体位置见附图1。 二、地质地貌地质 岳阳楼区属丘陵低山地形。境内地质构造复杂，为地壳运动褶皱上升部分，地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。地貌以岗丘地貌 为主，间与平原、湖泊犬牙交错。山丘呈波状，海拔多在50—150米间，最高点麻布大山海拔358.8米，南湖、枫桥湖、东风湖、吉家湖、长江镶嵌于城区周围，水资源丰富。地处城中心的金鹗山，峰峦盘结，绿树成荫，主峰海拔97米，为城区最高点。随着城市建设的不断发展，许多岗丘被推平，建成工厂区与住宅区。外营力的作用，改变了原来的自然环境。 地震：根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)，本区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特性周期为0.35s。对应地震烈度为7度，根据《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89）要求，桥隧等构造物须按8度设防。 勘察未见岩溶、土洞、可液化地层、活动性断裂，危岩（崩塌）等不良地质现象。 三、地层岩性 依据钻探揭露，拟建场地地层自上而下分别为素填土、粉质粘土、强风化板岩、中风化板岩。兹按钻探揭露顺序自上而下描述如下： （1）素填土（Q4ml） 黄褐色为主，面层为厚度20cm现有混凝土路面，下部以粘粒及碎石为主，含少量建筑垃圾，硬杂质含量大于25%，堆填时间十年以上，稍压实，已完成自重固结，稍密。层厚0.60—9.60m，平均3.27m。 （2）粉质粘土（Q4al） 黄褐色为主，以粘粒为主，粉粒次之，硬塑状，稍湿，切面较光滑，具有中等压缩性，摇震反应无，光泽反应弱，干强度中，韧性中。钻探揭露厚度为2.60—5.90m。 （3）强风化板岩（Ptln） 褐黄色为主，上部风化成土状，干钻进较难，向下逐渐变硬，节理裂隙极为发育，岩芯较破碎，呈碎块状，岩芯用手可捏碎，遇水软化，采芯率低，基本质量等级为V级，为极软岩。钻探揭露厚度为1.70—2.60m。 （4）中风化板岩（Ptln） 灰黄色，以绿泥石、绢云母为主，泥质结构，板状构造，强度较高，裂隙较发育，断裂面见褐色铁锰质污染，岩芯较完整，岩芯以块状及短柱状为主，少量柱状，岩石质量指标（RQD=25—50），属软岩，基本质量等级为IV类。钻探揭露厚度为1.70—7.10m。 四、气候、气象 岳阳市地处东亚季风区，属北亚热带气候。四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，水热资源丰富；受季风气候影响，降雨量集中于雨季的4至7月；受长江与洞庭湖大型水体之调节，夏季最高温度未超过40℃，冬季严寒期短，有的年份无严寒期，年主导风向为NNE，冬季一月主导风向为NNE，盛夏七月主导风向为SSE。其主要气象参数如下： (1)气温（℃） 年平均气温 17.1 最热月（7月）平均气温 29.1 最冷月（1月）平均气温 4.7 极端最高气温 39.3 极端最低气温 -11.4 (2)降水（mm） 年平均降雨量 1271.4 极端年最大降雨量 2336.5 极端年最小降雨量 787.4 最大日降雨量 246.1 (3)相对湿度（%） 年平均相对湿度 78 最热月平均相对湿度 75 最冷月平均相对湿度 77 (4)蒸发（mm） 年平均蒸发量 1392.4 (5)风速（m/s） 年平均风速 2.9m/s (6)冻土（cm） 冻土 5 (7)地震烈度7度 (8)十年一遇最大降雨量 1679.4 mm 三十年一遇最大降雨量 1856.9 mm (9)十年一遇日最大降雨量 161.6 mm 三十年一遇日最大降雨量 191.0 mm 五、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 南湖：属于东洞庭湖湖泊水系，位于岳阳市中心城区南部，原为东洞庭湖东岸的一个大湖湾，因修筑南津港大堤与东洞庭湖相分隔，仅出口处建有一个与东洞庭湖相通的控制性闸口，成为了一个半封闭型湖泊。湖水依赖湖面降水、集雨区径流水和城市污水处理厂外排废水补给，出流经控制闸泄入东洞庭湖，现有水面面积11.83平方公里，沿湖岸线50多公里，平均水深3.0米，最大水深9米，最高控制水位27.68米，正常蓄水量为3549万立方米，集雨面积约为150平方公里。 勘察区根据地下水赋存介质及水动力特征，分为孔隙水和基岩裂隙水。 空隙水：主要赋存于素填土、粉质粘土中，接受大气降水补给，受季节影响，变化明显，水量一般。 基岩裂隙水：赋存于基岩裂隙中，主要受孔隙水补给，水量贫乏。 五、土壤、动植物 岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、行政区划和人口 岳阳古称巴陵，又名岳州，是一座有2500多年历史的文化名城。位于湖南省东北部，与湖北、江西两省相邻，是一个富（资源丰富）、优（区位优越）、美（风景优美）的地方。现辖2个县级市、4个县、3个城市区和岳阳经济技术开发区、洞庭湖风景区、屈原管理区，总面积15019.2平方公里，总人口550万，其中市区面积824.4平方公里，城市人口95万，综合经济实力仅次于省会长沙，居湖南第二位。 二、社会经济状况 2015年，市委、市政府认真贯彻落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的各项政策措施，坚持“一张蓝图干到底”，国民经济在新常态下平稳运行，结构调整出现积极变化，发展基础不断夯实，民生事业持续改善，实现了经济社会持续健康发展。 年末全市常住人口为559.51万人，比上年末增加3.61万人，其中城镇常住人口为292.58万人，占总人口比重为52.29%。全年出生人口7.3万人，出生率为13.09‰；死亡人口3.76万人，死亡率为6.74‰；自然增长率为6.35‰。 年末全市GDP达2886.3亿元，比2010年基本翻一番，年均增长10.9%。规模工业增加值年均增长12.8%，固定资产投资、社会消费品零售总额、公共财政预算收入、城乡居民人均可支配收入分别达2154.7亿元、1020.6亿元、302.8亿元、25202元和12091元，年均分别增长27.7%、14.4%、16.7%、10.8%和13.9%。县域经济实力增强，经开区公共财政预算收入突破30亿元，6个县市区过10亿元，汨罗进入全省县域经济十强。 转型升级取得新成效。三次产业结构继续优化，由“十一五”末14∶54.2∶31.8调整为11∶50.1∶38.9。形成石化、食品两大千亿产业和10个省级以上工业园区，湖南岳阳绿色化工产业园获批国家首批低碳工业试点园区，岳阳电子商务产业园获批国家电子商务示范基地。2015年全市园区工业增加值占规模工业比重60.1%，非公经济占GDP比重62.1%，高新技术产业占GDP比重18.6%，较2010年提高6.1个百分点。实现旅游总收入332.7亿元，年均增长26.5%。市级以上农业产业化龙头企业267家，农业综合机械化水平67%，完成环洞庭湖基本农田建设重大工程，屈原、华容跻身国家现代农业示范区，君山获评全国农产品质量安全示范区，岳阳县获评全国绿色食品原料标准化生产基地。 三、岳阳市南津港污水处理厂基本情况 根据城区排水规划可知，炮台山路和枫树坡路所在地接纳污水的城市污水处理厂为岳阳市南津港污水处理厂，其基本情况如下： 岳阳市南津港污水处理厂位于岳阳市南津港五十亩湖处。 一期占地面积81.5亩，污水处理设计能力10万立方米/日，二期扩建规模7万立方米/日，占地54亩，总规模17万立方米/日，总占地135.5亩。二期工程于2009年11月竣工，处理量7万吨/d，纳污面积为1344公顷，采用活性污泥工艺，由涡流沉砂池、微孔曝气池和二次沉淀池组成，将生物处理构筑物分为缺氧区和好氧区，选用从池底曝气的活性污泥法。处理出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，排入东洞庭湖。 四、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境 南湖 景观用水 III类 东洞庭湖 渔业用水 III类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 道路属于支路，区域声环境执行行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（南津港污水处理厂） 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价采用岳阳市监测站在南湖风景区的常规监测点2016年3月的监测数据，监测点位于炮台山路起点东南侧约1.7km处，因此数据可以满足项目评价要求。 （1）监测时间：2016年3月 （2）监测布点：苗圃楼顶，位于炮台山路起点东南1.7km处 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和臭氧 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子 监测点 范围 标准值 最大超标倍数 超标率（％） PM10 南湖风景区 51-99 150（ug/m3） （日均值） 0 0 SO2 20-55 150（ug/m3） （日均值） 0 0 NO2 11-76 80（ug/m3） （日均值） 0 0 PM2.5 40-67 75（ug/m3） （日均值） 0 0 CO 0.698-0.979 10（mg/m3） （小时均值） 0 0 臭氧 14-121 200（小时均值） 0 0 根据监测结果可知，项目所在区域符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、地表水环境 根据片区控制性详细规划，道路沿线收集的污水进入南津港污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖，雨水就进排入市政雨水管网进入入南湖，根据《湖南省水环境功能区划》，东洞庭湖水域功能属于一般渔业用水，其水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；根据岳阳市人民政府岳政告[2006]7号《关于加强环南湖建设项目排污管理的通知》，现实际按Ⅲ类水保护。 本次评价采用湖南永蓝检测技术有限公司2014年10月对《屈原大学附属中学及周边地段旧城改造项目环境影响报告书》中对东洞庭湖的水环境质量现状监测数据；同时采取岳阳市环境监测部门在南湖湖心设的常规水质监测断面监测数据对该水体水质进行评价。 2.1、东洞庭湖水质现状 （1）监测断面 W1断面：南津港污水处理厂排污口排入东洞庭湖上游200m； W 2断面：南津港污水处理厂排污口排入东洞庭湖下游500m； W 3断面：南津港污水处理厂排污口进入东洞庭湖下游3500m。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂，共12项。 （3）时间： 2014年7月20～22日。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 断面 监测因子 范围值 平均值 超标率 最大超 标倍数 Ⅲ类标准值 W 1 pH 6.98-7.06 / / / 6~9 DO 8.16-8.26 8.22 / / ≥4 SS 15-17 16 / / - COD 13-14 13.3 / / ≤20 BOD5 2.51-2.61 2.55 / / ≤4 NH3-N 0.140-0.148 0.144 / / ≤1 TP 0.05-0.09 0.07 / / ≤0.2 总氮 0.182-0.193 0.187 / / ≤1 粪大肠菌群 670-700 690 / / ≤10000 动植物油 0.04ND 0.04ND / / - 石油类 0.04ND 0.04ND ≤0.05 阴离子表面活性剂 0.045ND 0.05ND ≤0.2 W 2 pH 7.09-7.13 / / / 6~9 DO 8.05-8.12 8.08 / / ≥4 SS 12-13 12.6 / / - COD 12-13 12.6 / / ≤20 BOD5 2.37-2.45 2.41 / / ≤4 NH3-N 0.132-0.139 0.135 / / ≤1 TP 0.05-0.07 0.06 / / ≤0.2 总氮 0.172-0.179 0.176 / / ≤1 粪大肠菌群 630-670 645 / / ≤10000 动植物油 0.04ND 0.04ND / / - 石油类 0.04ND 0.04ND / / ≤0.05 阴离子表面活性剂 0.045ND 0.05ND / / ≤0.2 W 3 pH 7.15-7.23 / / / 6~9 DO 7.86-7.97 7.93 / / ≥4 SS 8-10 9 / / - COD 9-11 10 / / ≤20 BOD5 2.09-2.14 2.11 / / ≤4 NH3-N 0.120-0.128 0.124 / / ≤1 TP 0.02-0.05 0.036 / / ≤0.2 总氮 0.160-0.168 0.164 / / ≤1 粪大肠菌群 430-460 450 / / ≤10000 动植物油 0.04ND 0.04ND / / - 石油类 0.04ND 0.04ND / / ≤0.05 阴离子表面活性剂 0.045ND 0.05ND / / ≤0.2 由表3-2可以看出，项目纳污水体东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。 2.2、南湖水质现状 水质现状监测断面名称：岳阳南湖湖心和麦子港。 采样时间：2016年1月5日的常规监测数据。 监测单位：岳阳市环境监测中心 监测频次：1次。 监测项目：pH值、DO、COD、NH3-N、TP、BOD5、石油类、六价铬、挥发酚等。 监测结果见下表3-3： 表3-3 南湖湖心水质监测结果统计表 监测项目 分析或测试结果 超标 倍数 超标率（%） 执行标准（Ⅲ类） 湖心 麦子港 pH 7.49 7.52 0 0 6~9 DO 8.2 8.3 0 0 ≥5 COD 16.80 18.6 0 0 ≤20 高锰酸盐指数 4.19 4.23 0 0 ≤6 BOD5 1.5 1.9 0 0 ≤4 NH3-N 0.377 0.330 0 0 ≤1.0 总磷 0.047 0.043 0 0 ≤0.05 六价铬 0.005 0.006 0 0 ≤0.05 挥发酚 0.001 0.001 0 0 ≤0.005 硫化物 0.005L 0.005L 0 0 ≤0.2 氰化物 0.004L 0.004L 0 0 ≤0.2 LAS 0.02L 0.02L 0 0 ≤0.2 监测结果表明，岳阳南湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 图3-1 大气及地表水环境质量现状监测布点图 三、环境噪声 （1）监测布点 根据工程特点、沿线环境敏感点及噪声源情况，监测点的布置以能反映沿线敏感点的声环境现状为原则，采用“以点代线，反馈全线”的方法进行布点，本次监测共选择6处有代表性的敏感点进行了声环境现状监测，监测点位分布详见表3-4。 表3-4 声环境现状监测布点一览表 编号 测点名称 桩 号 监测点位情况 测点位置 N1 商务局得胜路生活区 AK0+050 炮台山路南侧，距路红线约40m 设在临路第一排房屋前1 m处，测点高度离地1.2 m。 N2 劳动和社会保障局南苑小区 AK0+300 炮台山路南侧，距路红线约10m N3 炮台山海事生活区 AK0+280 炮台山路北侧，距路红线约10m N4 晓朝宾馆 AK0+410 炮台山路南侧，距路红线约40m N5 市环保局土桥家属区 BK0+080 枫树坡路东侧，距路红线约20m N6 市人大炮台山宿舍 BK0+180 枫树坡路西侧，距路红线约5m （2）监测时间与频次：2016年9月26日，连续监测一天，各监测点按昼夜分段监测。昼间：6：00～22：00；夜间：22：00～次日6：00。监测分昼间、夜间，每次连续监测20分钟。 （3）监测方法：按照《城市区域环境噪声测量方法》（GB/T14623-93）中有关规定进行。 （4）评价因子：等效连续A声级Leq。 （5）监测结果及分析：由监测结果可知，项目6个噪声监测点昼、夜间噪声监测值均优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，表明炮台山路和枫树坡路交通噪声对沿线各敏感点的影响较小。 表3-5 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 序号 监测点名称 与道路 边线距离 昼 间 夜 间 监测值dB(A) 车流量 （辆/h） 评价结果 监测值dB(A) 车流量 （辆/h） 评价 结果 炮台山路监测结果统计 N1 商务局得胜路生活区（AK0+050） 40米 58.2 150 达标 48.2 45 达标 N2 劳动和社会保障局南苑小区（AK0+300） 10米 58.7 156 达标 47.4 48 达标 N3 炮台山海事生活区（AK0+280） 10米 58.9 140 达标 47.7 40 达标 N4 晓朝宾馆（AK0+410） 40米 56.9 160 达标 44.8 45 达标 枫树坡路监测结果统计 N5 市环保局土桥家属区（BK0+080） 20米 55.4 100 达标 45.2 30 达标 N6 市人大炮台山宿舍（BK0+180） 5米 56.1 110 达标 44.6 28 达标 注：炮台山路和枫树坡路均为城市支路，道路两侧各敏感点均执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准[昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]。 四、生态环境质量现状与评价 项目改造范围属于城区建成区，根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群为沿线绿化植被，整个评价区无裸露的山地。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种和风景名胜等保护区。 水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，没有裸露空地，水土保持能力较强，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目空气环境和声环境保护目标为沿线居民；水环境保护目标为东洞庭湖和南湖，生态环境保护目标为沿线植被，未发现名木古树、文物等特殊环境保护目标，详见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 类别 保护目标 保护目标功能 相对位置及距离 规模 执行标准 炮台山路环境空气 声环境 岳阳市商务局得胜路生活区（AK0+030- AK0+120） 居住点 南侧 40-120m 约150户 (GB3095-2012) 中二级 (GB3096-2008) 2类标准 岳阳市劳动和社会保障局南苑小区 （AK0+280-AK0+380） 居住点 南侧 10-150m 约180户 炮台山海事生活区 （AK0+260-AK0+440） 居住点 北侧 10-200m 约300户 晓朝宾馆 （AK0+390-AK0+450） 宾馆住宿 南侧 40-100m 床位50张 岳阳市人大炮台山宿舍 （AK0+500-AK0+660） 居住点 北侧 5-60m 约200户 枫树坡路环境空气 声环境 岳阳市环保局土桥家属区（BK0+060-BK0+100） 居住点 东侧 20-150m 约150户 岳阳市人大炮台山宿舍 （BK0+160-BK0+210） 居住点 西侧 5-180m 约200户 水 环 境 东洞庭湖 一般渔业用水 炮台山道路起点西面，约1.7km 大湖 (GB3838-2002) 中的Ⅲ类 南湖 景观用水 炮台山道路起点南面，约2.5km 中湖 生态 环境 动植物资源 / 沿线 / 保持生态环境良好，生态系统稳定 水土保持 / 永久占地、 临时占地 / 社会 环境 电力线、通讯线等 基础设施 沿线 少量 正常运行

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物名称 浓度限值（ug/m3） 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 PM10 — 150 70 4 PM2.5 — 75 35 5 CO 10mg/m3 4mg/m3 — 6 臭氧 200 160（8小时） 2、地表水 根据岳阳市地表水环境功能区划，项目区域地表水体东洞庭湖和南湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标 pH（无量纲） 氨氮 CODCr DO BOD5 Ⅲ类 6～9 ≤1.0 ≤20 ≥5 ≤4 总磷 粪大肠菌群 总氮 SS ≤0.05 ≤10000 ≤1.0 ≤30 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别 昼间 夜间 适用区域 2 60 50 混合区 一、大气污染物： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准。 表4-4 大气污染物排放标准 序号 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 1 二氧化硫 周界外浓度最高点 0.40 2 氮氧化物 0.12 3 颗粒物 1.0 二、废水： 项目废水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称 pH SS COD BOD5 NH3-N 三级标准 6～9 400 500 300 / 三、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间 夜间 70 55 四、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为城市道路建设项目，沿线不设收费站、服务区、养护工区，无总量控制指标建议。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为市政基础设施建设项目，属于“非污染生态影响项目”。本工程的实施包括施工和运营二个方面，环境影响主要为施工期各类施工活动对区域生态环境的影响及营运期噪声、道路扬尘的影响。 1、本项目施工期工艺流程及产污节点见图 5-1。 图5-1 项目建设施工流程及排污节点图 2、运营期产污节点见图5-2。 图5-2 运营期产污节点图 一、施工期污染工序 1、施工废水 项目不设施工营地，因此项目废水主要为施工废水，施工过程中生产废水污染包括：施工机械作业过程中的跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水冲刷后产生的少量含油污水，及施工机械或运输车辆的冲洗废水，产生量约为5m3/d，主要污染物为石油类、SS，产生浓度分别约为8~10mg/L、300~350mg/L。 2、施工大气 施工期主要大气污染物为扬尘、沥青烟气和施工机械和车辆排放的尾气。 （1）施工期扬尘 扬尘主要污染环节为施工车辆行驶产生的道路扬尘、现有路面的开挖和回填以及拆除物拆除等作业。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量三级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200 米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，车辆运输产生的二次扬尘对项目物料运输沿线、施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 拆除现有建筑、路面施工、干燥地表的开挖等也将产生粉尘。浓度一般可达5~12mg/m3，施工期间，现有路面破坏后，地表裸露，水分蒸发，地表土层形成干松颗粒，使得地表松散，在风力较大或是回填土方时，会产生粉尘污染，这是不容忽视的。 由施工产生的粉尘悬浮在空气中，被施工人员和周围居民吸入后，可以引发各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病源细菌，还会传染其他疾病，影响施工人员和周围居民的身体健康。 （2）沥青烟气 本项目全线采用沥青混凝土路面，沥青在摊铺时会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，其中THC和BaP为有害物质。 （3）施工机械以及大型运输车辆燃油废气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC 、颗粒物、CO、NOX 等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆·km、HC 2.08g/辆·km、NO210.44g/辆·km。 施工噪声 施工期噪声主要来源于大量建材物资运输时产生的交通噪声以及运输车、摊铺机等施工机械运行时产生的施工噪声。交通噪声源强约为75～85dB(A)。工程施工机械运行时噪声值约85～100dB(A)。 施工固体废物 项目道路建设中的固体废物主要来源于现有路基挖除、路基土石方平衡后的废弃方，工程拆迁及工程施工中产生的建筑垃圾，施工人员的生活垃圾。 根据项目初步设计方案可知，炮台山路及枫树坡路提质改造过程中路基挖方总量为9940.28m3，由于挖除的路基属于现有沥青混凝土和水泥混凝土，不能利用，因此，本项目弃方量为9940.28m3。项目多余土方在外运至渣土部门指定地方填埋。 工程建设中房屋拆迁会产生一定量的建筑垃圾，其中包括砖瓦、木材、钢材、水泥混凝土、碎石等，道路施工过程会产生一定量的建筑垃圾。 按每拆迁1m2房屋产生1t的建筑垃圾统计，项目拆迁面积590m2，产生建筑垃圾590t。这些建筑垃圾中有部分可以再生利用，其它不能再利用的废土及废砖瓦等，运至指定地点倾倒。建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 高峰时施工人员及工地管理人员约25人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约12.5kg的生活垃圾。定点堆放，委托环卫部门处理。 5、态环境影响 生态环境影响主要为道路开挖、管网改造开挖、路基施工时造成的水土流失。 6、社会影响 社会影响主要为道路建设期间对现有道路的运行、沿线居民生活出行将会造成一定程上的不利影响以及拆除商铺对居民生活质量影响。 二、营运期污染工序 1、水污染 项目建成后主要的废水为降雨冲刷路面产生的路面径流污水路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱持续时间等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素是多种多样的，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性高，很难得出一般规律。 国家环保部华南环科所曾对南方地区路面径流污染情况进行过试验，试验方法为采用人工降雨方法形成路面径流，两次人工降雨时间段为20天，车流和降雨为已知，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间采集水样，最后测定分析路面污染物变化情况见下表： 表5-1 路面径流中污染物浓度测定值 项目 5～20min 20～40min 40～60min 均值 SS（mg/L） 231.42～158.52 158.52～90.36 90.36～18.71 100 BOD（mg/L） 7.34～7.30 7.30～4.15 4.15～1.26 5.08 油（mg/L） 22.30～19.74 19.74～3.12 3.12～0.21 11.25 因此营运期废水主要来自降雨冲刷路面产生的路面径流，初期雨水含有一定量的污染物，以SS、石油类等为主。 2、大气污染源 营运期大气污染主要来源于机动车尾气（主要污染物有CO、NOX、HC等）及道路扬尘。汽车尾气主要来自车体的三个部位：排气管排出的内燃机燃烧废气，主要污染物为HC、CO、NOx；曲轴箱排出口气体，主要污染物为CO 等；贮油箱、汽化器燃烧系统蒸发出来的废气，主要污染物为HC。 本项目实施后，不增加机动车行车道，项目的实施有利于改善通行条件，由于项目属于城市支路，车流量增加较少，汽车尾气的排放量增加不大。 3、噪声污染 主要来源于车辆行驶产生的交通噪声。项目主要是路面提质改造工程，建设后有利于保持车辆的畅通，对交通噪声有一定的减缓作用。 4、固体废物 固体废物主要来源是果皮箱中的生活垃圾以及运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等，沿道路呈线性分布。 5、生态环境影响 随着施工的结束，重新敷设沥青混凝土路面后，可有效减少水土流失。 6、社会环境影响 对提高炮台山路和枫树坡路道路质量和通行能力、对区域道路的美观、交通通行便利以及地方经济发展将产生积极的影响。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 | CO、NOx | 少量，难以计量 | 少量，难以计量 |
|  | 营运期 道路两侧20m处 | CO | 4.59~10.82mg/s.m | 4.59~10.82mg/s.m |
|  |  | THC | 1.86~3.52mg/s.m | 1.86~3.52mg/s.m |
|  |  | NOX | 0.98~2.03mg/s.m | 0.98~2.03mg/s.m |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | 石油类 | 300-350mg/L | 隔油沉淀后回用 |
|  |  | SS | 8-10mg/L |  |
|  | 营运期 路面径流 | SS | 100mg/L | 100mg/L |
|  |  | BOD5 | 5.08mg/L | 5.08mg/L |
|  |  | 油 | 11.25mg/L | 11.25mg/L |
| 固 体 废 物 | 挖方 | 弃土 | 9940.28m3 | 外运渣土部门指定位置 |
|  | 拆迁固废 | 废木料、废弃混凝土 | 590t | 部分回收利用，剩余部分向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放 |
|  | 施工期生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 25kg/d | 环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场 |
|  | 营运期固废 | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | － | 经道路养护工人收集后交由环卫部门运出填埋 |
| 噪声 | 交通噪声 | 现状监测最大值58.9dB（A） |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目位于城市建成区，根据现场踏勘，道路沿线主要为商店和住户，区内无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。本项目建设期主要生态影响较小，营运过程中对生态无负面影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 一、水环境影响分析 由于项目施工过程中不设置临时施工人员居住点，因此基本不产生生活污水。本项目在施工期间产生的污水主要是施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生的油污染、下雨时冲刷浮土、建筑材料等产生的地表径流。根据对建筑施工废水水质、水量的类比调查，可能产生的环境影响如下： （1）施工废水是施工活动的主要废水，含有较高浓度的悬浮固体。如直接进入水体，会造成局部区域的SS浓度增高。 （2）施工机械含油废水的水量较少，但直接排入水体，也会产生局部水环境的石油类污染。 为减轻项目施工期废水对地表水的影响，应采取以下防治措施： （1）设置施工废水沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用，不外排，少量雨天废水经沉淀处理后排入得胜南路市政污水管网进入道路建设地的南津港污水处理厂，处理达标后排放东洞庭湖。 （2）加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 本项目施工期短，工程量小，施工过程中的污染影响较小，在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大。 二、大气环境影响分析 施工期大气污染源主要包括扬尘污染，路面摊铺过程中产生的少量沥青烟，以及各种施工机械、运输车辆尾气。 （1）道路扬尘影响分析 路面积尘数量与湿度、施工机械和运输车辆行驶速度、近地面风速是影响道路扬尘污染强度的最主要因素，此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。根据交通部公路科学研究所对京津塘高速公路施工期车辆扬尘的监测（见表7-1），在下风向150m处，TSP浓度为5.093mg/m3，远超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准0.3mg/m3，超标倍数高达17倍，对环境空气的影响较大，对周围居民的生活造成一定的影响。根据施工路段洒水降尘实验结果，见表7-2，从表中数据可见，离路边越近，洒水的降尘效果越好。因此，通过对路面定时洒水，可效抑制扬尘。 表7-1 京津塘高速公路施工期车辆扬尘监测结果 监测地点 扬尘污染源 采样点距离(m) 监测结果(mg/m3) 武清扬村施工路边 铺设水泥稳定类路顶 其层时运输车辆扬尘 50 11.652 100 10.694 150 5.093 表7-2 京津塘高速公路施工期洒水降尘实验结果 距路边距离 0m 20m 50m 100m 200m TSP(mg/m3) 不洒水 11.03 2.89 1.15 0.86 0.56 洒水 2.11 1.40 0.68 0.60 0.29 降尘率(%) 81 52 41 30 48 81 （2）物料堆场扬尘 施工场地内一般设置有材料堆场，材料堆场的起尘量与物料种类、性质及风速有关，比重小的物料容易受扰动而起尘。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘，会对周围环境造成一定的影响，但通过洒水可以有效地抑制扬尘，使扬尘量减少70%。此外，对粉状物料采取遮盖防风措施也能有效减少扬尘污染。根据经验，物料堆场应远离敏感点下风向200米以外，并采取围挡，可以有效减轻扬尘污染。 （3）施工现场扬尘污染 路基路面施工过程的扬尘浓度与施工阶段有关，不同的施工阶段扬尘污染程度不同。项目主要位于平原，路基填筑过程中的扬尘对沿线的住宅小区和居民点将造成一定的影响。 以与京珠国道主干线驻马店至信阳高速公路施工期间的监测数据来类比，说明扬尘对两侧居民的影响。监测时段为路基施工结束、路面开始施工阶段。监测单位于2002年4月至2003年2月，选取沿线距离不等的4个敏感点作为监测点，随时抽查，每次1天，上下午各1次。监测结果见表7-3。从表中数据可看出，虽然路基施工已经结束，路面开始阶段，但是距路100m以内，TSP日浓度大多数超标，最大超标倍数2倍。可见，道路路面施工对环境空气会造成一定的污染。据有关研究，当人长年接触颗粒物度高于0.2mg/m3的空气时，其呼吸系统病症增加。另外，监测表明，路基施工与路面施工相比，前者对空气的影响程度大，具体见表7-3。表中TSP日均浓度均出现不同程度的超标。 通过上述分析，在路基、路面施工阶段必须对施工现场采取必要地抑尘措施。 表7-3 类比项目路面施工阶段沿线敏感点TSP浓度监测结果 单位：mg/m3 序号 监测点位 桩号 距中心 线距离 TSP浓度 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 1 柳庄 K8+300 60m 0.287 0.918 0.513 0.685 0.799 2 代楼 K43+700 52m 0.315 0.299 0.632 0.254 0.354 3 三道河小学 K61+110 90m 0.213 0.446 0.328 0.365 0.214 4 杨家岗 K85+100 60m 0.258 0.314 0.455 0.478 0.875 （4）施工期对敏感点的影响分析 根据以上分析，施工期扬尘污染污染达标场界在200米左右，项目沿线距路中心线200米范围内分布有多处敏感点，如果不采取必要的保护措施，工程施工扬尘必然会对这些敏感点带来较大的负面影响。 （5）对环境敏感点防护措施建议 本项目施工期沿线主要敏感点有道路两侧的小区和居民点，施工期间产生的车辆运输扬尘和施工作业扬尘对敏感点的影响较大。为减轻项目施工过程中对环境空气及敏感点的影响，根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）对于扬尘的防治措施，项目建设施工，应采取以下扬尘污染防治措施： ①、整个施工期必须设置2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。运输泥浆、砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。 ②、施工工地周围按要求设置2.0m以上的硬质密闭围挡，围挡底端应设置防溢座，项目所需围挡长度为道路两侧各约900m，于项目用地两端各设置1个进出口，出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5m，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。 ③、施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时，统一排入现有污水沟渠，禁止将施工污水直接排入市政管网。 ④、限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5m的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 ⑤、建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。超过2天的渣土堆、裸地以及施工场地内堆放的水泥、灰土、砂石等粉状粒状建筑材料应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有的粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 ⑥、施工期间，当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方和拆迁施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。建筑施工工地内及工地周围道路必须洒水，每天不得少于5次，降低施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 ⑦、外购商品沥青和混凝土，不得在施工现场进行沥青熬制和设置混凝土拌和站。建筑施工工程完工后，应在30天内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到有关标准，保持车身清洁，防止运输过程中泥土脱落。加强施工人员的劳动保护工作，配发相应的防护装备。 ⑧、沿线建筑拆除施工采用人工及机械配合拆除施工方式，禁止采用爆破施工等产生大量粉尘的施工方式。拆除施工前在拆迁区周边设置隔离围挡，拆除产生的建筑垃圾运输采用密闭运输方式，在运输进出口处设置洗车点对进出车辆进行冲洗避免车辆轮胎夹带泥土、弃渣等进出道路。 采取上述措施后，可有效减轻项目施工过程中对环境空气及敏感点的影响，措施合理可行。 （6）施工期沥青烟气影响分析和建议 产生环节：道路建设过程中，沥青烟也是一个主要的空气污染源。本项目不设沥青搅拌站，故散发沥青烟主要来自沥青路面施工现场由车辆倾倒时散发大量沥青烟；摊捕、碾压过程中散发的沥青烟。 影响分析：本项目不设沥青制备场，工程所用沥青全部为外购的商品沥青。仅在摊铺过程中有少量的沥青烟，影响范围基本局限在路基两侧10米范围，挥发量较少，对周边环境影响很小。 建议施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量，减小对人体的伤害。 （7）施工机械废气影响分析 由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但本项目道路施工路段较短，施工机械设备运行时间较短，故施工机械设备和车辆产生的废气量较少且较分散，其污染程度相对较轻经过空气稀释扩散后，对周边及敏感点空气环境影响较小。 （8）施工期运输环境影响分析 炮台山路提质改造施工期建设过程中需要大量的建筑材料，以及产生的废弃建筑垃圾和弃土等，在运输进入项目区和将废料运出项目区的过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气、声及水环境产生一定的扬尘污染，而且若建筑垃圾等散落会造成固体废弃物污染。根据建设单位提供的资料，本项目运输沿得胜南路和东茅岭路，因此运输过程对得胜南路和东茅岭路沿线两侧居民和自然水体有一定的影响。为了减小物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施： ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒； ②运输垃圾的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； ③清运城市垃圾的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； ④施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 ⑤施工场地需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。 ⑥运输车辆的物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑦运输沥青混凝土和混凝土产量均采用专业车辆运输，均为密闭运输，其对沿线周边环境影响较小；砂石运输主要从临湘采石场走107国道运输到施工场地内，采取低速慢行和进出场地清运车辆后，对环境影响较小。 采取上述措施后施工材料、渣土等运输对道路沿线的大气、声、水环境敏感点的影响较小。 三、声环境影响分析 （1）施工噪声污染源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械（压路机、摊铺机等）和运输车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达80～90dB（A）。 （2）施工噪声预测模式 工程施工机械噪声主要属于中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减，将声源看成半自由空间，若在距离声源r0处的声压级为LA(r0)时，则在r处的噪声为（忽略空气吸收的作用）： L2=L1-20lgr2/r1（r2> r1）-△L 式中： Li——距声源Ri m处的施工噪声预测值，dB； L0——距声源R0 m处的施工噪声预测值，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 （3）噪声预测结果 运用上式对公路施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表7-4所示。 表7-4 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称 噪声预测值dB(A) 5m 10m 20m 40m 50m 60m 80m 100m 150m 200m 运输车 90 84 78 72 70 69 66 64 62 58 摊铺机 85 79 73 67 65 64 61 59 56 53 本项目工程建设施工工作量较小，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。但相对营运期而言，施工期施工噪声影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。 以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评价，主要设备噪声源大部分超标。但是其噪声影响特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 （4）噪声防治措施 1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必要，并取得环保部门批准外，严禁在晚上22 ：00 ～次日6：00 期间施工，在12 ：00 ～14 ：00 期间应停止高噪声设备作业。 3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其设置在场地中央，为保障居民区有一个良好的生活环境，建议对固定的机械设备入棚操作。 4）采用声屏障措施：在施工场地的敏感目标设置临时声屏障以减轻设备噪声对周围环境的影响。 5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 8）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民和单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 9）施工中应使用沥青混凝土，避免在场地内设置搅拌机，减小噪声对项目周边环境噪声的贡献影响。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。 四、固废环境影响分析 一般情况下道路建设中的固体废物主要来源于现有路基施挖除、路基土石方平衡后的废弃土、石方及工程拆迁的建筑垃圾，施工人员的生活垃圾。 根据项目初步设计方案可知，项目弃方量为9940.28m3，多余土方在外运至渣土部门指定地方填埋。 工程建设中房屋拆迁会产生一定量的建筑垃圾，其中包括砖瓦、木材、钢材、水泥混凝土、碎石等，产生建筑垃圾590t。这些建筑垃圾中有部分可以再生利用，其它不能再利用的废土及废砖瓦等，运至指定地点倾倒。 根据建设部2005年第139号令《城市建筑垃圾管理规定》：建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件。按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 施工人员的生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置。项目施工期固废在采取上述措施后，对环境影响较小。 五、生态环境影响分析 本项目为提质改造工程，主要是挖除现有路面重新敷设沥青混凝土路面，施工期生态环境影响主要为路面开挖水土流失的影响。为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施： （1）在施工前应要做好道路沿线现有香樟的保护工作，将树木四周设置围挡，临时场地等远离树木设置。 （2）与气象部门密切联系，及时掌握暴雨等灾害性天气情况，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 （3）施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。对道路分段进行土石方施工，道路施工一段，挖方回填一段，以减少裸露地表，减少水土流失。 （4）生态环境保护与恢复措施 ①对于项目建设占用的人工栽植树木，施工进行前，应尽可能将这些树木进行移植，严禁随意破坏。 ②加强施工期管理，严禁施工人员及施工机械随意破坏当地植被。 ③建设单位应根据其占用和破坏地情况给予当地一定的生态恢复补偿。 ④水土保持与防护：工程可能造成的水土流失主要发生在施工期，水土流失将对土壤肥力带来一定程度的影响。考虑到本工程的实际情况和可能造成的水土流失的特点，本项目水土流失防治重点是道路建设区，采取工程措施和植物措施紧密相结合，形成有效的水土流失防治体系。水土保持措施实施以后，能够有效地控制工程建设可能产生的水土流失，并美化工程区的环境。方案实施后，可防止因开发建设而新增的水土流失，减少入渠、沟、塘、湖泥沙，遏制项目区水土资源破坏，其植被恢复可美化环境，同时，通过道路沿线水保林草带的建设，不仅具有保土蕴水功能，又为道路两旁提供了特有的绿化风光带，取到较好的美化环境的作用。 本项目施工期为冬季，降水量较少，项目施工对水土流失的影响较小，在采取以上措施后可进一步减轻对生态环境的破坏，且这些影响是短期的，随着施工期的结束而消失，本工程建设不会对周围生态环境产生明显影响。 六、社会影响分析 （1）对基础设施及出行的影响 本项目利用原有道路进行提质改造，沿线不涉及电力、通讯等基础设施的迁移。项目施工时势必会影响给沿线居民的出行，从而对沿线居民生活带来不便。如果施工期内工程施工安排和交通通行安排如不妥善协调，会极大的影响施工影响区域内的交通秩序和人民的生活。本项目拟采用半幅路面施工方案，保留一部分通行能力，合理设置主体工程沿线临近交叉道路的合并与临时绕行通道，最大限度缩短主要交叉道路的封闭施工期。另外工程施工期间，施工车辆及施工材料运输车辆将会造成局部塞车，给当地的交通造成一定的影响，环评建议采取对施工机械和施工运输车辆行走路线也要进行统一安排，颁布有关限制规定，以确保区域交通的畅通和正常运行，为减少项目施工期交通阻隔影响。 （2）征地拆迁影响 根据工程设计，本项目共需拆迁房屋约590m2，主要为公共设施建筑和商铺（均为工程拆迁，无环保拆迁）。工程拆迁将直接影响被拆迁居民的生活，同时拆迁安置也会带来一定的社会问题，主要为拆迁补偿问题。 建设单位将按《湖南省土地管理实施办法》、《湖南省国家建设拆迁安置办法》、《岳阳市人民政府关于公布岳阳市征地补偿标准的通知》（岳政发[2013]2号）等有关规定对被征地和被拆迁村民进行一定的经济补偿，以保障拆迁居民的合法权益，尽可能减少工程建设对其生活的影响。 在落实上述拆迁方案的前提下，工程建设对被征地和拆迁户的影响将控制在最小范围内，不会降低拆迁者的生活水平，安置过程不会产生新的环境问题。 （3）交通安全影响分析 施工期间，项目地出入车辆增多，占地增多，会对交通产生不利的影响，使周边道路通行能力暂时下降，如果不加强管理和疏导，容易引起局部交通堵塞，发生交通事故，进而对区域居民生产、生活产生短暂不利影响。本项目施工期间禁止车辆通行。同时要求建设单位在施工路段沿线设置全封闭围挡以及设置减速带限速，以减轻其对周边环境及道路通行的影响。 营运期环境影响分析 一、水环境影响分析 项目营运期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面径流，路面径流污染物的浓度取决于降雨量和降雨时间、交通量及大气污染程度、路面宽度等多种因素，随机性强。本项目各道路设置了完善的排水设施，采用雨污分流制重力自流式排水体制，排水管为单向排水；雨水管埋设于道路一侧非机动车道下或人行道下，排入南湖。本项目为利用原有道路提质改造，路面宽度基本不变，且路面改造完成后，路面平整度将有所提高。 根据国内研究资料和评价资料统计，在非事故状态下，路面径流对水体的污染多发生在降雨初期，随着降雨时间延长，路面径流中污染物含量降低，对水体的污染也随之减少，在前1小时暴雨径流对水体会产生影响，但1小时后，暴雨径流对水体的影响会逐渐减弱。 营运期间，在路面宽度基本不变的情况下，道路路面径流不会南湖水质产生新的污染，对周围水环境影响较小。 二、环境空气影响分析 本项目各道路改善完成投入运营后，对大气环境的影响主要来源于汽车外排尾气和交通运输路面二次扬尘。车辆尾气中主要污染物为一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物，该污染物对公路沿线空气环境将产生一定影响。类比其他类似道路建设项目：一般在路两侧100m范围内，尾气中的CO污染物浓度均低于环境空气质量的二级标准，对周边环境空气质量的影响较小；对于NOx污染物，一般在路两侧50m范围内，尾气中的NOx污染物浓度较高。但汽车尾气经过空气的稀释和扩建作用，对沿途大气环境质量影响较小。对汽车尾气可选用优质的燃油，减少对周围大气环境的影响。 道路提质改造后，线路平整，将较大程度的改善路况，减少车辆加减速次数，减少车辆沿途遗洒，车辆行驶车况较稳定，并且道路两旁绿化增大，均能减少地表二次扬尘和汽车尾气产生量，对沿途大气环境的影响较现状道路有较大程度的改善。 经过上述措施处理，项目运营期产生的汽车尾气及扬尘对沿线敏感点大气环境影响较小。 三、声环境影响分析 工程建成运营期间对环境的影响主要是交通噪声的影响。根据表3-5噪声监测资料可知，炮台山路沿线的声环境敏感的昼间最大噪声值为58.9 dB(A)，夜间最大噪声值为48.2dB(A)，各敏感点声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准要求；枫树坡路沿线的声环境敏感目标的昼间最大噪声值为56.1dB(A)，夜间最大噪声值为45.2dB(A)，各敏感点声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。 本项目建成后，铺设新的沥青混凝土路面，路面结构得到改善，因此道路车流量会有所增加，但项目属于城市支路，其车流量增加不大，且新路面的道路交通噪声值将比原路面降低2~4dB（依据：减小噪声的路面 浦增铃 林正清编译 交通部公路规划设计院）。由现状监测可知项目沿线的各声环境敏感目标的昼间最大噪声值为58.9dB(A)，夜间最大噪声值为48.2dB(A)，均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，采取新沥青混凝土地面后，虽然车流量有一定增大，但新路面有降噪功能，因此交通噪声对各敏感点的影响将不大，能满足标准要求。 同时环评建议加强道路两侧绿化建设，加强道路路面的防护保养及道路交通运输管理，限载限速，禁止鸣笛以达到一定的隔、吸声减噪目的，并在居民区等环境敏感点路段设置减速带，以及限速、禁鸣、禁停标识等。 采取以上措施后，可最大程度上减小交通噪声对两侧敏感点的影响。 四、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物为果皮箱中垃圾以及运输车辆散落的运载物，垃圾由环卫部门统一进行收集、回收、清扫，集中处理，其费用由相关政府部门承担。 五、生态影响分析 本次改造该完成后，提升了路面的质量，对区域生态景观环境的美化间接地起了促进作用。采用改善的新沥青混凝土路面之后，道路产生的扬尘和径流时产生的污染物将减少，减少对周边水体的污染，间接地有利于区域景观环境的保持，因此项目建成后对生态环境起到了积极的作用。 六、相关产业政策、规划及选线合理性分析 （1）产业政策的相符性 本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 （2）相关规划的相符性 ①与岳阳市城市交通规划的相符性分析 项目的建设完善了岳阳市城区的基础设施建设，为区域的发展奠定了基础，是区域经济发展的需要，也是城市建设发展的需要，符合《岳阳城市总体规划（2008-2030年）》有关规定。 岳阳市依据规划交通运输建设，遵循适度超前、区域协调、因地制宜和一次性控制的思路，结合实际，立足现有基础，建立高效、快捷、安全、综合性强的区域交通网络体系；优先道路提质升级，提高通行能力。本项目为城市支路的提质改造。且该项目目前工程已经列入岳阳市2016年城建计划（见附件3）。 因此，本道路的建设符合岳阳市城总体规划和岳阳市城市道路系统规划。 ②与岳阳市东茅岭片区控制性详细规划的相符性 项目为炮台山路道路提质改造工程，维持原有路线走向、道路等级、路基宽度及断面布置形式。炮台山路和枫树坡路属于东茅岭片区内现有支路，项目建设能够改善区域通行能力和排水现状，符合东茅岭片区控制性详细规划道路规划要求。 （3）选线合理性 炮台山路和枫树坡路是岳阳市东茅岭片区中已建的支路，本次是对其进行提质改造，道路沿现有线路改造，仅涉及道路公用建筑物和商铺拆除，改造后道路布局更为合理安全，其选线合理可行。 七、环境风险分析 （1）风险识别 项目风险主要表现在施工期滑坡事故，或因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等，一旦出现将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成巨大的损失。 本项目为城区支路，因此危险品运输车辆较少，则发生危险品运输事故的几率很小。但如果危险品运输事故一旦发生，危险品泄漏对受纳环境所造成的污染和破坏是相当严重的，有的甚至是不可挽回的，因此相关部门仍应重视与加强对路运输危险品的管理，并作好事故预防与处理工作。 环评建议炮台山路和枫树坡路禁止通行险品运输车辆，并在两端设置禁止标志。 （2）风险防范措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预防。就该路段危险品运输车辆交通事故可能带来环境影响而言，为防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，特提出以下措施和建议： ①加强危险品的运输管理。应严格执行国家和湖南省有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 ②托运单位必须及时向公安机关的相关部门申报，并获得批准且由公安机关全线监管。 ③运输危险品须持有公安部门颁发的三证，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。高度危险品车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品字样标记。如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 ④承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。 ⑤在天气不良的状况下，例如大雾、大风等不良天气条件，应禁止危险品运输车辆进入。 ⑥相关交通部门设立事故应急处理小组，制定事故处理应急预案，发生危险品运输事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急计划。 ⑦道路在污水和雨水进入东洞庭湖终点前应分别设置雨水井，同时设置一个雨水污水管道切换阀，防止危险化学品发生泄漏时被污染水直接进入东洞庭湖，而是切换进入南津港污水处理厂进行达标处理。 （3）应急预案 本项目的突发性环境污染事故应急预案应参照《国家突发公共事件总体应急预案》相关的规定，考虑到道路运营公司在组织、人员、设备等方面的制约，建议本项目的应急预案融入到地区应急预案中。 应急处理程序：主要是事故报告与报警、事故救援、事故处理等。 对本项目运营方而言，应制定《炮台山和枫树坡路化学危险品运输发生污染事故应急救援预案》，主要内容包括： ①成立应急领导小组，由建设单位的领导担任组长，路政、排障等单位领导为成员。另外联系当地相关部门，如公安、环保、消防、卫生等，成为领导小组的成员。建设单位应根据应急预案，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短时间将事故控制，以减少对环境的破坏。 ②一旦在汴河园路发生运输危险品倾倒、泄漏等事故，由应急电话拨打至应急中心或者是监控中心，通过监控设备得知情况后马上通知应急中心，应急中心值班人员了解情况后立即通知应急指挥人，由应急指挥人立即通知事故处理小组和相关人员迅速前往现场，采取进一步的应急措施，防止污染和危险的扩散。 ③应急培训、演练计划。对相关应急人员应进行必要的应急培训，使其具有相应的环保知识和应急事故处理的能力。本项目建设单位应定期组织进行相应的演练工作，主要是事故一旦发生后的应急救援演练。 ④建设单位必须配备一些必要的应急救援设备和仪器，以便进行自救。主要包括应急防护处理车辆、吸油毯、降毒解毒药剂、固液物质清扫设备、回收设备等，但更多的器材和药物将由相关单位和部门提供。 ⑤应急环境监测、抢险、救援及控制措施：由地方环境监测站对事故现场周围水质及下游水质进行监测，对事故性质、排污情况与影响后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑥人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划。在事故现场由领导小组领导，其他人员协助管理机构对现场进行处理，本项目建设单位主要进行协调和沟通工作，并负责工作的汇报。 ⑦施工期滑坡的防治措施： A、对开挖深度大、施工时间长、坑边要停放机械等应按规定的允许坡度适当地放平缓些，当基坑附近有主要建筑物时，基坑边坡的最大坡度为1：1～1：1.5。 B、开挖基坑时，若因场地限制不能放坡或放坡后所增加的土方量太大，为防止边坡塌方，可采用设置挡土支撑的方法。 C、防治地表水流人坑漕和渗流人土坡体。 D、严格控制坡顶护道内的静荷载或较大的动荷载。 ⑧公众教育和信息。对发生的化学危险品污染事故，通过媒体向公众进行公告、公示，起到教育和警示作用。 八、拆迁安置 炮台山路道路提质改造工程不涉及居民住宅的拆迁，但需要拆除商铺及公共建筑面积约590m2。对拆除的商铺项目拟按照岳政发〔2009〕16号《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》有关规定实行货币征收。 九、环保投资估算与三同时验收 项目总投资1400.00万元，环保投资为60万元，主要为废水处理设施、废气处理设施、噪声污染防治设施等，占项目总投资的4.3%，具体环保工程投资见表7-5。 表7-5 环保投资一览 序号 项目 环保措施 投资（万元） 备注 1 施工期 废水 隔油沉淀池 5 废气 洒水抑尘、硬质围挡 10 噪声 隔声屏障 20 固废 垃圾桶、弃土处理 5 2 水污染治理工程 雨水、污水管道等设施改造 / 作为主体工程施工费用纳入工程预算中 3 大气污染治理工程 道路清洁、保湿 10 洒水、清洗费用 4 噪声污染治理工程 路面保养、维护 10 加强绿化隔离带 / 计入绿化 合计 / 60 项目必须进行环保验收，具体内容见表7-6。 表7-6 项目“三同时”验收一览表 内容 排放源 监测因子 监测频次 验收工程 达到的 排放标准 废气 施工 场地 沥青烟尘 连续3天，每2～4小时采样和测试一次 采用商品沥青；洒水降尘等 达到GB16297-1996无组织标准 扬尘 废水 施工 废水 CODcr、BOD5 SS、石油类 连续3天，每2～3小时采样和测试一次 隔油沉淀后回用 达到环保要求 噪声 施工机械等 Leq 连续2昼夜，昼夜各2次 选用低噪声设备，合理安排施工时间等 达到GB12523－2011标准 道路交通等 Leq 连续2昼夜，昼夜各2次 绿化、禁止鸣笛等 达GB12348-2008 2类 固废 路基开挖 弃土 / 交由岳阳市渣土办处理 达到环保要求 施工 人员 生活垃圾 / 环卫部门清运

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时绿化和硬化路面，及时清运废渣 | 减少对运输沿线及项目周边区域产生影响 |
|  | 营运期 | CO | 直排 | 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  | THC |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污染物 | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 隔油池+沉淀池处理后部分重复使用 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准 |
|  | 路面径流 | SS、BOD5、油 | 直排 | － |
| 固体废弃物 | 拆迁固废 | 废木料、废弃混凝土 | 土石方可做到内部消化，拆迁建筑垃圾及施工弃渣部分回收利用，剩余部分向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放 | 项目区域内不产生堆存，产生的垃圾得到及时清运处理，保证区域内环境卫生 |
|  | 施工期固体废物 | 土石弃渣等 |  |  |
|  | 施工期生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 及时收集后交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 |  |
|  | 营运期固废 | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | 经道路养护工人收集后交由环卫部门及时清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 噪声 | 严禁打桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡 | 不影响附近居民休息和单位正常工作 |
|  | 营运期 | 交通噪声 | 加强道路两侧的绿化 |  |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业进度，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，减少水土流失，土方运至周边建设地用于场地平整。 营运期切实做好道路沿线两侧的植被保护，对于裸露边坡采取补救措施，恢复生态和植被。应尽可能利用因道路施工而废弃的土地进行绿化，以提高绿化面积。道路两侧种植行道树，可起到抑尘降燥的作用，减少汽车尾气及噪声对环境敏感点的影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳市岳阳楼区交通建设局投资1400万元进行“炮台山路道路提质改造工程”，该工程涉及炮台山路和枫树坡路，其中炮台山路改造范围西起德胜南路，东止于枫树坡路，长685.817米，车行道宽度5.5-6米，设计时速为30km/h。枫树坡路改造范围北起东茅岭路，向南沿现状道路延伸247.528米，止于市四中北侧小巷。车行道宽度6米，设计时速为30km/h。本次提质改造内容包括：路基工程、路面工程、交通工程、路灯工程、排水工程。 2、环境质量现状评价结论 ①根据监测结果可知，项目所在区域符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②东洞庭湖和南湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明该断面水质较好。 ③项目所在区域声环境质量良好，无超标现象。 3、项目污染防治措施 项目拟在建设施工期及营运期采取如表7-5所示的环保治理措施，预计环保设施投资60万元，所占比例为4.3%。 4、施工期环境影响分析结论 项目施工期大气污染源主要包括扬尘污染，路面摊铺过程中产生的少量沥青烟，以及各种施工机械、运输车辆尾气。在施工期内采取对车辆行驶的路面及施工场地实施洒水抑尘，道路运输扬尘防治措施、施工场内施工扬尘防治措施、堆场扬尘防治措施、土方集中堆放、不设沥青制备场等措施后，项目施工期产生废气对区域环境影响较小。 施工废水经隔油、沉淀处理后尽可能循环回用或作为场地抑尘洒水用水，严禁将施工期废水不经处理直排。 项目施工噪声通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响，经采取本环评中提出的治理措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。 项目施工期产生的固体废弃物主要来源于路基施工前的清表土和施工人员的生活垃圾。表土回填。生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置。在采取上述措施后，项目施工期固体废物对环境影响较小。 5、营运期环境影响分析 营运期道路上来往车辆尾气排放对沿线空气质量的影响较小，且影响范围不大。 项目营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。下雨所产生的地表径流对南湖的水环境影响较小。 由现状监测可知项目沿线的各声环境敏感目标的昼间、夜间最大噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，采取新沥青混凝土地面后，交通噪声对各敏感点的影响将进一步降低。同时环评建议加强道路两侧绿化建设，加强道路路面的防护保养及道路交通运输管理，限载限速，禁止鸣笛以达到一定的隔、吸声减噪目的，采取以上措施后，可最大程度上减小交通噪声对两侧敏感点的影响。 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。经道路养护工人对道路全线进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，因此营运期固体废弃物对环境影响不大。 6、规划相符性 项目为炮台山路道路提质改造工程，维持原有路线走向、道路等级、路基宽度及断面布置形式。炮台山路和枫树坡路属于东茅岭片区内现有支路，项目建设能够改善区域通行能力和排水现状，符合东茅岭片区控制性详细规划道路规划要求。 7、国家产业政策分析 项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 8、环境风险分析 项目建成后，风险主要表现在施工期塌方、滑坡等事故，在采取相应的防范措施及制定应急预案后，可将风险降到最低。 9、综合评价结论 综上所述，炮台山路道路提质改造工程在很大程度上提高了炮台山路和枫树坡路的道路质量，促进了区域路网结构的完善，和良好城市交通秩序的形成，有利于沿线城市建设及区域经济发展；通过认真落实本报告提出的各项环保措施后，可有效减小项目对环境产生的不利影响，从环境保护方面分析，项目建设可行。 二、要求和建议 为了更好地做好项目环境保护工作，特提出如下建议与要求： （1）建设单位须落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷问题。 （2）加强对改造路段的清洗和维护保养，使道路保持清洁，减少路面扬尘的产生。 （3）加强该路段的交通管理，及时解决可能遇到的交通赌塞问题，在重要敏感目标附近禁止鸣喇叭。 （4）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。 （5）环评建议建设单位应委托有资质单位编制项目水土保持方案并严格按照要求落实水土保持措施。

注 释 附件： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单 附件3 岳阳市中心城市2016年度建设计划表 附件4 专家评审意见 附件5 修改清单 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面设计图 附图3 项目周边环境保护目标及噪声监测布点图 附图4 项目周边环境照片 附表： 审批登记表

# Text boxes

项目拟建地

大气监测点

南湖

东洞庭湖

W3

W2

W1