岳环评〔2023〕72号

关于岳阳厚浦国兴废旧锂电池材料综合回收利用项目环境影响报告书的批复

岳阳厚浦国兴科技有限公司：

你公司《岳阳厚浦国兴废旧锂电池材料综合回收利用项目环境影响报告书报批申请书》、岳阳市生态环境事务中心《岳阳厚浦国兴废旧锂电池材料综合回收利用项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2023〕68号）、岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳厚浦国兴废旧锂电池材料综合回收利用项目位于湖南湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区顺天大道北侧现有厂房，项目总占地面积为9064平方米，总建筑面积为9056平方米（其中厂房建筑面积约8056平方米，配套用房建筑面积1000平方米），项目建设投资12329.69万元，环保投资约为1120万元。项目主要建设内容为：新建废旧锂离子电池三元正极粉循环回收生产线1条，电池级碳酸锂制备生产线1条；配套建设公用工程（初期雨水、生活污水依托岳阳厚浦公司，供电、供水及供气依托园区现有）、环保工程；辅助生产设施及办公生活设施依托岳阳厚浦；仓储工程依托湖南朗赛科技有限公司，储罐单独设立与岳阳厚浦公司、湖南朗赛科技有限公司共用储罐区。主要工艺：以废三元正极粉、粗碳酸锂（外购）、98%硫酸、32%氢氧化钠、碳酸钠等为主要原辅料，经还原焙烧工段、球磨、浸出、粗制氢氧化镍钴生产工序（洗涤、压滤、酸溶、加碱沉淀工序）、酸化、除杂、碳化沉锂、深度碳化提纯、热解、烘干、粉碎、钠盐回收系统（脱碳、MVR蒸发）等工序得到电池级碳酸锂10000t/a，副产无水硫酸钠11717.72t/a、粗氢氧化镍钴6502.75t/a。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的《岳阳厚浦国兴废旧锂电池材料综合回收利用项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废气污染防治工作。通过优先选用先进密闭的生产工艺，加强无组织废气的收集和有效处理、非正常工况污染控制、车间通风、车间管理和日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保厂界无组织硫酸雾、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。碳化、脱碳工序产生的硫酸雾经“两级水吸收塔+碱液喷淋”处理后，经25米高排气筒（DA001）排放，硫酸雾参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。蒸汽发生器天然气燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）经低氮燃烧后引至25m高排气筒（DA002）排放，废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值。还原炉内产生的还原废气和炉外产生的天然气燃烧废气采取“高温燃烧+热交换+急冷+布袋除尘+碱液喷淋”装置处理后经一根25m高排气筒（DA003）排放，其中钴及其化合物、锰及其化合物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3相关要求、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）、非甲烷总烃、镍及其化合物、氟化物参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。实验室研发产生的硫酸雾经碱液喷淋装置处理后引至25m高排气筒（DA004）排放，硫酸雾参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。本项目地面清洗废水和实验室废水，经车间内废水处理站（化学沉淀法（除重药剂）+回调pH+高效沉淀+清水池）集中处理后，与浓水、冷凝水达到湘阴县第二污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4中三级标准较严值；其中重金属（车间内达标）参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）后通过DW001排口排入湘阴县第二污水处理厂；生活污水依托厚浦隔油池+化粪池预处理后，初期雨水依托岳阳厚浦新材料科技有限公司初期雨水池处理后，满足湘阴县第二污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4中三级标准较严值后直接外排至湘阴县第二污水处理厂；尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。树脂再生用水、冷却用水、喷淋塔补充用水、蒸汽发生器用水循环使用，不外排。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。做好重点防渗区、一般防渗区和简单防治区的防渗、硬化工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。定期跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

- 噪声防治工作。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声消音装置、基础减震、加强管理，控制车速，环境噪声敏感路段禁止鸣笛、加强设备的保养和维修、强化厂界绿化等措施，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。废机油、液压油、废润滑油、废油桶、含油抹布、废手套，废水处理站产生的污泥、废树脂等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求暂存，定期交有资质的单位处置。废包装材料、废布袋、纯水制备定期更换的滤膜、树脂和活性炭、除杂渣、喷淋沉渣等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求暂存，分别外售综合利用、定期更换并回收处置、综合回收利用，布袋除尘收集的粉尘用于其原始用途，干燥包装粉尘作为产品外售；生活垃圾由环卫部门收集处理。

5、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》编制突发环境事件应急预案，储备风险应急物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理。设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、你公司核定的总量指标为：COD≤1.7t/a、NH3-N≤0.2t/a、SO2≤0.4t/a，NOX≤3.7t/a、VOCs≤1.3t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局湘阴分局、湖南汇美环保发展有限公司。

四、请岳阳市生态环境局湘阴分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2023年12月12日